ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - formularz ofertowy

…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych

do oznaczeń swoistych przeciwciał klasy IgE  wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania

Producent / Firma:  ………………………………………………………

Urządzenia / Typ :  ……………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań swoistych przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi,

w ilości  odpowiedniej do planowanej ilości badań (zgodnie z tabelą 3)  wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania, na okres 30 miesięcy;

- przyłączenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap;

- serwis techniczny i analityczny - interwencja serwisu w czasie 48 godzin

- naprawy sprzętu

- okresowe  przeglądy sprzętu co najmniej co 12 miesięcy

- szkolenie z zakresu obsługi sprzętu i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego

- zapewnienie konsultacji – możliwość wykonania badania w laboratorium referencyjnym

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 30 miesięcy;

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium) w celu funkcjonalnego ustawienia oferowanego sprzętu oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Deklaracje CE - dla sprzętu i odczynników,

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 1. Lp. 2 – 14

oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3. Lp. 1,2  (należy zaznaczyć wymagane informacje w załączonych dokumentach)

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów

- Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu

- Spis wszystkich wymaganych odczynników i akcesoriów do oznaczania badań na zaoferowanym sprzęcie

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej  w języku polskim.

TABELA 1 : Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne wyposażenie w sprzęt do wykonywania testów paskowych do oznaczania profili alergicznych, zainstalowany z oprogramowaniem do odczytu i interpretacji badań; rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. | TAK |  |  |
| 2 | Oznaczenie immunoenzymatyczne służące do ilościowego lub półilościowego pomiaru IgE swoistych dla danego alergenu w surowicy | TAK |  |  |
| 3 | Wynik podawany w standardowej skali sześciu klas EAST/ RAST, jako wykres graficzny oraz przynajmniej przybliżone stężenie alergenów | TAK |  |  |
| 4 | Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii | TAK |  |  |
| 6 | Kontrola wykonania oznaczeń na każdym pasku | TAK |  |  |
| 7 | Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego | TAK |  |  |
| 8 | Czas wykonania oznaczeń maksymalnie 3 godziny | TAK |  |  |
| 9 | Objętość badanej próbki niezbędna do wykonania oznaczenia maksymalnie 400 µl | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania wszystkich alergenów zgodnie z listą: tabela nr 3 | TAK |  |  |
| 11 | Inkubacja z wykorzystaniem kołyski laboratoryjnej (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy) | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość wykonania minimum 16 profili różnego rodzaju podczas tych samych inkubacji. | TAK |  |  |
| 13 | Skaner płaski do skanowania testów paskowych | TAK |  |  |
| 14 | Elektroniczna ocena testów paskowych | TAK |  |  |
| 15 | Przyłączenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap - ocena możliwości przyłączenia do zestawu komputerowego będącego na stanie pracowni należy do Wykonawcy | TAK |  |  |
| 16 | Podłączenie aparatury do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | TAK |  |  |
| 17 | Przesyłanie do systemu informatycznego Eskulap wyników pacjentów wraz z ich obrazem graficznym | TAK |  |  |
| 18 | Program komputerowy | TAK |  |  |
|  | polska wersja językowa | TAK |  |  |
|  | zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego | TAK |  |  |
|  | pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | TAK |  |  |
|  | możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | TAK |  |  |
|  | archiwizacja wszystkich wyników – zachowanie obrazu paska, pacjentów, | TAK |  |  |
| 19 | Interwencja serwisu - do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym | TAK |  |  |
| 20 | Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu i przeprowadzania oznaczeń w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 21 | Zapewnienie konsultacji badań i możliwość wykonania badania w laboratorium referencyjnym | TAK |  |  |

### Uwaga!

### Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

TABELA  2. :  Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilościowa ocena stężenia alergenów | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 2. | Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE przeciwko krzyżowo reagującym determinantom węglowodanowym (CCD) na każdym oferowanym profilu alergenów | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

TABELA  3:  Minimalny zakres wymaganych alergenów

  - Profil I:  Minimalny zestaw alergenów dla 624 pacjentów

| Lp. | WYMAGANE ALERGENY | POTWIERDZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1. | trawy mix w tym G6 tymotka łąkowa |  |
| 2. | T3 brzoza |  |
| 3. | D1 dermatophagoides pteronyssinus |  |
| 4. | D2 dermatophagoides farinae |  |
| 5. | M2 cladosporium herbarum |  |
| 6. | M3 aspergillus fumigatus |  |
| 7. | M6 alternaria alternata |  |
| 8. | F 1 białko jaja |  |
| 9. | F 75 żółtko jaja |  |
| 10. | F 2 mleko |  |
| 11. | F76 alfa-laktoalbumina |  |
| 12. | F77 beta-laktoglobulina |  |
| 13. | F78 kazeina |  |
| 14. | F4 mąka pszenna lub mix mąki |  |
| 15. | F 9 ryż |  |
| 16. | F 14 soja |  |
| 17. | W6 bylica |  |
| 18. | F13 orzech ziemny |  |
| 19. | E1 kot |  |
| 20. | E2 pies |  |
| 21. | F3 dorsz |  |
| 22. | F31 marchewka |  |
| 23. | F49 jabłko |  |

3.2 Profil II:  Minimalny zestaw alergenów dla 288 pacjentów

| Lp. | WYMAGANE ALERGENY | POTWIERDZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1. | G 6 tymotka |  |
| 2. | G 12 żyto |  |
| 3. | T2 olcha |  |
| 4. | T3 brzoza |  |
| 5. | T4 leszczyna |  |
| 6. | W6 bylica |  |
| 7. | W9 babka lancetowata |  |
| 8. | D1 dermatophagoides pteronyssinus |  |
| 9. | D2 dermatophagoides farinae |  |
| 10. | E1 kot |  |
| 11. | E2 pies |  |
| 12. | E3 koń |  |
| 13. | E6 świnka morska |  |
| 14. | E82 królik |  |
| 15. | E84 chomik |  |
| 16. | M1 penicillum notatum |  |
| 17. | M2 cladosporium herbarum |  |
| 18. | M3 aspergillus fumigatus |  |
| 19. | M6 alternaria alternata |  |

3.3 Profil III:   Minimalny zestaw alergenów dla 144 pacjentów

| Lp. | WYMAGANE ALERGENY | POTWIERDZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1. | F 1 białko jaja |  |
| 2. | F 75 żółtko jaja |  |
| 3. | F 2 mleko |  |
| 4. | F4 mąka pszenna i F5 mąka żytnia lub mix mąki |  |
| 5. | F 9 ryż |  |
| 6. | F 14 soja |  |
| 7. | F31 marchewka |  |
| 8. | F49 jabłko |  |

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały eksploatacyjne* * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... | ... zł |

*    z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 30 miesięcy

* *  z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań

w okresie 30 miesięcy

.........................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy