# dot.: PN 5/17

Załącznik nr 4

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

- wypełnić

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać |  |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |  |
| 6 | Moduł pomiarowy SpO2. wraz z kpl. czujników od noworodków do dorosłych w zakresie od 1 do 100% | Tak/podać |  |
| II | Defibrylacja |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak/podać |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |  |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |  |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |  |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |  |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |  |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |  |
| III | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać |  |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. kabli | Tak/podać |  |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |  |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |  |
| IV | Rejestracja |  |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |  |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |  |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |  |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać |  |
| 4 | W komplecie 3 komplet elektrod pediatrycznych do stymulacji | Tak/podać |  |
| VI | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać. |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |

Parametry techniczno - użytkowe podlegające ocenie punktowej (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | TAK/NIE |  |  | 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią - 1 pkt 121min do 200 min lub 41 do 120 defibrylacji - 5 pkt 201 min i więcej lub 121 i więcej defibrylacji - 10 pkt |
|  | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem | TAK/NIE |  |  | Ciężar od 10kg do 7 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem - 1 pkt 6,99-kg i mniej razem z łyżkami z kablami i akumulatorem - 10 pkt |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max 7sekund | TAK/NIE |  |  | Czas ładowania do energii 200 J od 7 sekund do 5 sekund - 1 pkt Od 5 sekund i mniej - 10 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Ponadto Pracownia Interwencji Sercowo - Naczyniowych wyposażona jest w hemoksymetr ABL 80 OSM, pracujący w systemie zamkniętym, prod. Radiometer Medical ApS będący własnością Szpitala. Hemoksymetr ABL 80 OSM wykorzystywany jest do pomiaru utlenowania w próbkach krwi pobranych w czasie cewnikowania serca.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy