Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 9/17)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu

serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Należy podać powyższe dane dla całej oferowanej aparatury.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej, do posiadanego przez

Zamawiającego sprzętu (lub zaoferowanie innego systemu zastępczego w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym

przez Zamawiającego sprzętem) -  w ilości i asortymencie odpowiednim do ilości wykonywanych badań (według wykazu w tabeli 3) wraz

z dzierżawą automatycznego analizatora, umowa na okres 3 lat

- automatyczny analizator i sprzęt back-up działający w systemie zamkniętym

- przyłączenie analizatora i systemu back-up do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza

Wykonawca),

- serwis techniczny i aplikacyjny - naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum jeden w ciągu roku, co 12 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego; możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowni

- dostarczenie i instalacja klimatyzatora w pracowni 126 Centralnego Laboratorium; zapewnienie sprawnego klimatyzatora na cały okres umowy;

konserwacje, przeglądy, naprawy po stronie Wykonawcy

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Centralnego Laboratorium) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanych sprzętów oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył

do oferty:

1.Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE dla aparatury i odczynników;

2.Instrukcje obsługi oferowanej aparatury i metodyk wykonywania testów na płycie CD;

3.Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp. 6 do 24 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 2. Lp. 1 do 8.

Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających

w/w wymagane parametry;

4.Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca doręczy Kierownikowi Centralnego Laboratorium:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej w języku polskim;

2.  Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim.

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany: 
- w klasie energetycznej chłodzenia „A++”
- z systemem automatycznego czyszczenia filtrów
- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty

- Dostawca, po podpisaniu umowy  przedstawi Kierownikowi Centralnego Laboratorium harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji.

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia pracowni 126 Centralnego Laboratorium. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim.

TABELA 1:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator wykonujący całą procedurę badania od momentu rejestracji otrzymanej próbki do przesłania wyniku do komputera | Tak |  |  |
| 2. | Analizator - fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 (lub 2017) z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | Tak |  |  |
| 3. | Analizator nastołowy dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem, o nośności dostosowanej do wagi kompletnej aparatury | Tak |  |  |
| 4. | Analizator pracujący w trybie wolnego dostępu, który umożliwi rozpoczęcie wykonywania badań łącznie z nakropieniem materiału badanego w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadający funkcję wykonywania badań pilnych | Tak |  |  |
| 5. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, bez potrzeby wyłączania | Tak |  |  |
| 6. | Metoda pomiaru oparta o technikę mikrotestów kolumnowych: aglutynacji krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi; kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się | Tak |  |  |
| 7. | System ciągłego dostawiania próbek badanych, odczynników, płynów bez przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 8. | Analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (+) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B badanie grupy krwi noworodka: I seria anty-A, anty-B, anty-DVI- II seria- inny klon lub seria anty-A, anty-B, anty-DVI+ niż w serii I, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw). kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców. Odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny Wykonanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS | Tak |  |  |
| 9. | Akceptowane dowolne probówki z próbkami krwi i ich rozpoznanie przez analizator | Tak |  |  |
| 10. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze serii i datę ważności odczynników | Tak |  |  |
| 11. | Monitorowanie załadowanych na pokład analizatora odczynników - analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań | Tak |  |  |
| 12. | Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora (wirówki – kontrola prędkości wirowania, inkubatora – kontrola temperatury inkubacji, igły pipetującej – kontrola objętości pipetowania) | Tak |  |  |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator zakorkowanych probówek | Tak |  |  |
| 14. | Wyposażenie w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników, w detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
| 15. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystuje jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek | Tak |  |  |
| 16. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczna kalibracja igieł po ich wymianie | Tak |  |  |
| 18. | Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami z archiwum | Tak |  |  |
| 19. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) | Tak |  |  |
| 20. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |  |  |
| 21. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów | Tak |  |  |
| 22. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), i/lub anty-Fya | Tak |  |  |
| 23. | Temperatura przechowywania wszystkich kart 18 – 25°C | Tak |  |  |
| 24. | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1% | Tak |  |  |
| 25. | Wszystkie karty, krwinki i aparatura (automat, wirówki, inkubator, pipety) od jednego producenta - z wyjątkiem sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora | Tak |  |  |
| 26. | Zapewnienie pełnego manualnego systemu back-up (z zastosowaniem tych samych kart i odczynników jak w automatycznym analizatorze) wraz z cieplarką, wirówką i czytnikiem mikrokart archiwizującym obraz reakcji z niezbędnym zestawem komputerowym, czytnikiem kodów kreskowych i UPS Posiadany przez Zamawiającego sprzęt do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej: wirówki: ID-Centrifuge 24SI, ID-C, ID-Centrifuge 6S, inkubator ID-Incubator 37SII i pipetory: ID-FP4 produkcji DiaMed. W przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, Oferent winien dostarczyć: - 2 wirówki dedykowane do systemu – stały czas i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania - inkubator dedykowany do systemu z wyświetlaczem czasu i temperatury inkubacji - 2 pipety automatyczne manualne dedykowane do systemu - dozownik do diluentu (jeśli konieczny) | Tak |  |  |
| 27. | Dostawa sprzętu w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 28. | Instalacja sprzętu w Pracowni nr 126 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy | Tak |  |  |
| 29. | Dostarczenie i instalacja klimatyzatora w pracowni 126 Centralnego Laboratorium; zapewnienie sprawnego klimatyzatora na cały okres umowy; konserwacje, przeglądy, naprawy po stronie Wykonawcy | Tak |  |  |
| 30. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych; Podłączenie sprzętów do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 31. | Autoryzowany serwis w czasie trwania umowy (min. 1 przegląd okresowy w roku, czas naprawy do 2 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego). Pełna obsługa serwisowa dotyczy analizatora i systemu back up. | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość zdalnej obsługi i diagnostyki serwisowej analizatora. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do analizatorów | Tak |  |  |
| 33. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz interpretacji wyników w laboratorium zamawiającego | Tak |  |  |
| 34. | Dostarczenie z dostawą sprzętu instrukcji obsługi aparatury i metodyk wykonywania testów w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 35. | Dostarczenie z dostawą aparatury wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej | Tak |  |  |
| 36. | Termin ważności oferowanych odczynników od daty dostawy do Zamawiającego - min.6 miesięcy, z wyjątkiem produktów krwinkowych - min.5 tygodni | Tak |  |  |
| 37. | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu dostaw, transportem monitorowanym, zgodnie z wymogami producenta, w dni robocze godz. 8.00 – 14.00 | Tak |  |  |
| 38. | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia – odpowiednio do wykonania podanej ilości badań w czasie trwania umowy (Tabela 3) | Tak |  |  |
| 39. | Wraz z dostarczonym systemem aparatury, Wykonawca zapewnia wykonanie walidacji sprzętów zgodnie z określonymi przepisami. Walidacja potwierdzona raportem. | Tak |  |  |
| 40. | W przypadku zaoferowania analizatora kompatybilnego ze sprzętem Zamawiającego, Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową nad sprzętem będącym własnością Zamawiającego oraz zobowiązuje się do jego wymiany w przypadku awarii niemożliwej do usunięcia. | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się

(w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej utylizacji produktów.

TABELA 2:  Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczanie grupy krwi tj. antygeny i izoaglutyniny grupowe na jednej karcie | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |
| 2. | Czas utrzymywanie krwinek wzorcowych (grupowe i PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wykładania – podać czas | Minimum 7 dni – 5 pkt. Poniżej 7 dni – 1 pkt. |  |  |
| 3. | Czas wykonania pełnego badania grupy krwi i próby zgodności – podać czas | Do 25 minut - 10 pkt. Powyżej 25 minut - 1 pkt |  |  |
| 4. | Nieelektroniczna (manualna) pipeta do systemu back-up | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |
| 5. | Termin ważności mikrokart po dostawie do Zamawiającego - podać gwarantowane terminy | Powyżej 6 m-cy – 5 pkt. Do 6 m-cy – 1 pkt. |  |  |
| 6. | Objętość próbki krwi pacjenta oraz dawcy krwi do próby zgodności – podać objętość | Do 50 µl - 10 pkt. Powyżej 50 µl - 1 pkt |  |  |
| 7. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05IU/ml) i anty-Fya | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |
| 8. | Analizator pracuje 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania konserwacji | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

TABELA 3: Wymagane ilości badań

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi | - antygeny układu ABO - 1 klon - antygeny układu Rh - 2 klony - p-ciała układu ABO - badanie przeglądowe p-ciał czerwono- krwinkowych w PTA | 9 000 |
| 2. | Grupa krwi noworodka | - antygeny układu ABO – 2 klony lub 2 serie tego samego klonu - antygeny układu Rh – 2 klony - badanie przeglądowe p-ciał czerwono- krwinkowych w PTA | 2 700 |
| 3. | Próba zgodności serologicznej | - antygeny układu ABO i układu Rh u biorcy i dawcy - badanie przeglądowe p-ciał czerwono- krwinkowych w PTA u biorcy - próba krzyżowa biorca/dawca w PTA | Biorca – 8 100 Dawca – 10 500 |
| 4. | BTA | - BTA | 1 500 |
| 5. | Materiały kontrolne | Do wymaganej ilości badań należy doliczyć wykonywanie kontroli codziennych |  |

Dodatkowo należy uwzględnić materiały kontrolne (surowice i krwinki wzorcowe) oraz odczynniki, karty i materiały zużywalne zarówno do urządzenia podstawowego jak i systemu back up, w ilości zapewniającej wykonanie codziennej kontroli jakości zgodnie z zaleceniami IHiT, przez cały okres trwania umowy.

Ilości oferowanych materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% spośród zaplanowanej ilości analiz będzie wykonywana poza seriami badań.

Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań na cały okres trwania umowy

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Nr katalogowy Nazwa handlowa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (należy wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami

*  *  z wyszczególnieniem wszystkich materiałów kontrolnych, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami według  trwałości

materiałów kontrolnych i  zgodnie z wymaganiami siwz

*  *  *   z wyszczególnieniem wszystkich kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaleceniami producenta i trwałością kalibratorów

*  *  *  *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań  w okresie umowy

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący,  z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

..............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy