dot.: PN 9/20

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Usługa  pogwarancyjnej  obsługi  serwisowej  aparatu:

rezonans  magnetyczny MAGNETOM SPECTRA_DE

O NR SERYJNYM S/N 72007

## ..............................

## (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy:

Numer rachunku bankowego Wykonawcy:

Numer telefonu Wykonawcy:

e-mail Wykonawcy:

(do kontaktu z Zamawiającym!)

Numer faksu Wykonawcy

(do kontaktu z Zamawiającym!)

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres obsługi serwisowej:

1. Przeglądy  okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, zgodnie z aktualną instrukcją przeglądową,

- sprawdzanie  bezpieczeństwa  mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- inspekcja zużycia części,

- oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- konserwacja software systemowego i aplikacyjnego,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- dokumentacja  przeglądów,

- przeprowadzenie przeglądu przy użyciu producenckiego oprogramowania serwisowego.

Kontrola jakości :

- sprawdzenie jakości obrazów,

- sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów,

- przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości i nastawień w przypadku ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka:

- Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. poziom ciekłego helu (He1, He2), temperatura  głowicy (CHT), temperaturę osłon (Link) , średnia moc grzałki (PHAP), ciśnienie wewnątrz magnesu (MP), stan baterii erdu (BV), stan kompresora (CSS), monitorowanie ciśnienia w układzie gazowym (DP), monitorowanie układu wodnego na wejściu i wyjściu (CSP), monitorowanie chłodzenia układu wodnego (RP), stan pola magnetycznego (ZF)) w dłuższym wymiarze czasu.

Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki.

- ● Przekierowanie portu zgodnie z tunelem VPN typu „punkt-punkt” wspierającym technologię IP SEC i funkcjonalność IP NAT.

- ● System zabezpieczony przed możliwością sczytywania danych pacjentów (ochrona danych osobowych).

- ● Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń

Zachowanie Poufności:

Szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz (do postępowania przetargowego PN 9/20).

Naprawy:

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części  (nie dotyczy kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego (quench)  powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego  rozsadzeniu. Koszty dostarczenia oprzyrządowania niezbędnego do budowy pola magnetycznego zostaną  przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę stosowną, odrębną ofertą (stanowiącą odrębny przedmiot zamówienia - nie objęty niniejszym postępowaniem przetargowym); powyższe nie dotyczy przypadku, gdy spust helu (quench) nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń  serwisowych przez Wykonawcę.

- Dostawa minimalnej ilości helu zapewniająca bezpieczeństwo pracy urządzenia,  jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania umowy.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Pomoc aplikacyjna:

W zakresie wsparcia technicznego aplikanta MR- 3 dni  szkoleniowy w 1 roku trwania umowy. Szkolenie będzie przeprowadzone  przez specjalistów aplikacyjnych producenta  w siedzibie Zamawiającego dla lekarzy i techników

Cześć zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa tj. ColdHead oraz  Adsorber.

Kontrakt nie obejmuje dostawy części zamiennych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oferty na  nowe części (stanowiącej odrębny przedmiot zamówienia - nie objęty niniejszym postępowaniem przetargowym).

2. Syngo.via - oprogramowanie serwisowe

Diagnostyka i serwis:

- wykorzystanie systemu Remote Services (RS) do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia,

- wykorzystanie systemu RS do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

Obsługa w zakresie oprogramowania:

- dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania-przynajmniej raz na rok

- telefoniczne wsparcie dla administratora it i/lub klinicznego podczas instalacji uaktualnień

- dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji

- telefoniczne wsparcie dla administratora systemu podczas instalacji modyfikacji

- wsparcie techniczne w zakresie zarządzanie zdarzeniem krytycznym

- wsparcie inżyniera serwisowego

- wsparcie aplikacyjne

- stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości.

Modyfikacje:

- przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,

- wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego,

- wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

Naprawy:

W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem - praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera.

Naprawy serwera do dnia

- naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienie usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeżeli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy",

- kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentacja interwencji serwisowych,

- czas reakcji na zdarzenie krytyczne 4 godziny.

3. Szkolenia aplikacyjne z Syngo.via w wymiarze 2 dni szkoleniowych w 1 roku trwania umowy. Szkolenie będzie przeprowadzone  przez specjalistów aplikacyjnych producenta  w siedzibie Zamawiającego dla lekarzy i techników .

Czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi aparatu/podręcznik użytkowania

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy (a) | Cena jednostkowa netto - wysokość ryczałtu miesięcznego netto (b) | Wartość netto zamówienia (a x b = c) | Wartość podatku VAT w % (d) | Wartość brutto zamówienia - ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usługa pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatu Rezonans Magnetyczny MAGNETOM SPECTRA_DE O NR SERYJNYM S/N 72007 | 24 |  |  |  |  |

# Standardy jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Zamawiający przewiduje stosowanie wymagań określonych w dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp.

Czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonuje/ą:

mgr inż. Paweł Karolewicz

inż. Piotr Szymański

Barbara Szelejewska

(imię i nazwisko pracownika/ów Szpitala).

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia - przewidywane rodzaje czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§1 kodeksu pracy (wraz z określeniem minimalnej liczby pracowników oraz podaniem wymiaru ich zatrudnienia): Zamawiający wymaga zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§1 kodeksu pracy) co najmniej jednej osoby (w charakterze pracownika technicznego), w wymiarze jednego pełnego etatu.

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do zrealizowania zamówienia w sposób zgodny z treścią SIWZ.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy