Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 11/17)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

do badań parametrów krytycznych  wraz z dzierżawą analizatora (umowa na okres 3 lat)

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Należy podać powyższe dane dla całej oferowanej aparatury.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań parametrów krytycznych, w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 55 000 badań (parametry zgodnie z zapisem Tabela 1 i 2 ), wraz  z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań

- serwis techniczny i aplikacyjny

- przyłączenie analizatora do systemu Eskulap,  Wykonawca zapewni zestaw komputerowy do pracy w systemie informatycznym

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników

Wymagane  (w cenie oferty) warunki serwisowe:

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

- naprawy analizatora, obsługa serwisowa

- przeglądy okresowe analizatora

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

minimum 6 porty USB – w tym min. 2 USB 3.0  z przodu obudowy, zasilacz z certyfikatem 80 PLUS bronze – 350W.

karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA

System operacyjny: Win 7 Professional – 64 bit.

Monitor w formacie 5:4 min. 19” LCD,

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min.20-25 str/min.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Oprogramowanie użytkowe: Eskulap

Ilość badań: 55 000 badań zgodnie z wymaganymi parametrami

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników;

- Pełna Instrukcja obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej (na płycie CD);

- Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14 i 17 oraz w przypadku spełnienia ocenianych parametrów

technicznych  tabela 2. Lp. 1, 2 i 3.	Uwaga! Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych,  potwierdzających spełnianie w/w parametrów;

- Spis wszystkich kaset / elementów wymienialnych (oraz ich okresy gwarancji).

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

- instrukcje obsługi w języku polskim

- deklaracje CE dla analizatora i odczynników

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| Lp. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych – rok produkcji nie wcześniej niż 2014, po przeglądzie, z pełną gwarancją eksploatacyjną na cały okres umowy (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | TAK |  |  |
| 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi, kompletem odczynników i kontroli gwarantujących podjęcie pracy | TAK |  |  |
| 3 | Analizator kasetowy pracujący na dwóch, maksymalnie trzech kasetach: kaseta sensorowa, kaseta odczynnikowa z materiałem kontrolnym lub oddzielna kaseta z materiałem kontrolnym | TAK |  |  |
| 4 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość badanej próbki dla wszystkich mierzonych parametrów 130 µl | TAK |  |  |
| 6 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 7 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | luka anionowa | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość wprowadzenia wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |  |
| 10 | Podawanie parametru sO2 | TAK |  |  |
| 11 | Podawanie próbki badanej bezpośrednio ze strzykawkii z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbek: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew żylna | TAK |  |  |
| 13 | Łączny czas wymaganych kalibracji – maksymalnie 100 minut / dobę, z możliwością zaprogramowania dowolnego czasu ich wykonywania | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczny program kontroli jakości (moduł automatycznej kontroli) pozwalający zaprogramować dowolne pory i poziomy wykonania kontroli | TAK |  |  |
| 15 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na trzech różnych poziomach każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu | TAK |  |  |
| 16 | Oddzielny materiał kontrolny, inny niż kalibratory | TAK |  |  |
| 17 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 18 | Ochrona systemu pobierania próbki tj. zapewnienie tzw. wyłapywaczy mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 19 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 20 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 21 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z LIS i podłączenie analizatora do LIS Eskulap | TAK |  |  |
| 22 | Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie analizatora z poziomu Centralnego Laboratorium | TAK |  |  |
| 23 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy, przeglądy okresowe gwarancyjne oraz części zamienne | TAK |  |  |
| 24 | Czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 25 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK |  |  |
| 26 | Szczegółowa instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi w języku polskim (instrukcja zawiera wykaz błędów analizatora i ich objaśnienia) | TAK |  |  |
| 27 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |

Tabela 2: Zestawienie parametrów technicznych (ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość próbki dla pełnego panelu badań: Tabela 1 Lp.6. |  | < 80 µl – 10 pkt. 80 -120 µl – 5 pkt. > 120 µl – 1pkt. |
| 2 | Łączny dobowy czas kalibracji: należy wyszczególnić rodzaje kalibracji |  | < 30 minut –10 pkt. – 60 minut – 5 pkt. > 60 minut – 1pkt. |
| 3 | Czas do uzyskania wyniku podczas normalnego trybu pracy analizatora |  | < 40 sekund – 10 pkt. - 60 sekund – 5 pkt. > 60 sekund – 1pkt. |

### Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 1.  Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

W Tabeli nr 2.  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

* Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć (wg okresów ważności na pokładzie) i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanego analizatora, wg wymagań Zamawiającego.

Kontrola  codzienna min. na 3 poziomach każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący,  z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

…………………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy