Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..................................................................................................................................

### Producent: ...............................................................................................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać |  |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |  |
| 4 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | Tak/podać |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |  |
| 6 | Moduł pomiarowy SpO2. wraz z kpl. czujników od noworodków do dorosłych | Tak/podać |  |
| 7 | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem | Tak/podać |  |
| II | Defibrylacja |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej –dwufazowa | Tak/podać |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |  |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |  |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |  |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |  |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |  |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |  |
| III | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać |  |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl kabli | Tak/podać |  |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |  |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |  |
| IV | Rejestracja |  |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |  |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |  |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |  |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 0-140 mA | Tak/podać |  |
| 4 | W komplecie 3 komplet elektrod pediatrycznych do stymulacji | Tak/podać |  |
| 5 | Łyżki do bezpośredniej defibrylacji pediatrycznej | Tak/podać |  |
| VI | INNE |  |  |
| 1 | Wymagane przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów ) | TAK/podać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Termin gwarancji: …….... miesiące/miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie. Dostawca przedstawi harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji .

Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2016 r.).

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy