dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM:  20 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do mikrolaryngoskopii z osprzętem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE - |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| I - Optyki endoskopowe |
|  | Optyka laryngologiczna- zatokowa Hopkinsa, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 10 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna - zatokowa Hopkinsa, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 10 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna Hopkinsa, śr. 2,9 mm, dł. 36 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna Hopkinsa, śr. 2,9 mm, dł. 36 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Sztywna optyka laryngologiczna Hopkinsa o śr. 4 mm, dł. 18 cm z funkcją śródoperacyjnej zmiany kąta patrzenia w zakresie od 15° do 90°, pokrętło zmiany kąta patrzenia umieszczone pomiędzy przyłączem światłowodu i okularem optyki, autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 321 x 90 x 45 mm (±10 mm) - 8 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (±10 mm) - 9 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 520 x 90 x 45 mm (±10 mm) - 4 szt. | TAK |  |
| II - Laryngoskopy operacyjne typu Kleinssaser |
|  | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER dla dorosłych, dł. 17 cm, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 31,5 x 21,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER dla dzieci, długość 15 cm, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 20,5 x 13 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej w części proksymalnej - 3 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 14 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 7,5 cm - 3 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, śr. 3 mm, dł. rob. 12,5 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, śr. 3 mm, dł. rob. 9 cm - 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione do w prawo, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione do w lewo, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zagięte do góry 45°; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 4 szt. | TAK |  |
| III - Rhinofiberoskopy |
|  | Rhinofiberoskop optyczny, śr. 3,5 mm, dł. rob. 340 mm, śr. kanału roboczego 1,5 mm, kąta pola widzenia 90°, wygięcie końcówki dystalnej: do góry 180°, do dołu 100°, wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular; sterylizacji w tlenku etylenu, STERIS i STERRAD. W zestawie: walizka do przechowywania, tester szczelności, szczoteczka do kanału roboczego, kleszcze biopsyjne, kleszcze chwytające - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Rhinofiberoskop optyczny, śr. 3,5 mm, dł. rob. 300 mm, kąta pola widzenia 70°, wygięcie końcówki dystalnej: do góry 180°, do dołu 90°, wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular; sterylizacji w tlenku etylenu, STERIS i STERRAD. W zestawie: walizka do przechowywania, tester szczelności - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Rhinofiberoskop optyczny, śr. 2,5 mm, dł. rob. 270 mm, kąta pola widzenia 90°, wygięcie końcówki dystalnej: do góry 180°, do dołu 90°, wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular; sterylizacji w tlenku etylenu, STERIS i STERRAD. W zestawie: walizka do przechowywania, tester szczelności - 3 zestawy | TAK |  |
|  | Rhinofiberoskop optyczny, śr. 2,5 mm, dł. 370 mm, kąta pola widzenia 90°, wygięcie końcówki dystalnej: do góry 180°, do dołu 90°, wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular; sterylizacji w tlenku etylenu, STERIS i STERRAD. W zestawie: walizka do przechowywania, tester szczelności - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania rhinofiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem rhinofiberoskopu wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 690 x 170 x 92 mm (±5 mm) - 6 szt. | TAK |  |
| IV - Zaawansowany zestaw do diagnostyki video-rhino-laryngoskopowej |
|  | Video rhino-laryngoskop giętki ze zintegrowanym przetwornikiem obrazowym CMOS, z oświetleniem LED oraz z przewodem łączącym z monitorem przenośnym; śr. 2,9 mm, dł. 300 mm, kąta pola widzenia 100°, wygięcie końcówki dystalnej: do góry 140°, do dołu 140°; wyposażony w min. 3 przyciski do obsługi funkcji monitora; sterylizacji w tlenku etylenu, STERIS i STERRAD. W zestawie: walizka do przechowywania, tester szczelności - 2 zestawy | TAK, podać |  |
|  | Przenośny monitor do podłączenia video rhino-laryngoskopu, ekran min. 6,5", rozdzielczość min 1280x800 pikseli, zasilanie akumulatorowe (Li-ion) oraz sieciowe, zapis zdjęć i wideo z możliwością odtwarzania w monitorze, wyposażony w gniazdo kart SD, USB, HDMI oraz 2 gniazda do równoczesnego podłączenia różnych video endoskopów CMOS, mocowanie VESA, obudowa wykonana z ABS, w zestawie zasilacz sieciowy - 1 zestaw | TAK, podać |  |
|  | Monitor podglądowy HD, kolorowy, przekątna min. 19", rozdzielczość min. 1280 x 1024 pikseli, wejścia: DVI, VGA, S-Video, Composite Video, mocowanie VESA - 1 zestaw | TAK, podać |  |
|  | Głowica kamery CMOS, kompatybilna z przenośnym monitorem, wyposażona w mechanizm do podłączenia endoskopów i fiberoskopów okularowych, ogniskowa f=20 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Akumulatorowe źródło światła LED przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do przyłącza światłowodowego endoskopu, jasność min. 100 000 lux, zintegrowany akumulator Li-Ion umożliwiający pracę przez 40 minut z maksymalną jasnością, możliwość dezynfekcji powierzchniowej - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka do akumulatorowego źródła światła LED - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania video rhino-laryngoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem video rhino-laryngoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 90 mm (±10 mm) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy wyposażony w wysięgnik lub ramię do monitora, szufladę oraz min. 2 półki - 1 zestaw | TAK |  |
| V - Mikrolaryngoskopia pediatryczna |
|  | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN-LlNDHOLM, dla noworodków i niemowląt, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 26 x 16 mm, dł. 9,5 cm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 3 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN-LlNDHOLM, dla dzieci, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 30 x 18 mm, dł. 11,5 cm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 3 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN, dla dzieci, rozm. mały, dł. 11,5 cm, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 26 x 14 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN, dla dzieci, dł. 15 cm, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 39 x 20 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN-PARSONS, dla dzieci, dł. 15 cm, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 39 x 20 mm, z bocznym wycięciem na całej długości tubusu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 6,5 cm - 9 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 12 cm - 9 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, dł. 6,5 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, dł. 12 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny LlNDHOLM, rozm. duży, dla dorosłych, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 39 x 24 mm, dł. 15 cm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny LlNDHOLM, rozm. duży, dla dorosłych, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 39 x 24 mm, dł. 17 cm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny LlNDHOLM, dla dzieci, rozmiar światła tubusu w części proksymalnej 30 x 20 mm, dł. 11 cm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej - 3 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 7,5 cm - 9 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca KLEINSASSER, zakończona kuliście, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 18 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca KLEINSASSER, zakończona kuliście, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 18 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze łyżeczkowe, bransze otwierane horyzontalnie, końcówka dystalna odkształcalna, śr. 4 mm, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze KLEINSASSER, bransze miseczkowe 2 mm, zagięte do góry, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze KLEINSASSER, bransze miseczkowe 2 mm, proste, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste, dł. rob. 18 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Podstawka typu GÖTTINGEN pod laryngoskopową podpórkę piersiową, wyposażona w: - ruchomy stolik do oparcia laryngoskopowej podpórki piersiowej mocowany do ramienia poziomego, - ruchome ramię poziome do zamocowania stolika, - ruchome ramię pionowe z mocowaniem do szyny sprzętowej 25 x 10 mm stołu operacyjnego, z możliwością regulacji wysokości położenia stolika - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Podpórka piersiowa z uchwytem laryngoskopu, model GÖTTINGEN, uchwyt laryngoskopu wyposażony w śrubę regulacyjną, obręcz piersiowa metalowa, ruchoma o śr. 12 cm z dodatkową regulacją w postaci dwóch bocznych śrub, długość ramienia 34 cm - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) - 3 szt. | TAK |  |
| VI - Narzędzia laryngoskopowe |
|  | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza proste; płaszcz wzmocniony; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zagięte do góry 45°; płaszcz wzmocniony; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zakrzywione w prawo; płaszcz wzmocniony; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zakrzywione w lewo; płaszcz wzmocniony; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze LINDHOLM do retrakcji fałdów głosowych, dł. rob. 24 cm, łopatki dystalne tępe, zakrzywione; uchwyt z zapinką, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Imadło KLEINSASSER, delikatne, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8 x 3,5 mm, płaszcz wzmocniony; dł. rob. 23 cm, uchwyt z zapinką, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, śr. 2,5 mm, dł. rob. 50 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca z otworem odcinającym, śr. 2 mm, dł. rob. 30 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna z uchwytem, monopolarna, tubus izolowany, śr. 2 mm, dł. rob. 18 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min. 300 cm, z wtyczką 5 mm do diatermii - 5 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód typu Y (z dwoma podłączeniami do endoskopów i jednym podłączeniem do źródła światła), 2x śr. 3,5 mm, dł. 180 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Imadło - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ezofagoskop owalny ROBERTS-JESBERG, rozm. 12 x 16, dł. 35 cm, wyposażony w przyłącze do uchwytu oraz w przyłącze do oświetlacza proksymalnego pryzmatycznego i do oświetlacza światłowodowego dystalnego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Hypopharyngoskop owalny ROBERTS-JESBERG, rozm. 12 x 16, dł. 20 cm, wyposażony w przyłącze do uchwytu oraz w przyłącze do oświetlacza proksymalnego pryzmatycznego i do oświetlacza światłowodowego dystalnego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Hypopharyngoskop owalny ROBERTS-JESBERG, rozm. 10 x 14, dł. 20 cm, wyposażony w przyłącze do uchwytu oraz w przyłącze do oświetlacza proksymalnego pryzmatycznego i do oświetlacza światłowodowego dystalnego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pryzmat oświetlający proksymalnie z mocowaniem do ezofagoskopu; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny – 3szt | TAK |  |
|  | Okular powiększający z regulacją ostrości, wyposażony w mechanizm przegubowy umożliwiający zmianę położenia okularu, autoklawowalny – 3szt | TAK |  |
| VII INNE |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz preparatów do dezynfekcji (należy podać min. 3 środki rekomendowane różnych producentów ) | Podać/opisać |  |
|  | Szkolenie 2 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne : |
| I - Optyki endoskopowe |
|  | Oferowane optyki oznakowane kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| IV - Zaawansowany zestaw do diagnostyki video-rhino-laryngoskopowej |
|  | Rozmiar ekranu > 6,5" | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE -1 pkt. |
|  | Jasność akumulatorowego źródła światła > 100 000 lux | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy