dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM:  20 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw FESS |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE - |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| I - Zestaw narzędzi do FESS |
|  | Wziernik nosowy HARTMANN, dla dorosłych, dł. 13 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy HARTMANN, dla dzieci, dł. 13 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, dł. 13,5 cm, standardowy model, długość łopatek 40 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, dł. 13,5 cm, standardowy model, długość łopatek 55 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, dł. 13,5 cm, standardowy model, długość łopatek 65 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, dł. 13,5 cm, standardowy model, długość łopatek 75 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, dł. 13,5 cm, standardowy model, długość łopatek 90 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępe końcówki o rozmiarze 1 mm, dł. 19 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, końcówki ostre, dł. 16 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do pincet koagulacyjnych bipolarnych, dł. min 300 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, dł. 19 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Elewator dwustronny FREER; półostry / tępy; dł. 20 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Łyżeczka zatokowa, podłużna, mała, dł. 19 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Łyżeczka KUHN-BOLGER do zatoki czołowej, owalna, tnąca do przodu, zakrzywiona pod kątem 55°, dł. 19 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Łyżeczka KUHN-BOLGER do zatoki czołowej, owalna, tnąca do przodu, zakrzywiona pod kątem 90°, dł. 19 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Sonda dwustronna do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, końcówki zakończone kulkami o śr. 1,2 i 2 mm, dł. 19 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Elewator dwustronny COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Elewator dwustronny MASING, z podziałką; ostry / tępy, dł. 22,5 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką na długości 5 - 9 cm , rozm. 9 Fr., dł. rob. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką na długości 5 - 9 cm , rozm. 7 Fr., dł. rob. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN o długim zakrzywieniu, z przyłączem LUER-Lock, odkształcalna, z uchwytem ząbkowanym; śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN o krótkim zakrzywieniu, z przyłączem LUER-Lock i otworem odcinającym, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, bransze zakrzywione do dołu w tym bransza nieruchoma zakrzywiona pod kątem 90°, rozwarcie branszy ruchomej do 120°; dł. rob. 10 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE, bransze zagięte 90° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE, bransze zagięte 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki nosowe, proste, dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch zatokowy STAMMBERGER, tnący w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch zatokowy STAMMBERGER, tnący w prawo do dołu, dł. rob. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch zatokowy STAMMBERGER, tnące z lewej strony do tyłu, dł. rob. 10 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch zatokowy STAMMBERGER, tnące z prawej strony do tyłu, dł. rob. 10 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe STRUYCKEN, tnące, dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER o kształcie grzybkowym tnący okrągło 360°, tubus prosty, do zatoki klinowej, sitowia oraz atrezji nozdrzy tylnych, śr. 4,5 mm, dł. rob. 18 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER o kształcie grzybkowym tnący okrągło 360°, tubus prosty, do zatoki klinowej, sitowia oraz atrezji nozdrzy tylnych, śr. 3,5 mm, dł. rob. 18 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER o kształcie grzybkowym tnący okrągło 360°, tubus zagięty 65°, do zachyłka czołowego, śr. 3,5 mm, dł. rob. 17 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER z końcówką w kształcie jajeczka tnącą okrągło, tubus zagięty 65°, do zachyłka czołowego, śr. 3,5 mm, dł. rob. 17 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER o kształcie grzybkowym tnący okrągło 360°, tubus zagięty 65°, do zachyłka czołowego, śr. 4,5 mm, dł. rob. 17 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch STAMMBERGER z końcówką w kształcie jajeczka tnącą okrągło, tubus zagięty 90°, do zachyłka czołowego, śr. 4,5 mm, dł. rob. 17 cm, wyposażony w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe ssące STAMMBERGER, z koagulacją bipolarną, dł. rob. 12,5 cm; bransze zagięte do góry 45°, górna bransza ruchoma, przyłącze ssące umieszczone pomiędzy uchwytami na palce, jeden z uchwytów na palce wyposażony w otwór do regulowania siły odsysania, podłączenia przewodu HF u dołu uchwytów na palce, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe ssące STAMMBERGER, z koagulacją bipolarną, dł. rob. 12,5 cm; bransze zagięte do góry 15°, górna bransza ruchoma, przyłącze ssące umieszczone pomiędzy uchwytami na palce, jeden z uchwytów na palce wyposażony w otwór do regulowania siły odsysania, podłączenia przewodu HF u dołu uchwytów na palce, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze z koagulacją bipolarną do podstawy czaszki, dł. rob. 18 cm; bransze zagięte do góry 45°, górna bransza ruchoma, podłączenia przewodu HF u dołu uchwytów na palce, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze z koagulacją bipolarną do krtani, dł. rob. 23 cm; bransze zagięte do góry 45°, górna bransza ruchoma, podłączenia przewodu HF u dołu uchwytów na palce, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze ssące do krtani, z koagulacją bipolarną, dł. rob. 23 cm; bransze zagięte do góry 45°, górna bransza ruchoma, przyłącze ssące umieszczone pomiędzy uchwytami na palce, jeden z uchwytów na palce wyposażony w otwór do regulowania siły odsysania, podłączenia przewodu HF u dołu uchwytów na palce, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do kleszczy bipolarnych, dł. 450 cm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 7 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 45°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 70°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 90°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 4 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 120°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nosowo - zatokowa Hopkinsa, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, kąt patrzenia 70°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 321 x 90 x 45 mm (±10 mm) - 18 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula ssąca, nosowa, z możliwością koagulacji monopolarnej, izolowana, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 10 cm, koniec proksymalny zagięty wyposażony w uchwyt z przyłączem HF oraz przyłącze do podłączenia odsysania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min. 300 cm - 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kaniula ssąca, nosowa SIMMEN, z możliwością koagulacji monopolarnej, izolowana, śr. zew. 3,5 mm, dł. rob. 12 cm, powierzchnia koagulacyjna w postaci wypustki umieszczonej bocznie w końcu dystalnym kaniuli, koniec proksymalny zagięty wyposażony w uchwyt z przyłączem HF oraz przyłącze do podłączenia odsysania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula ssąca, nosowa SIMMEN, z możliwością koagulacji monopolarnej, izolowana, śr. zew. 4 mm, dł. rob. 12 cm, powierzchnia koagulacyjna w postaci wypustki umieszczonej bocznie w końcu dystalnym kaniuli, koniec proksymalny zagięty wyposażony w uchwyt z przyłączem HF oraz przyłącze do podłączenia odsysania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula ssąca, nosowa SIMMEN, z możliwością koagulacji monopolarnej, izolowana, śr. zew. 4,5 mm, dł. rob. 12 cm, powierzchnia koagulacyjna w postaci wypustki umieszczonej bocznie w końcu dystalnym kaniuli, koniec proksymalny zagięty wyposażony w uchwyt z przyłączem HF oraz przyłącze do podłączenia odsysania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Rurka koagulacyjno - ssąca, monopolarna, izolowana, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 17 cm, koniec proksymalny zagięty wyposażony w uchwyt z przyłączem HF oraz przyłącze do podłączenia odsysania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. 300 cm - 8 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, atraumatyczne, szerokość 1,5 mm, dł. 20 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta do opatrunków / anatomiczna, delikatna, dł. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna z drobnymi ząbkami 7 x 8, dł. 11 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, delikatna, ząbki 1 x 2, dł. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, zakrzywiona, delikatna, ząbki 1 x 2, dł. 10 cm - 5 szt. | TAK |  |
| II - Diatermia chirurgiczna |
|  | Obsługa diatermii, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez kolorowy ekran dotykowy, przekątna ekranu min. 9" | TAK, podać |  |
|  | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda monopolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch różnych standardów wtyczek przewodów HF | TAK, podać |  |
|  | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda bipolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch różnych standardów wtyczek przewodów HF | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 400 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mocy koagulacji monopolarnej min. 120 W | TAK, podać |  |
|  | Cięcie monopolarne z kontrolą łuku elektrycznego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 9 efektów podczas cięcia monopolarnego | TAK |  |
|  | Maksymalna moc cięcia bipolarnego min. 200 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej min. 120 W | TAK, podać |  |
|  | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania płytki neutralnej dzielonej | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny do wyzwalania cięcia i koagulacji | TAK |  |
|  | Płytka neutralna, silikonowa - 1 szt. z wielorazowym przewodem łączącym - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej , komplet elektrod neutralnych w przedziale ( 0-5kg, 5-15kg, pow. 15 kg) po 50 szt. | TAK |  |
| III - Shavera laryngologiczny |
|  | Uchwyt shavera kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą sterującą Unidrive firmy Karl Storz. Uchwyt wyposażony w rękojeść oraz kanał ssący i płuczący - 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do przepłukiwania kanału ssącego shavera podczas mycia, wyposażony w przyłącze LUER-Lock - 2 szt. | TAK |  |
|  | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania uchwytu shavera wraz z min. 7 ostrzami, wyposażona w mocowania zapobiegające przemieszczaniu się wsadu - 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Dren płuczący kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą sterującą Unidrive ECO firmy Karl Storz oraz oferowanym uchwytem shavera, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 5 op. | TAK |  |
| IV - Ostrza shavera |
|  | Ostrze shavera do zatok nosowych, proste, krawędź tnąca podwójnie ząbkowana, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera do zatok nosowych, zakrzywione 40°, okienko tnące zwrócone do tyłu, krawędź tnąca podwójnie ząbkowana, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne - 8 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera do zatok nosowych, zakrzywione 65°, okienko tnące zwrócone do przodu, krawędź tnąca podwójnie ząbkowana, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne - 4 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera do krtani, dystalnie zakrzywione 18°, proksymalnie zakrzywione 30°, śr. 4 mm, okienko tnące owalne; jednorazowe, sterylne, op. 5 szt. - 1 op. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera do krtani, dystalnie zakrzywione 18°, proksymalnie zakrzywione 30°, śr. 3 mm, okienko tnące owalne; jednorazowe, sterylne, op. 5 szt. - 1 op. | TAK |  |
| V - Wiertarka |
|  | Mikrosilnik z przyłączem INTRA do kątnic i prostnic wiertarek usznych oraz nosowych, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą sterującą Unidrive firmy Karl Storz, autoklawowalny, maksymalny moment obrotowy min. 4 Ncm, maksymalna prędkość min. 40000 obr/min., wraz z odłączanym przewodem łączącym z konsolą sterującą -3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kątnica INTRA, przełożenie zapewniające prędkość obrotową min 40 000 obr/min., wyposażona w odłączaną rurkę płuczącą, dł. 12,5 cm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania akcesoriów wiertarki, wyposażona w mocowania zapobiegające przemieszczaniu się wsadu i tacę na drobne akcesoria - 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Smar uniwersalny w spray'u wraz z dyfuzorem do konserwacji mikrosilnika i kątnicy- 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw 15 wierteł diamentowych o długości 7 cm i średnicy, 0,8 mm, 1 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,3 mm, 2,7 mm, 3,1 mmx2 3,5 mmx2, 4 mmx2, 4,5 x2 mm, 5 mm, - 2 zestawy | TAK |  |
|  | Zestaw 15 wierteł standardowych typu różyczka o długości 7 cm i średnicy: 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,3 mm, 2,7 mm, 3,1 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm - 2 zestawy | TAK |  |
|  | Zestaw 15 wierteł z węglikiem wolframu o długości 7 cm i średnicy:, 1,8 mm, 2,3 mm, 2,7 mm, 3,1 mm, 3,5 mm, 4 mm x 2, 4,5 mm x2, 5 mm x2, 6 mm x3, 7 mm - 2 zestawy | TAK |  |
| VI - Punche kostne KARRISON |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do góry 90°, rozmiar 0,5 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do góry 90°, rozmiar 1 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do góry 90°, rozmiar 2 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do góry 90°, rozmiar 3 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do dołu 90°, rozmiar 1 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do dołu 90°, rozmiar 2 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny KERRISON, tnący do dołu 90°, rozmiar 3 mm, rozbieralny, dł. rob. 17 cm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) - 5 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące GRÜNWALD-HENKE, tubus prosty, bransze proste o kształcie wg BLAKESLEY, rozmiar 0, szer. 3 mm; dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące, tubus prosty, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm; dł. rob. 13 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. | TAK |  |
|  | Praska kostna COTTLE z klipsem, powierzchnia krusząca 5 x 1,5 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Praska kostna z klipsem, powierzchnia krusząca 5 x 3 cm - 1 szt. | TAK |  |
| VII- Narzędzia do mikrochirurgii ucha |
|  | Haczyk zagięty do góry, 0,5mm, trzon zagięty 25°, długość 7cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Haczyk do podstawy strzemiączka, 0,2 mm, długość 16 cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Igła typu WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; długość 16,5 cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Igła typu WULLSTEIN; średnio zakrzywiona; długość 16,5 cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 0,4 mm; długość 16 cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, owalne miseczki, wąski trzpień; 0,6 mm, długość robocza 8 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Haczyk, zagięty 45°, długość haczyka 0,5 mm; długość 16 cm- 8szt | TAK |  |
|  | Nóż okrągły 45°, średnica 1 mm, długość 16 cm- 1szt. | TAK |  |
|  | Nóż okrągły 45°, średnica 1,5 mm, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Nóż okrągły 45°, średnica 2 mm, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Nóż okrągły 45°, średnica 2,5 mm, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Rozwieracz typu FISCH, zęby 2 x 2, długość 13 cm- 1szt. | TAK |  |
|  | Nóż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozmiar 3,5 x 2,5 mm, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki uszne mikro typu FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, wąski trzonek, długość ostrzy 3 mm, długość robocza 8 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki typu FISCH-BELLUCCI, bardzo drobne, długość ostrzy 7 mm, długość robocza 8 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki typu WULLSTEIN, proste, bardzo delikatne, długość robocza 8 cm, z adapterem LUER do czyszczenia- 2szt. | TAK |  |
|  | Haczyk uszny typu THOMASSIN, ostry, długo zakrzywiony, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Raspator typu THOMASSIN, długi, zakrzywiony, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 12,5 cm- 4szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, łagodne; 0,4 x 3,5 mm, długość robocza 8 cm- 4szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo drobne, owalne miseczki, zakrzywione w lewo; 0,9 mm, długość robocza 8cm- 1szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo drobne, owalne miseczki, zakrzywione w prawo; 0,9mm, długość robocza 8cm- 1szt. | TAK |  |
|  | Nóż okrągły 45°, średnica 3,5 mm, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Rozwieracz typu WEITLANER; zęby 3 x 4, ostre; długość 13 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Rozwieracz typu DALCHOW; zęby 3 x 3; z regulowanymi, obrotowymi ramionami; model pediatryczny, długość 14 cm- 1szt. | TAK |  |
|  | Adapter typu FISCH, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, długość 5,5 cm, do zast. z kaniulami ssącymi- 2szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 0,5 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 0,7 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 0,8 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1,3 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1,5 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 2 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 6 cm- 3szt. | TAK |  |
|  | Mikroraspator typu FISCH, pojedynczo zakrzywiony w prawo, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
|  | Mikroraspator typu FISCH, pojedynczo zakrzywiony w lewo, długość 16 cm- 2szt. | TAK |  |
| VII INNE |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów) do każdego urządzenia zgodnie z DTR | Podać/opisać |  |
|  | DTR /w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Szkolenie 2 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz preparatów do dezynfekcji (należy podać min 3 środki rekomendowane różnych producentów ). | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne : |
| I - Zestaw narzędzi do FESS |
|  | Oferowane optyki oznakowane kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| II - Diatermia chirurgiczna |
|  | Obsługa RFID do rozpoznawania dedykowanych przewodów HF | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| V - Wiertarka |
|  | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania akcesoriów wiertarki wyposażona w ramkę na min. 36 wierteł | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy