dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM:  30 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System nawigacji śródoperacyjnej |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne systemu nawigacji elektromagnetycznej |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Nawigacja elektromagnetyczna | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu od jednego producenta | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie nawigacji oraz instrumentarium kompatybilne z systemem nawigacji będącym na wyposażeniu Zamawiającego – wykonywanie interdyscyplinarnych procedur z zakresu laryngologii i neurochirurgii | TAK |  |  |
|  | Oferowane urządzenie nowe, niedemonstracyjne ani powystawowe, rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy wielkości min. 27 cali o rozdzielczości min 2560 X 1440 dpi, 60 Hz zintegrowany z wózkiem | TAK |  |  |
|  | Moduł elektromagnetyczny do podłączenia co najmniej 6 narzędzi | TAK |  |  |
|  | Podłączenie dwóch rodzajów emiterów pola elektromagnetycznego: emiter z opcją ustawienia bocznego oraz emiter z opcja ustawienia pod głową pacjenta emiter - Emiter z możliwością ułożenia pod głową pacjenta - Emiter z możliwością ustawienia bocznego - Emiter z możliwością ułożenia pod głową pacjenta | TAK |  |  |
|  | Komputer sterujący z systemem operacyjnym dostosowanym do potrzeb oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
|  | Wbudowany UPS do 5 minut zasilania awaryjnego | TAK |  |  |
|  | Zaprogramowanie procedury min: - FESS - endoskopowa podstawa czaszki - boczna podstawa czaszki | TAK |  |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające chirurgowi sterowanie systemem nawigacji w jałowym polu operacyjnym. Przyciski next i back zintegrowane z lokalizatorem pacjenta sterowane za pomocą wskaźnika rejestrującego | TAK |  |  |
|  | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB, CD, Podłączenie aparatu do systemu PACS-RIS Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych i korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych | TAK |  |  |
|  | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod : - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów | TAK |  |  |
|  | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | TAK |  |  |
|  | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | TAK |  |  |
|  | Założenie indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | TAK |  |  |
|  | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | System obrazujący ustawienie urządzeń peryferyjnych i weryfikacje połączeń | TAK |  |  |
|  | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | TAK |  |  |
|  | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane, ustawienie transparentności fuzji obrazów | TAK |  |  |
|  | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości punktów | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | TAK |  |  |
|  | Obsługa narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich gotowych do wielokrotnego wyginania podczas zabiegu | TAK |  |  |
|  | Widok rekonstrukcyjnego 3D, za pomocą oprogramowania, z endoskopu z możliwością obrotu 360 st. tzw Virtual endoscopy | TAK |  |  |
|  | Balony automatycznie skalibrowane niewymagające dodatkowej rejestracji. Balony do zatok szczękowej, czołowej klinowej. Każdy balon posiada elektromagnetyczny wskaźnik położenia. Nadajnik elektromagnetycznego komputerowego systemu wspomagania zabiegów chirurgicznych generuje słabe pole magnetyczne w celu zlokalizowania wskaźnika położenia umieszczonego wewnątrz poszukiwacza do zatok. Oprogramowanie wyświetla położenie końcówki poszukiwacza do zatok w wielu płaszczyznach obrazowania pacjenta i innych odwzorowaniach struktur anatomicznych. Balony kompatybilne z systemem nawigacji nie wymagające rejestracji dostarczone razem z systemem napełniania balonu składającego się z tłoczka, cylindra i rurki przedłużającej. Jeden balon z przeznaczeniem do zatoki klinowej o dł. 17 mm i średnicy 5, 6, 7 mm. Jeden balon z przeznaczeniem do zatoki szczękowej o dł. 7 mm i średnicy 5, 6, 7 mm oraz jeden balon z przeznaczeniem do zatoki czołowej o długości 17 mm i średnicy 5, 6, 7 mm | TAK |  |  |
|  | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | TAK |  |  |
|  | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu | TAK |  |  |
|  | Zaplanowania zabiegu poprzez ustawianie znaczników na strukturach anatomicznych 3D | TAK |  |  |
|  | Lokalizacji guza poprzez obrysowanie odpowiednich struktur na zdjęciach MR/CT | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjenta - punkty anatomiczne | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjenta znaczniki rejestracyjne – opisany obszar sferyczny dokładności | TAK |  |  |
|  | Poprawienie dokładności rejestracji bez konieczności zaczynania procesu od początku. | TAK |  |  |
|  | Informacja wskazująca dokładność rejestracji | TAK |  |  |
|  | Informacja o niewłaściwym wskazaniu znacznika rejestracyjnego | TAK |  |  |
|  | Rejestracja poprzez obrysowanie pacjenta z wskazaniem min 3 punktów z twarzoczaszki | TAK |  |  |
|  | Automatyczne uruchamianie pełnego obrazu z endoskopu podczas bierności narzędzia nawigowanego lub braku widoczności w polu emitera | TAK |  |  |
| . | System wyposażony w podstawowy zestaw instrumentarium konieczny do nawigowania podczas operacji w obrębie nosa oraz podstawy czaszki: - ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny); - ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji); - ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu); - ENT Straight Suction (ssak prosty); - ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni); - ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) Zestaw autoklawowalny bez ograniczenia ilości zabiegów | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w rozszerzony zestaw instrumentarium konieczny do nawigowania podczas operacji w obrębie nosa oraz podstawy czaszki: - ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny); - ENT Suction Curette 45 (łyżeczka ssąca 45 stopni) - ENT Suction Curette 90 (łyżeczka ssąca 90 stopni) - ENT Elevator (podważka) - ENT Small Straight Suction (ssak prosty) - ENT Curved Suction 45 (ssak ugięcie 45 stopni); - ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) Zestaw autoklawowalny bez ograniczenia ilości zabiegów | TAK |  |  |
|  | Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. Dołączenie automatycznie fabrycznie skalibrowanych narzędzi: Giętkie ssaki nawigowanie: o długościach (14,5; 16,5; 20) cm ±1 z końcówką prostą lub ściętą pod kątem lub z delikatnym okrągłym zakończeniem ułatwiającym preparowanie tkanek | TAK |  |  |
|  | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu | TAK |  |  |
|  | System umożliwiający zastosowanie nawigowanych, jednorazowych ostrzy do shavera laryngologicznego. Ostrza fabrycznie skalibrowane. Ostrza posiadają fabrycznie zintegrowany kabel umożliwiający nawigowanie. Shaver laryngologiczny zdefiniowany w oprogramowaniu nie wymagający stosowania żadnych dodatkowych elementów takich jak: uchwyty czy ramki referencyjne itp. | TAK |  |  |
|  | Zestaw asortymentu jednorazowego użytku potrzebny do przeprowadzenia min. 100 zabiegów typu FESS składający się z: • lokalizator pacjenta naklejany na czoło pacjenta nie wymagający dodatkowych ramek ze zintegrowanymi strzałkami next i back w celu obsługi nawigacji ze sterylnego pola operacyjnego - 100 szt. • lokalizator narzędzia z zabezpieczeniem przed odłączeniem kompatybilny z narzędziami wielorazowymi nawigowanymi jak i nawigacją elektromagnetyczną – 100 szt. | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne konsoli zasilajacej wraz shaverem laryngologicznym oraz szybkoobrotową wiertarką otologiczną |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Nawigacja wyposażona w wielofunkcyjną konsolę zasilającą wyposażoną w dotykowy ekran LCD o przekątnej min 20 cm umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, Konsola zasilająca wyposażona w wielofunkcyjny przełącznik nożny (z możliwością przełączania pomiędzy podłączonymi narzędziami) do sterowania wiertarkami lub narzędziami nawigowanymi (shaver) , pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza. (obrót okna ostrza o min. 180°) dodatkowo zestaw do płukania optyk endoskopowych (dodatkowy przełącznik nożny) przeznaczony do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych (FESS). Możliwość jednoczasowego podłączenia wiertarki otologicznej oraz narzędzi nawigowanych (shaver). Parametry prezentowane na wyświetlaczu, co najmniej: wartość obrotów napędu kierunek obrotów. kody błędów | TAK |  |  |
|  | System do płukania zatok przynosowych służy do kierowania roztworu płynu do płukania pod ciśnieniem do konkretnego wizualizowanego miejsca i usuwania płynu za pomocą odsysania. System składa się z dwóch głównych składników: Konsoli pompy irygacyjnej oraz rękojeści z drenami służącej do płukania zatok | TAK |  |  |
|  | System shavera (2 szt.) z nawigowanymi fabrycznie skalibrowanymi ostrzami (nie wymagającymi dodatkowej kalibracji ani dodatkowego urządzenia do kalibrowania) z możliwością śledzenia w polu elektromagnetycznym. Zakres prędkości obrotowej narzędzia shavera - minimalna od min 50 rpm- do min 20 000 rpm Zakresy prędkości oscylacyjnej narzędzia : - minimalna od 50 rpm - do min 7 500 rpm | TAK |  |  |
|  | -Jednorazowe ostrza do shavera laryngologicznego dedykowane do procedur w chirurgii krtanii, tchawicy, oskrzeli o różnych długościach pozwalających na wykonywanie zabiegów na wszystkich poziomach układu oddechowego. Wymagany co najmniej zasięg: 13 cm, 18 cm, 22 cm, 37 cm oraz 45 cm X 100 szt Zestaw jednorazowych ostrzy prostych do shavera laryngologicznego o długości 11 cm x 100 szt. -Zestaw jednorazowych, nawigowanych ostrzy do shavera laryngologicznego x 10 szt. -Zestaw jednorazowych płaszczy do optyki 0 stopni x 100 szt. Zestaw jednorazowych wierteł do shavera laryngologicznego dedykowanych do procedur w zatoce czołowej z możliwością pracy x 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | System wiertarki otologicznej (2 szt.) wyposażonej w kątnice (3 szt.) i prostnicę (1 szt.) - z dwustopniowym systemem zabezpieczenia podłączenia w celu wykonywania zabiegów usznych w przypadku wykorzystywania odpowiedniego programu nawigacji śródoperacyjnej, dwukierunkowa, służąca do ciecia kosci i biomateriałów z możliwością ustawienia irygacji działającej w sposób ciagły lub nieciągły. Prędkość regulowania bezstopniowo w zakresie od min. 200 do min 60 000 obr./min | TAK |  |  |
|  | -Zestaw wielorazowych wierteł (rożyczki oraz diamenty) do szybkoobrotowej wiertarki otologicznej o: długości od 64 mm do 85 mm średnicy od: 0,6 do 7 mm x 40 szt. -Zestaw jednorazowych drenów do irygacji do szybkoobrotowej wiertarki otologicznej x 80 szt. | TAK |  |  |
| Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | Tak/przedstawić dokument autoryzacji (wraz z dostawą urządzenia) |  |
| . | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Szkolenie 6 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | PARAMETRY | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia elektromagnetyczna wykorzystująca dynamiczne ramki referencyjne | TAK/NIE |  |  | Tak -10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji, możliwosć okreslenia odległości emitera względem punktu odniesienia pacjenta (blisko-daleko) | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Automatyczna detekcja markerów chirurgicznych ( fiducial markers) | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Montaż cewek kalibrujących instrumentarium bez użycia narzędzi – np. śrubokręt | TAK/NIE |  |  | Tak -20 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Podświetlany napęd nożny do konsoli zasilającej | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Wiertła dedykowane do shavera laryngologicznego do 30 tys. obrotów na minutę | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Ostrza do shavera laryngologicznego. Ostrza fabrycznie skalibrowane. Ostrza posiadają fabrycznie zintegrowany kabel umożliwiający nawigowanie. Shaver laryngologiczny zdefiniowany w oprogramowaniu nie wymagający stosowania żadnych dodatkowych elementów takich jak: uchwyty czy ramki referencyjne | TAK/NIE |  |  | Tak – 15 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Konsola zasilająca wyposażona w pompę perylstatyczną | TAK |  |  | 2 pompy – 10 punktów 1 pompa - 1 punkt |
|  | Zakres prędkości obrotowej narzędzia shavera - od min 50 rpm- do min 20 000 rpm | TAK |  |  | Prędkość powyżej 20 000 rpm 10 pkt Prędkość do 20 000 rpm 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy