dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM:  12 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw endoskopowej diagnostyki stroboskopowej z analizą akustyczna głosu |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
|  | Monitor medyczny LCD HD 26 ” |
|  | Monitor LCD Full HD 26” o rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z plastiku, podlegająca wszystkim obostrzeniom bloku operacyjnego pod względem mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji i posiadająca dopuszczenie certyfikowanego wyrobu medycznego. | TAK |  |
|  | Format obrazu 16:9, kontrast min 1000:1, jasność min 300cd/m2, | TAK |  |
|  | Wejścia sygnału: VGA, DVI, 3G-SDI, S-Video, F-BAS | TAK |  |
|  | Waga monitora max. 10kg | TAK |  |
|  | Kamera medyczna HD |
|  | Kamera posiadająca certyfikat medyczny o rozdzielczości kamery FULL HD min. 1920x1080z głowicą kamery FULL HD w technologii 3CCD wyposażoną w dwa niezależne przyciski, w tym jeden programowalny do sterowania wybranymi funkcjami kamery w tym minimum klatką stop oraz balansem bieli z optycznym obiektywem umożliwiającym dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości i bez konieczności ponownego ogniskowania (funkcja parafokalności)z zoomem optycznym min 2x z ogniskową w zakresie f=16-32mm, z minimalną czułością przetwornika 5lux | TAK |  |
|  | Głowica kamery o wadze bez kabla max 235g, wyposażona w dwa niezależne przyciski, w tym jeden programowalny do sterowania wybranymi funkcjami kamery | TAK |  |
|  | „Menu” OSD wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
|  | „Menu” OSD wyświetlane na ekranie monitora. Możliwość szybkiego wywołania funkcji za pomocą niezależnych przycisków na przednim panelu procesora kamery: - jasności obrazu - kontrastu - wielkości obrazu Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Minimalna czułość przetwornika – 5lux | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo do podłączenia głowicy 3 CCD oraz gniazdo do podłączenia głowicy SD 1/3” CCD | TAK |  |
|  | Potwierdzenie naciśnięcia przycisku lub klawisza, krótkim sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu – tzw. stop klatki zarówno z panelu przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia mikrofonu na panelu przednim procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas zabiegu operacyjnego | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, bezbateryjny włącznik nożny dwuprzyciskowy do obsługi funkcji kamery i aktywacji oraz zmiany ustawień trybów stroboskopii | TAK |  |
|  | Wyjścia kamery min. : DVI- D, FBAS, S-Video, USB, SDI | TAK |  |
|  | Zapis obrazu HD w formacie MPEG-4 AVC/H.264 | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający sterowanie kamerą za pomocą oprogramowania w komputerze medycznym | TAK |  |
|  | Kamera medyczna posiadająca certyfikat medyczny. | TAK |  |
|  | Sterownik kamery w designie identycznym co źródło światła, sterownik nawigacji, komputer medyczny, posiadający mocowanie typu Kensington Lock lub równoważne | TAK |  |
|  | Funkcja stroboskopii w kamerze HD |
|  | Funkcja stroboskopii w kamerze HD - Efekt stroboskopowy uzyskiwany w technologii błyskowo-migawkowej – brak błysku światła, efekt światła ciągłego: - Tryb pracy typu Slow Motion z płynną regulacją wartości od 0,5 -2 Hz poprzez regulator nożny - Tryb pracy typu PHASE z płynną regulacją wartości od 0º do 360º. Zmiana cykli pracy poprzez regulator nożny - Przejście z trybu endoskopii do stroboskopii realizowane poprzez włącznik nożny oraz włącznik z poziomu panelu urządzenia, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy kamery - Wyświetlanie w czasie rzeczywistym na ekranie monitora częstotliwości i poziomu natężenia głosu pacjenta | TAK |  |
|  | Tryb pracy typu PHASE z płynną regulacją wartości od 0º do 360º. Zmiana cykli pracy poprzez regulator nożny | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym na ekranie monitora częstotliwości i poziomu natężenia głosu pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania videostroboskopowego wraz z podglądem na monitorze bez konieczności włączania komputera. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości w trybie stroboskopii od 80Hz do 1kHz | TAK |  |
|  | Źródło światła LED |
|  | Medyczne źródło światła typu LED posiadające certyfikat medyczny | TAK |  |
|  | Źródło światła w designie identycznym co kamera medyczna, sterownik nawigacji, komputer medyczny. | TAK |  |
|  | Źródło światła posiadające dwa kanały typu LED o minimalnej intensywności 720 lm | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia źródła światła odbywa się płynnie przez potencjometr w przedniej części panelu. | TAK |  |
|  | Żywotność źródła LED min. 5 000 godzin dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa światła 6500K (zbliżona do światła ksenonowego) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania światłowodów śr. od 3,5 do 5 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania mocy światła - po włączeniu urządzenie uruchamia się z nastawioną przez użytkownika preferowaną mocą. | TAK |  |
|  | Zużycie energii max. 130 W | TAK |  |
|  | Automatyczne zamknięcie przesłony światła w kanale wejścia światłowodu w momencie wyciągnięcia światłowodu z urządzenia | TAK |  |
|  | Mocowanie typu Kensington Lock lub równowazne | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające gniazdo i funkcję typu IrisControl do automatycznej kontroli natężenia światła | TAK |  |
|  | Komputer medyczny |
|  | Komputer typu PC z wbudowaną nagrywarką DVD posiadający certyfikat medyczny | TAK |  |
|  | Komputer w designie identycznym jak kamera, źródła światła, sterownik nawigacji, posiadający mocowanie typu Kensington Lock | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania za pomocą śrub do wózka na aparaturę | TAK |  |
|  | Procesor 64bitowy min 4 rdzeniowy, , pamięć RAM min 8 Gb, Dysk twardy o pojemności min 1TB z możliwością dołożenia drugiego dysku twardego, napęd DVD/CD R/RW, zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
|  | Minimum jedno gniazdo VGA D_SUB, minimum jedno gniazdo DVI-D, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200, minimum jedno gniazdo DisplayPort V1.2/LVDS, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200, minimum sześć portów USB wbudowanych na panelu tylnym komputera w tym minimum dwa porty USB w technologii USB 3.0/2.0 (nie dopuszcza się portów USB realizowanych za pomocą rozdzielaczy, spliterów itd.), Minimum dwa porty PS2, minimum jedno gniazdo Audio IN/OUT (3x 3.5mm „jack”) złacze RJ-45 LAN, minimum dwa złącza USB na panelu przednim komputera (wbudowane – nie dopuszcza się rozwiązań realizowanych poprzez adaptery, przejściówki | TAK |  |
|  | Dodatkowa karta wbudowana w komputer posiadająca: - możliwość podpięcia minimum sześciu sygnałów wejściowych - możliwość wyprowadzenia minimum dwóch sygnałów wyjściowych jednocześnie - możliwość podpięcia dwóch złącz DVI I IN - możliwość podpięcia dwóch złącz DVI I OUT - możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału HD - możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału SD - możliwość podłączenia minimum czterech monitorów jednocześnie do przesyłu sygnału w czasie rzeczywistym (poprzez połączenie sieciowe) - minimum dwa gniazda SDI OUT - minimum dwa gniazda SDI IN - możliwość podłączenia emulatora monitora - kompresja formatu HD w technologii H.264 (1080p) - kompresja formatu SD w technologii H.264 - możliwość bezpośredniego przesyłu obrazu z kamery do monitora gdy komputer jest włączony w formacie SDS (HD), obsługę: złącz VGA, S-Video poprzez multifunkcyjne gniazdo sygnałowe - możliwość adaptacji karty SD zawierającej złącza: Audio, S-Video, HDMI i DVI | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |
|  | Szablony raportów pacjenta | TAK |  |
|  | Opcja redukcji tła w druku w celu oszczędzenia tonera | TAK |  |
|  | Funkcja prekonfiguracji raportów danych pacjenta wraz z multimediami | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia min. 8 obrazów klatek video do wydruku raportu | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania minimum dwóch zdjęć jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania minimów dwóch filmów jednocześnie | TAK |  |
|  | Archiwizacja do sieci, na dysk twardy oraz nośniki DVD i CD R/W | TAK |  |
|  | Kompatybilność z protokołami DICOM/HL7 dla łączności z PACS | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego startu podglądu i nagrywania sygnału video bez konieczności uprzedniego wpisywania danych | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji szybkości podglądu nagranego materiału video w zakresie od 1/16 w zwolnionym tempie do przyspieszenia 32 razy | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania sygnału video na minimum 4 monitorach jednocześnie | TAK |  |
|  | Transfer danych oraz sygnału video poprzez sieć LAN w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Funkcja PIP | TAK |  |
|  | Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia nagrywania materiału wideo oraz rejestracji obrazu, sygnałem dźwiękowym. | TAK |  |
|  | Odtwarzanie zapętlone | TAK |  |
|  | Wskaźnik wolnej przestrzeni dyskowej | TAK |  |
|  | Komunikat ostrzegający gdy ilość wolnej przestrzeni dyskowej spadnie do 10% lub niżej | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania pojedynczych klatek nagranego materiału video | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji nagrywania za pomocą przycisku nożnego kamery oraz przycisku na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja oznaczania sesji za pomocą obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja odtwarzania pojedynczych klatek video oraz ciągłego nagrania video | TAK |  |
|  | Funkcja cięcia materiału video w dwóch krokach z funkcją „cofnij” dostępną przed ostatecznym wprowadzeniem zmian. | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego dostępu do trwającej sesji oraz do listy sesji, z której można wybrać kolejną sesję i otworzyć ją w celach porównawczych. | TAK |  |
|  | Sterowanie wybranych funkcji programu za pomocą przycisku na głowicy kamery min. Jasności, kontrastu, zoomu cyfrowego i wykonania zdjęcia podczas nagrania | TAK |  |
|  | Komunikacja programu ze szpitalnymi sieciami HIS | TAK |  |
|  | Interfejs GDT dla niezależnego od platformy sprzętowej transferu danych pomiędzy oprogramowaniem DiVAS a oprogramowaniem zarządzającym placówki medycznej. Format BDT | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł videodokumentacji w formacie FULL HD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł do badań strobokymograficznych | TAK |  |
|  | Moduł do badań stroboskopowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł do foto dokumentacji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy głosu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy profilu skali głosu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy wysiłkowej głosu | TAK |  |
|  | Akcesoria |
|  | Mikrofon kierunkowy do stroboskopii | TAK |  |
|  | Mikrofon z zestawem nagłownym do zaawansowanych funkcji analizy głosu | TAK |  |
|  | Klawiatura z atestem medycznym, z możliwością dezynfekcji, wyposażona w system typu touchpad zastępujący mysz komputerową | TAK |  |
|  | Wózek medyczny pod aparaturę |
|  | Posiadający 4 kółka | TAK |  |
|  | Przednie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania jednocześnie wszystkich głównych urządzeń do wózka tj. procesora kamery, komputera medycznego, źródła światła, sterownika nawigacji, za pomocą śrub. | TAK |  |
|  | Ramie główne do zamontowania monitora HD | TAK |  |
|  | Ramię boczne do zamontowania monitora dotykowego dla monitora | TAK |  |
|  | INTEGRACJA z transformatorem izolowany min. 1500VA z funkcją monitoringu przegrzania i automatycznym wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wbudowane min. 9 gniazd separowanych do podłączenia urządzeń | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w ściankę tylną z mocowaniem typu „click" | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Wbudowane izolowanego gniazda sieciowego do komunikacji z siecią internet lub ethernet | TAK |  |
|  | Włącznik główny wraz ze sterownikiem włączania poszczególnych obwodów w żądanej kolejności | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł monitoringu układu elektrycznego z wyświetlaczem występujących błędów oraz moduł monitoringu przeciążenia elektrycznego systemu | TAK |  |
|  | Wbudowane gniazdo SDI | TAK |  |
|  | Videonasopharyngoskop |
|  | Videonasopharyngoskop wyposażony w ergonomiczną rękojeść | TAK |  |
|  | Średnica płaszcza max. 4 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza: 320mm | TAK |  |
|  | Zintegrowany mikrofon | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia góra/dół: 130° | TAK |  |
|  | Pole widzenia: 80° | TAK |  |
|  | Promień zagięcia: max 8mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: 10-90mm | TAK |  |
|  | System podłączenia do sterownika kamery: 19pin | TAK |  |
|  | Przetwornik 1/10” CCD z układem mikrosoczewek | TAK |  |
|  | Ilość pixeli aktywnych: 500(V) x 582(H) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 312x420 linii | TAK |  |
|  | System video: PAL | TAK |  |
|  | Tester szczelności | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |
|  | Videolaryngoskop |
|  | Średnica płaszcza max 10mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia: 70° | TAK |  |
|  | Długość robocza: 180mm | TAK |  |
|  | System video: PAL | TAK |  |
|  | Przetwornik 1,4” CCD | TAK |  |
|  | Ilość pixeli aktywnych: 752 (H) x 582 (V) | TAK |  |
|  | Długość przewodu podłączeniowego: max 1,5m | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 470x420 | TAK |  |
|  | System podłączenia do sterownika kamery: 19pin | TAK |  |
|  | Zestaw optyk z akcesoriami |
|  | Optyka uszna, dł. Max 50mm, śr. 4,0mm | TAK |  |
|  | Optyka nosowa szerokokątna; długość max. 175mm; średnica 4,0mm, kąt widzenia 0° | TAK |  |
|  | Optyka nosowa szerokokątna; długość max. 175mm; średnica 4,0mm, kąt widzenia 30° | TAK |  |
|  | Laryngoskop, długość max 195mm, średnica max 10mm, kąt widzenia 90° 2 szt ., | TAK |  |
|  | Laryngoskop, długość max 180mm, średnica max 7 mm, kąt widzenia 70° 2 szt. , | TAK |  |
|  | Światłowody o podwyższonej jakości przesyłania światła, długość min. 2,3m; średnica 4,8mm; z adapterami stosowanymi przez szpital, 2 szt. | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | TAK |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak(wraz z dostawą urządzeń) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych | Tak, przedstawić dokument autoryzacji(wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Szkolenie 2 osób europejskim w ośrodku referencyjnym | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2. - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | PARAMETRY | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła z technologią typu Iris Control/Control In umożliwiający sterowanie źródłem światła przez kamerę w celu automatycznego dostrajania światła | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Zoom optyczny w głowicy Full HD 2x | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Bezbateryjny, bezprzewodowy włącznik nożny | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Funkcja ciecia materiału video w dwóch krokach z funkcją „cofnij" dostępną przed ostatecznym wprowadzeniem zmian | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Wbudowany moduł monitoringu układu elektrycznego z wyświetlaczem występujących błędów oraz moduł monitoringu przeciążenia elektrycznego systemu | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Podgrzewacz indukcyjny, czas grzania ok 4s, automatyczne wyłączanie podgrzewania | TAK/NIE |  |  | Tak: 5pkt Nie: 1pkt |
|  | Wózek z wbudowanym modułem monitoringu układu elektrycznego z wyświetlaczem występujących błędów oraz moduł monitoringu przeciążenia elektrycznego systemu | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |
|  | Wózek z włącznikiem głównym wbudowany moduł monitoringu układu elektrycznego z wyświetlaczem występujących błędów oraz moduł monitoringu przeciążenia elektrycznego systemu | TAK/NIE |  |  | Tak: 5pkt Nie: 1pkt |
|  | Źródło światła posiadające dwa niezależne kanały typu LED o minimalnej intensywności 720 lm, temperatura barwowa światła 6500K | TAK/NIE |  |  | Tak: 10pkt Nie: 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy