Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 15/13)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych

wraz z dzierżawą aparatury (umowa zostanie zawarta na okres 18 miesięcy)

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ: ....................................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań biochemicznych (w ilości i asortymencie określonym w tabeli 2)

wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 18 miesięcy

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap

- dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań

- zamontowanie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi (wymagane przeglądy sprzętu dokonywane na

zlecenie Wykonawcy)

- dostawa i montaż klimatyzatora zgodnie z opisem wymagań

- serwis techniczny i aplikacyjny  - bezpłatne naprawy i przeglądy okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od zgłoszenia

telefonicznego, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 18 miesięcy; rok produkcji 2009 lub późniejszy

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Metodyki oznaczeń, instrukcje użycia zestawów odczynnikowych w języku polskim (tabela 2);

- Potwierdzenie parametrów wymaganych: tabela 1  Lp.1 do 26, 29 materiałami informacyjnymi  w formie odrębnych opracowań

(poświadczonych przez Wykonawcę).

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

  - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

  - Instrukcję obsługi analizatora w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim,

  - Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników,

  - Karty ustawień zestawów odczynnikowych  na oferowany analizator (tabela 2).

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel Pentium DualCore min. 2,5 GHz lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 160 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

monitor min. 19” LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA.

Minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy. System operacyjny: Win 7 Professional – 32 bit.

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str/min.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany w:

- technologii DC Inwerter

- klasie energetycznej chłodzenia „A”

- parownik z filtrem UV dla neutralizacji bakterii i grzybów

- parownik z systemem automatycznego czyszczenia filtrów

- urządzenie z gwarancją, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty (przeglądy dokonywane na zlecenie Wykonawcy)

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia wskazanego przez Kierownika Centralnego Laboratorium. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji

z Kierownikiem CL).

TABELA 1: Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych-granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wolnostojący, rok produkcji 2009 lub późniejszy | Tak |  |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa minimum 800 testów na godzinę razem z jonami | Tak |  |  |
| 4. | Typ pomiarów: spektrofotometria monochromatyczna i bichromatyczna, turbidymetria, potencjometria (ISE) Typy reakcji: punktu końcowego, kinetyczny Zakres długości fal min.340 – 800 nm | Tak |  |  |
| 5. | Przeprowadzanie badań priorytetowych bez konieczności przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość jednorazowego umieszczenia na pokładzie analizatora jednocześnie minimum 100 próbek | Tak |  |  |
| 7. | System ciągłego dostawiania próbek badanych | Tak |  |  |
| 8. | Ciągły dostęp do próbek badanych znajdujących się w analizatorze z wyłączeniem jedynie momentu aspiracji | Tak |  |  |
| 9. | Stacja uzdatniania wody kompatybilna z oferowanym analizatorem, zużycie wody nie większe niż 30 litrów na godzinę; | Tak |  |  |
| 10. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, ze stacją mycia w analizatorze (ilość zaoferowanych kuwet zagwarantowana na cały okres umowy) | Tak |  |  |
| 11. | Rozdzielny system dozowania odczynników i próbek Wszystkie igły wyposażone w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 12. | Wyposażenie analizatora w detektor skrzepów | Tak |  |  |
| 13. | Zastosowanie próbek pierwotnych bez konieczności separacji surowicy; akceptowane dowolne probówki | Tak |  |  |
| 14. | Wykonywanie oznaczeń w dowolnych kubeczkach pediatrycznych | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek i powtórek analiz | Tak |  |  |
| 16. | Automatyczna ocena jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczna identyfikacja próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli itp. za pomocą kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 18. | Miejsca odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki gwarantującej stabilność odczynników na pokładzie | Tak |  |  |
| 19. | Pojemność karuzeli odczynnikowej minimum 55 zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora | Tak |  |  |
| 20. | Możliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora, z kontynuacją rozpoczętych badań | Tak |  |  |
| 21. | Automatyczne monitorowanie i archiwizacja stanu odczynników z uwzględnieniem ich ilości oraz terminu ważności | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość wstawienia na pokład i odrębnego wykalibrowania minimum 2 zestawów danego odczynnika | Tak |  |  |
| 23. | Odczynniki płynne, gotowe do użycia (dopuszcza się maksymalnie 5 odczynników z koniecznością rozcieńczenia lub rozpuszczenia przed użyciem; należy wymienić jakie) | Tak |  |  |
| 24. | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych | Tak |  |  |
| 25. | Wbudowany program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza (Karty Levey-Jenningsa, Reguły Westgarda) | Tak |  |  |
| 26. | Pamięć wyników kontroli jakości przez minimum 1 rok i możliwość archiwizacji na innych nośnikach informatycznych | Tak |  |  |
| 27. | Dostarczenie z dostawą analizatora instrukcji obsługi analizatora w języku polskim | Tak |  |  |
| 28. | Czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 29. | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do aparatu | Tak |  |  |
| 30. | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 31. | UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 20 minut | Tak |  |  |
| 32. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 33. | Podłączenie analizatora do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 34. | Dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 35. | Utworzenie stanowiska pracy dla oferowanego systemu aparatury we wskazanym pomieszczeniu laboratorium, dostarczenie 2 krzeseł laboratoryjnych oraz dostarczenie chłodziarki do przechowywania odczynników (pojemność minimum 320 litrów, wymiary ok.: wys.170-180cm x szer.55-65 cm x głęb.55-65cm) | Tak |  |  |
| 36. | Dostawa i instalacja klimatyzatora zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 37. | Rejestracja testów zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych | Tak |  |  |
| 38. | Dostarczenie z dostawą analizatora wykaz substancji niebezpiecznych i ich karty charakterystyk | Tak |  |  |
| 39. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia do Zamawiającego) | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi. W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

TABELA 2: Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

1.Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

2.Jeżeli nie wskazano inaczej, oznaczenie ma być wykonane we krwi, tzn. w surowicy.

3.W ilości badań nie uwzględniono oznaczeń kontrolnych oraz kalibracji, przy sporządzaniu oferty Wykonawca dolicza/uwzględnia ich ilość.

4.Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli:

■  parametry Lp. 1–28 i 33 w tabeli 2  na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) z częstotliwością określoną w pkt.5

■  parametry Lp. 29–32 i 34-42 w tabeli 2  na trzech poziomach (normalnym i patologicznym wysokim i niskim) z częstotliwością określoną w pkt.5

5.Symbole A, B, C  w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą częstości wykonania badań kontrolnych i oznaczają

A  dwa poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny 7 razy w tygodniu

B  dwa poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny 5 razy w tygodniu

C  trzy poziomy kontroli tj. normalny i patologiczny wysoki i niski  5 razy w tygodniu

6.Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił wszystkie wymagane rodzaje badań na zaoferowanym analizatorze.

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań pacjentów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aminotransferaza alaninowa | A | 37 500 |
| 2. | Aminotransferaza asparaginowa | A | 37 500 |
| 3. | Amylaza surowica i mocz | A | 9 000 |
| 4. | Lipaza | A | 7 500 |
| 5. | Bilirubina całkowita – liniowość minimum 25mg/dl | A | 21 000 |
| 6. | Bilirubina bezpośrednia | A | 3 750 |
| 7. | Żelazo | B | 9 000 |
| 8. | Całkowita/Utajona zdolność wiązania żelaza UIBC/TIBC | B | 6 000 |
| 9. | Dehydrogenaza mleczanowa | A | 6 000 |
| 10. | Gamma-glutamylotranspeptydaza | A | 7 500 |
| 11. | Fosfataza alkaliczna | A | 9 000 |
| 12. | Glukoza | A | 36 000 |
| 13. | Kinaza kreatynowa | A | 6 000 |
| 14. | Kreatynina (metoda enzymatyczna) surowica i mocz | A | 37 500 |
| 15. | Mocznik surowica i mocz | A | 27 000 |
| 16. | Cystatyna | A | 6 000 |
| 17. | Kwas moczowy surowica i mocz | A | 12 000 |
| 18. | Magnez surowica i mocz | A | 19 000 |
| 19. | Wapń całkowity surowica i mocz | A | 13 500 |
| 20. | Potas surowica i mocz | A | 60 000 |
| 21. | Sód surowica i mocz | A | 60 000 |
| 22. | Chlorki surowica i mocz | A | 4 000 |
| 23. | Fosforany nieorganiczne surowica i mocz | A | 9 000 |
| 24. | Cholesterol całkowity | B | 12 000 |
| 25. | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | B | 6 000 |
| 26. | Triglicerydy | B | 9 000 |
| 27. | Białko całkowite | A | 18 000 |
| 28. | Białko C –reaktywne – liniowośc minimum 30mg/dl | A | 60 000 |
| 29. | Albumina | C | 1 800 |
| 30. | Albumina w moczu (Mikroalbuminuria) | C | 1 800 |
| 31. | Alfa 1 antytrypsyna | C | 1 000 |
| 32. | Alfa 1 kwaśna glikoproteina | C | 1 200 |
| 33. | Amoniak osocze | C | 1 500 |
| 34. | Antystreptolizyna O | C | 4 500 |
| 35. | Komplement C3 | C | 3 300 |
| 36. | Komplement C4 | C | 3 300 |
| 37. | Czynnik reumatoidalny | C | 2 300 |
| 38. | Haptoglobina | C | 500 |
| 39. | Immunoglobulina G | C | 7 500 |
| 40. | Immunoglobulina A | C | 6 800 |
| 41. | Immunoglobulina M | C | 6 600 |
| 42. | Transferyna | C | 500 |
| 43. | Materiały kontrolne | Wykonawca musi wyszczególnić ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 18 miesięcy (tabela ofertowa) | ---------------- |
| 44. | Kalibratory |  | --------------- |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 18 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 18 miesięcy

(do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania)

* * z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 18 miesięcy  (zgodnie

z wymaganiami tabeli 2)

*  *  *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań  w okresie 18 miesięcy

(kalkulacja według okresów gwarancji użycia)

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy