Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

WADIUM: 50 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunochemicznych

wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Należy podać powyższe dane dla wszystkich oferowanych analizatorów

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań immunochemicznych - w ilości i asortymencie odpowiednim do ilości wykonywanych badań (według wykazu w tabeli 3) wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 3 lat,

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- dostawę komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę zaoferowanych analizatorów w systemie LIS Eskulap,

- rozbudowanie laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap o moduł kontrola wewnątrzlaboratoryjna,

- zamontowanie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi (jeśli stacja uzdatniania wody wymagana; wymagane przeglądy na zlecenie Wykonawcy),

- serwis techniczny i aplikacyjny - naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin możliwość wykonania badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium; możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora,

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowni,

- zapewnienie sprawnego klimatyzatora na cały okres umowy, konserwacje po stronie Wykonawcy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Centralnego Laboratorium) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanych sprzętów oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatorów i odczynników.

- Instrukcje obsługi oferowanych analizatorów.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp.6–17 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 2. Lp.1– 4. Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających ww. wymagane parametry.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.19”  LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy.

System operacyjny: Win 8.1 Prof. – 64 bit. Wewnętrzne gniazdo COM

Moduł Eskulap: „Laboratorium”
Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min. 
Czytnik kodów: kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1 szt.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt.

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry)

Minimalne wymagania dotyczące rozbudowania LIS Eskulap o moduł kontrola wewnątrzlaboratoryjna:  Wykonawca zapewnia szkolenie personelu.

Dostęp do oprogramowania  zarządzającego procesem wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, która umożliwi udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych i pochodzi od producenta niezależnych materiałów kontrolnych określonych dla parametrów - patrz Tabela 3. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej:

- analizę metody z wyliczeniem SD, CV, TE,

- analizę wykresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Levey-Jenningsa i krzywej obciążenia,

- możliwość dokumentacji wewnętrznego procesu kontroli jakości dla materiałów kontrolnych dowolnego producenta,

- możliwość bezpośredniego przesłania wyników badań kontroli jakości z LIS do oprogramowania,

- możliwość optymalizacji reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS,

- możliwość monitorowania planu kontroli jakości.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim

TABELA 1:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowanie analizatorów (minimum dwóch), które razem zapewnią wykonanie wszystkich wymaganych badań Tabela 3 Lp. 1 do 41 w jednym czasie – należy podać ilość miejsc na zestawy odczynnikowe na pokładzie oferowanych analizatorów | Tak |  |  |
| 2. | Analizator immunochemiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2015r, fabrycznie nowy z pełną gwarancją eksploatacyjną (analizator I) | Tak |  |  |
| 3. | Analizator immunochemiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2010r, z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie (analizator II) | Tak |  |  |
| 4. | Zapewnienie backup przynajmniej dla następujących parametrów: Tabeli 3 Lp.12,13,14,24,25,30,34,35 | Tak |  |  |
| 5. | Parametry wymagane (graniczne) dotyczą każdego z oferowanych analizatorów: I i II | Tak |  |  |
| 6. | Analizatory w pełni automatyczne, metoda pomiarów: technologia chemiluminescencji | Tak |  |  |
| 7. | Analizatory z systemem zapobiegającym kontaminacji | Tak |  |  |
| 8. | Wyposażenie w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników, w detektor skrzepów dla próbek badanych oraz pęcherzyków powietrza (piany) dla próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 9. | Przeprowadzanie badań priorytetowych bez konieczności przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość jednorazowego umieszczenia na pokładzie analizatora jednocześnie minimum 60 próbek | Tak |  |  |
| 11. | Miejsca odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki | Tak |  |  |
| 12. | Analizator i odczynniki od jednego producenta | Tak |  |  |
| 13. | System ciągłego dostawiania próbek badanych oraz swobodny dostęp do badanych próbek ograniczony jedynie na moment aspiracji | Tak |  |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie ilości oraz terminu ważności odczynników i innych materiałów | Tak |  |  |
| 15. | Jeden rodzaj statywów dla probówek o różnej objętości | Tak |  |  |
| 16. | Zastosowanie próbek pierwotnych bez konieczności separacji surowicy; akceptowane dowolne probówki | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczna identyfikacja próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli itp. za pomocą kodów kreskowych wewnętrznym czytnikiem wbudowanym w analizator oraz możliwość „manualnego” programowania badań | Tak |  |  |
| 18. | Wykonywanie oznaczeń w kubeczkach pediatrycznych Wykonawca zamieszcza w ofercie 12 000szt. kubeczków odpowiednich do oferowanych analizatorów | Tak |  |  |
| 19. | Dostawa analizatorów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 20. | Instalacja w Pracowni nr 135 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników | Tak |  |  |
| 21. | Dostarczenie instrukcji obsługi aparatury, metodyk badań w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 22. | Pełny serwis analizatorów przez okres trwania umowy min. 2 przeglądy okresowe w roku, co 6 miesięcy, czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 23. | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego możliwość wykonania badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 24. | Dostarczenie i montaż stacji uzdatniania wody (jeśli wymagana) fabrycznie nowa; z pełną gwarancją eksploatacyjną, montaż instalacji wraz z odprowadzeniem ścieków | Tak |  |  |
| 25. | UPS podtrzymujący pracę aparatów wraz z urządzeniami współpracującymi; przez minimum 30 minut; regularna kontrola/wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | Tak |  |  |
| 26. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 27. | Podłączenie analizatorów do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatorów. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do analizatorów | Tak |  |  |
| 29. | Dostawa sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę zaoferowanych analizatorów w systemie LIS Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań (sprzęt fabrycznie nowy) | Tak |  |  |
| 30. | Dostarczenie z dostawą analizatorów wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej | Tak |  |  |
| 31. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 32. | Rozbudowanie LIS Eskulap o moduł kontrola wewnątrzlaboratoryjna zgodnie z opisem wymagań Instalacja i szkolenie personelu – koszty pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |
| 33. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w latach l2017, 2018, 2019: 1 próbka kontrolna raz w miesiącu, minimum dla następujących parametrów oznaczanych we krwi: Tabela 3 Lp.12-22,26-29,31-33,38 np. program immunochemiczny firmy Biorad (należy podać rodzaj oferowanej kontroli, wyszczególnić jej rodzaj i częstotliwość) | Tak |  |  |
| 34. | Zamawiający dopuszcza wykonywanie HbA1c metodą chromatografii jonowymiennej, wysokociśnieniowej o wysokiej rozdzielczości (HPLC). Zaoferowany aparat z pełną gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. | Tak |  |  |
| 35. | Zamawiający dopuszcza wykonywanie metotreksatu metodą immunoenzymatyczną. Zaoferowany aparat z pełną gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

TABELA 2:  Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie wymagane parametry możliwe do wykonania za pomocą jednego analizatora I (po wymianie odczynników). Analizator II stanowi back up dla każdego z parametrów Tabela 3. | Tak/Nie | Tak – 20pkt Nie – 1pkt |  |
| 2. | Oznaczenia wirusologiczne: p/ciała HCV, antygen HBs nie posiadające w interpretacji wyników tzw. szarej strefy w pierwszym oznaczeniu | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 3. | Wymiana odczynnika – w każdym momencie pracy aparatu - bez konieczności zatrzymania pracy analizatora | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 4. | Termin stabilności odczynników po otwarciu minimum 30 dni | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

TABELA 3: Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

- Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora – jedynie badania oznaczone w opisie przedmiotu zamówienia: C - po wykonaniu badań odczynniki przechowywane poza analizatorem.

- Jeżeli nie wskazano inaczej, oznaczenie ma być wykonane w surowicy lub / i w osoczu.

- W ilości badań uwzględniono oznaczenia kontrolne, nie uwzględniono natomiast oznaczeń wymaganych kalibracji, Wykonawca dolicza/uwzględnia ich ilość przy sporządzaniu oferty według wymagań dla danego parametru.

- Wymagane są niezależne materiały kontrolne tego samego producenta co oferowany moduł kontroli wewnętrznej. Kontrole niezależne dla wszystkich rodzajów badań oprócz Lp. 1-11, 24-25; materiał kontrolny ze stałym lotem gwarantowanym na min. 12 miesięcy.

- Do kontroli parametrów Lp. 23 i 25 należy zaoferować krew pełną lub równoważny materiał do kontroli na bazie krwi pełnej.

- Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli przynajmniej na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) z częstotliwością  określoną symbolami A, B, C:     A  -  5 razy w tygodniu,   B  -  3 razy  w tygodniu,   C  -  1 raz w tygodniu.

- Wykonawca uwzględnia przy kalkulacji oferowanych ilości kalibratorów i materiałów kontrolnych, warunki rekonstrukcji i przechowywania materiałów oraz objętości martwe oferowanych analizatorów.  Zamawiający nie wymaga dostarczenia materiałów kontrolnych do parametrów wykonywanych w moczu.

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana Ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen HBs | A | 5 300 |
| 2. | Przeciwciała anty HBs | A | 8 200 |
| 3. | Antygen HBe | C | 800 |
| 4. | Przeciwciała anty HBe | C | 800 |
| 5. | Przeciwciała anty HBc całkowite | C | 900 |
| 6. | Przeciwciała anty HBc IgM | C | 800 |
| 7. | Przeciwciała anty HCV | A | 8100 |
| 8. | Przeciwciała anty CMV IgG | A | 7 200 |
| 9. | Przeciwciała anty CMV IgM | A | 7 200 |
| 10. | Przeciwciała anty TOXO IgG | A | 5 600 |
| 11. | Przeciwciała anty TOXO IgM | A | 5 600 |
| 12. | TSH (3 gen.) | A | 25 000 |
| 13. | FT4 | A | 20 200 |
| 14. | FT3 | A | 12 000 |
| 15. | T3 | C | 900 |
| 16. | T4 | C | 900 |
| 17. | LH | A | 4 800 |
| 18. | Estradiol | A | 3 600 |
| 19. | FSH | A | 4 800 |
| 20. | Prolaktyna | A | 3 600 |
| 21. | Ferrytyna | A | 5 500 |
| 22. | Insulina | A | 12 000 |
| 23. | Hemoglobina glikowana HbA1c (krew pełna) | A | 8 400 |
| 24. | Metotreksat | B | 3 800 |
| 25. | Cyklosporyna (krew pełna) | A | 5 300 |
| 26. | Digoksyna | C | 800 |
| 27. | Kwas walproinowy | B | 3 900 |
| 28. | Teofilina | C | 900 |
| 29. | Karbamazepina | C | 1 100 |
| 30. | Wankomycyna | A | 1 900 |
| 31. | Parathormon (intact) | B | 3 600 |
| 32. | Kortyzol (surowica i mocz) | A | 12 600 |
| 33. | 25 OH witamina D | B | 9 800 |
| 34. | BNP | A | 4 200 |
| 35. | Troponina I hs | A | 4 200 |
| 36. | Anty TPO | B | 4 500 |
| 37. | Anty TG | B | 4 200 |
| 38. | C-peptyd (surowica i mocz) | B | 5 700 |
| 39. | EBV VCA IgG | B | 3 900 |
| 40. | EBV VCA IgM | B | 3 900 |
| 41. | EBV EBNA-1 IgG | B | 3 900 |
| 42. | Materiały kontrolne | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań na cały okres trwania umowy |  |
| 43. | Kalibratory |  |  |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa handlowa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (należy wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*             z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami

*  *         z wyszczególnieniem wszystkich materiałów kontrolnych, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami według  trwałości  materiałów kontrolnych i

zgodnie z wymaganiami siwz

*  *  *     z wyszczególnieniem wszystkich kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaleceniami producenta i trwałością kalibratorów

*  *  *  * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań  w okresie umowy

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.

..............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy