ZAŁĄCZNIK  NR 1 - formularz ofertowy

## .......................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych

do oznaczeń (badań) hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma:  Analizator I  ..............................................................        Analizator II…………………………………............

Urządzenie / Typ:   Analizator I    .......................................................................         Analizator II..........................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań hematologicznych (w ilości i asortymencie określonym w tabeli 1) wraz z dzierżawą aparatury (analizator podstawowy i analizator dodatkowy) do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 36 miesięcy

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorami a LIS Eskulap)

- dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatorów w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań

- serwis techniczny i aplikacyjny

- naprawy i przeglądy okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium

- szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

- dostawa sumatora hematologicznego

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 36 miesięcy;

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem CL).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników,

- Opis zaoferowanej aparatury zawierający jego szczegółowe dane w formie odrębnych opracowań, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty. Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2,                        Lp. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,17,18,21,27

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów

- Dokument potwierdzający autoryzację serwisu oferowanych analizatorów, wystawiony Oferentowi przez producenta analizatora

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

- Instrukcję obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej  w języku polskim.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

(Sprzęt nowy fabrycznie):

Stacja robocza:

procesor: 2-rdzeniowy, 4-watkowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 4 GB

dysk twardy: min. 500 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

obudowa: Small Form Factory

porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

serial port - RS 232, 2 szt. PS/2, porty video: 1szt. VGA - 1 szt. DVI-D

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Win8 Pro/ 64-bit.

Monitor: 19 cali w formacie 5:4

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min

Czytnik kodów kreskowych: podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap

TABELA 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość analiz / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania 210.000 morfologii za pomocą dwóch analizatorów | I analizator - 140 000 badań morfologii w tym spośród całej liczby badań: • 6 900 badań wykonane łącznie z retikulocytami(CBC+RET) • co najmniej 60 000 badań wykonane łącznie z 5 DIFF (CBC+5DIFF) II analizator - 70 000 badań morfologii w tym spośród całej liczby badań co najmniej 30 000 badań wykonane łącznie z 5 DIFF (CBC+5DIFF) • ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% badań będzie wykonywana pojedynczo, poza seriami (pojedyncze podanie) | 210 000 badań w tym: 90 000 z 5 DIFF 6 900 z retikulocytami |
| 2. | Materiały kontrolne i kalibratory | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych oraz wielkości opakowania, które zapewnią wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 3 lat. Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli na trzech poziomach codziennie tj. 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy. |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatów (systemu) | Opis I analizatora i II analizatora – parametry graniczne Tabela 2 Opis parametrów zestawu komputerowego - str.2 |  |

TABELA 2: Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Analizator I : parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa minimum 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF | Tak |  |  |
| 4. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, rozkład objętości krwinek czerwonych: RDW, liczba płytek krwi, wskaźniki PCT, PDW, MPV, liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów, niedojrzałych granulocytów liczba i odsetek retikulocytów oraz odsetek niedojrzałych retikulocytów | Tak |  |  |
| 5. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiar optyczny | Tak |  |  |
| 6. | Sposób podawania próbki: 1. automatyczny z podajnika dostosowanego do różnego typu probówek z możliwością załadowania co najmniej 80 probówek na 1 ml krwi 2. manualny z otwartej dowolnej probówki i próbki pediatrycznej | Tak |  |  |
| 7. | Objętość próbki krwi nie większa niż 90 μl – wykonanie CBC+5DIFF+RET w dowolnym systemie podawania | Tak |  |  |
| 8. | Minimalny zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 120 x10³/μl PLT do 1 900 x10³/μl Parametry z wynikami powyżej wymaganego zakresu z automatycznym rozcieńczaniem bez ingerencji użytkownika | Tak |  |  |
| 9. | Wprowadzenie do aparatu próbek CITO w systemie otwartym lub zamkniętym | Tak |  |  |
| 10. | Materiały kontrolne (3 poziomy) kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu | Tak |  |  |
|  | Analizator II : parametry wymagane (graniczne) |  |  |  |
| 11. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, rok produkcji 2011 - 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie | Tak |  |  |
| 12. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 13. | Wydajność pomiarowa minimum 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF | Tak |  |  |
| 14. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, rozkład objętości krwinek czerwonych: RDW liczba płytek krwi, wskaźniki : PCT, PDW, MPV, liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów, niedojrzałych granulocytów | Tak |  |  |
| 15. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiar optyczny | Tak |  |  |
| 16. | Sposób podawania próbki: manualny z dowolnej probówki lub próbki pediatrycznej podstawianej bezpośrednio pod igłę | Tak |  |  |
| 17. | Objętość próbki krwi nie większa niż 30 μl - wykonanie CBC | Tak |  |  |
| 18. | Minimalny zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 120 x10³/μl PLT do 1 900 x10³/μl Parametry z wynikami powyżej wymaganego zakresu z automatycznym rozcieńczaniem bez ingerencji użytkownika | Tak |  |  |
| 19. | Materiały kontrolne (3 poziomy) kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu | Tak |  |  |
|  | Analizator I i II: parametry wymagane (graniczne) – dotyczy każdego z oferowanych analizatorów |  |  |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki potrzebne do badań całkowicie bezcyjankowe | Tak |  |  |
| 21. | Codzienna procedura konserwacyjna wyłączająca analizator z pracy na maksymalnie 30 minut / dobę i niewymagająca ingerencji w analizator, | Tak |  |  |
| 22. | Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej | Tak |  |  |
| 23. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika trwałego | Tak |  |  |
| 24. | Wbudowany program kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli | Tak |  |  |
| 25. | Automatyczne monitorowanie i prezentacja stanu odczynników z uwzględnieniem ich ilości, terminu ważności oraz możliwość archiwizacji wymiany odczynników | Tak |  |  |
| 26. | Pamięć wyników kontroli jakości, możliwość archiwizacji na innych nośnikach informatycznych | Tak |  |  |
| 27. | Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu porównania wyników wybranego pacjenta | Tak |  |  |
| 29. | Czas naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 30. | Przeglądy okresowe analizatorów - minimum 2 w ciągu roku Oferent zapewnia autoryzowany serwis – aktualną autoryzację wystawioną przez producenta analizatora należy dołączyć do oferty | Tak |  |  |
| 31. | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektryczne na minimum 20 minut) i zapewnienie jego ciągłej sprawności: przeglądy, naprawy | Tak |  |  |
| 32. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych i danych numerycznych | Tak |  |  |
| 33. | Dostarczenie, montaż i uruchomienie analizatora do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 34. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego (materiały do przyłączenia dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 35. | Dostawa sumatora hematologicznego do krwi obwodowej | Tak |  |  |
| 36. | Szkolenie personelu w obsłudze i interpretowaniu wyników | Tak |  |  |
| 37. | Dostarczenie z dostawą instrukcji obsługi analizatora w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 38. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego , z wyłączeniem krwi kontrolnej, którą należy zaoferować w ilości zgodnej z terminami jej ważności i stabilności | Tak |  |  |
| 39. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie lipiec 2016 do czerwiec 2018: analizator I - CBC, 5DIFF, RET analizator II - CBC, 5DIFF (2 próbki kontrolne przynajmniej raz na kwartał na każdy analizator np. program Labquality (należy podać rodzaj oferowanej kontroli) | Tak |  |  |
| 40. | Potwierdzenie parametrów wymaganych zawartych w tabeli 2 Lp.3,4,5,6,7,8,13,14,15,17,18,21,27 wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta – należy dołączyć do formularza ofertowego | Tak |  |  |

TABELA  3:  Zestawienie parametrów ocenianych (ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość próbki krwi potrzebna do wykonania CBC+5DIFF przynajmniej w jednym z oferowanych analizatorów nie większa niż 20μl | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 2. | Zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 400 x10³/μl PLT do 5 000 x10³/μl | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 3. | Parametr NRBC i korekta liczby leukocytów w zależności od liczby erytroblastów przynajmniej w jednym z oferowanych analizatorów | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 4. | Parametry RET oznaczane w automatycznym systemie podawania, razem z CBC+5DIFF, przy jednej aspiracji próbki | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 5. | Jeden materiał kontrolny umożliwiający kontrolę wszystkich wymaganych parametrów tj. morfologię, 5 DIFF i retikulocyty | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 6. | Oznaczanie PLT met. optyczną | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 7. | Możliwość oznaczeń całkowitej liczby krwinek jądrzastych i erytrocytów w płynach ustrojowych: płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 3  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatorów i ich parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (15%)

Ocena parametrów technicznych (15%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatorów spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki* (aparat I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne * * * (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki * (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne * * * (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa systemu (wymienić wszystkie składowe ) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*    z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz.

* *    z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz

*  *  *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości zgodnie z siwz

.........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy