# dot.: PN 17/17

Pakiet nr 1, 2, 3, 4: Standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

Uwaga! Wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012: „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980:2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” i EN 1041:2008 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej Wyrobów Medycznych.

Pakiet nr 5: W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

# dot.: PN 17/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  25 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO zestawu | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT / Nr kat. produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw elektrod niesterylnych, kompatybilnych z systemem do nawigacji wewnątrzsercowej En SITE, naklejanych na ciało pacjenta. Dostępne rozmiary dla dzieci i dorosłych. | 300 zestawów |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 17/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM: 1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT/ Nr kat. produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora noworodkowy, podgrzewany | 450 kpl. |  |  |  |  |  |

Jednorazowy, noworodkowy, podgrzewany układ drenów do respiratora

-     uniwersalny tzn. umożliwiający zastosowanie w respiratorach typu: Serwo-i, New Port, Benett

-     z możliwością umieszczenia sondy temperaturowej poza inkubatorem lub cieplarką ( tzw. port inkubatorowy)

-     współpracujący z nawilżaczami Fisher Paykel typ 730,850, z możliwością zastosowania adaptera z końcówką „koniczynkową”

-     wyposażony w dren proxymalny, który w zależności od wyboru respiratora można zastosować lub nie

-     posiadający zestaw uniwersalnych łączników ułatwiający zastosowanie we wszystkich typach respiratorów

Wymagany CE (dostarczony do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej Szpitala wraz z pierwszą dostawą).

Numer fax-u lub e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 17/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT/ Nr kat. produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora dla dorosłych, podgrzewany | 300 kpl. |  |  |  |  |  |

Ww. sprzęt musi spełniać następujące warunki:

Jednorazowy podgrzewany układ drenów do respiratora dla dorosłych:

- uniwersalny tzn. umożliwiający zastosowanie w respiratorach typu:  Servo-i, New Port, Bennet 840

- współpracujący z nawilżaczem Fisher & Paykel, typ 730, 850, z możliwością zastosowania adaptera z końcówką „koniczynkową”

- wyposażony w dwa dreny proxymalne (wąski i szeroki),które w zależności od respiratora można stosować lub nie

- posiadający uniwersalny zestaw łączników prostych i zakrzywionych

Wymagany CE (dostarczony do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej Szpitala wraz z pierwszą dostawą).

Numer fax-u lub e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 17/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM:  500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT/ Nr kat. produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 10mm do respiratorów dla małych dzieci z podwójną spiralą grzejną z zakończeniami typu koniczynka. Jednorazowy noworodkowy układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730. Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego, drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika Y, zestawu adapterów: 22M-22M/15F, 2x 10M-15M, łącznika elastomerowego 9-11mm, łącznika 15M-22F, łącznika do linii kapno ,łącznika do rurki intubacyjnej noworodkowej, drenu ciśnieniowego, łączników do podłączenia tlenku azotu. W zestawie komora automatycznie napełniająca się ze zintegrowanym drenem i osłonką przeciw oparzeniową. Pakowany pojedynczo. | 70 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe 10 mm do respiratorów dla małych dzieci z podwójną spiralą grzejną z zakończeniami typu koniczynka. Jednorazowy noworodkowy układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730.Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego, drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika Y, zestawu adapterów: 22M-22M/15F, 2x 10M-15M,łącznika elastomerowego 9-11mm, łącznika 15 M-22F, łącznika do linii kapno, łącznika do rurki intubacyjnej noworodkowej, drenu ciśnieniowego, łączników do podłączenia tlenku azotu. Pakowany pojedynczo. | 50 kpl. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (dostarczony do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej Szpitala wraz z pierwszą dostawą).

Do poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia ( i uwzględnienia w cenie oferty) 15 szt. kabli do podgrzewaczy ( typ 730 – 5 szt., typ 850 – 10 szt.).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Numer fax-u lub e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 17/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  300,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naboje gazowe ze 100% tlenkiem etylenu o wadze netto 134g (typu GS 4-134) | 700 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (dostarczony do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej Szpitala wraz z pierwszą dostawą).

Numer fax-u lub e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy