Poznań, dnia 13.08.2020 r.

dot.: PN 17/20

DZP 184/2020

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu do kardiochirurgii oraz czujników ICP, czujników do pomiaru ciśnienia, czujników do pomiaru rzutu serca do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 17/20.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 32

Czy w Pakiecie nr 32 Zamawiający dopuści łaty biologiczne o następujących parametrach:

- Łata wykonana z wysokiej jakości osierdzia wołowego, używana do naczyniowych                  i sercowo-naczyniowych rekonstrukcji, wzmocnienia linii szwu lub naprawy niedoboru tkanek miękkich;

- wykonana z jednolitego kawałka wyselekcjonowanego osierdzia wołowego;

- Biokompatybilność, wyjątkowa rozciągliwość oraz jednolita struktura kolagenowa skutkuje łatwością w szyciu;

- Podobieństwo do autologicznych tkanek;

- Znakomita obsługa, łatwo przycina się do wymaganego kształtu lub rozmiaru;

- Nie wymaga specjalistycznych szwów;

- Łata jest przechowywana w sterylnym roztworze buforowanym fosforanem soli fizjologicznej, zawierającym 0.2% glutaraldehydu;

- Jest dostarczana sterylna i apirogenna, w szczelnie zamkniętym pojemniku;

- Wymaga płukania przed implantacją;

Wszystkie rozmiary zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 22

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 22 w miejsce pierwotnych parametrów protez tkanych uszczelnianych żelatyna wchłaniana na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny) o grubości ściany 0,32mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 22

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 protezy o długości 12,5 lub 25 cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 23

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 23 w miejsce pierwotnych parametrów łat poliestrowych dzianych, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym) o grubości ściany 0,46 mm, w rozmiarze 8cmx4cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako alternatywnego rozwiązania, zestawu drenów o konfiguracji zgodnej ze schematem M484011D (w zał.)? Różni się on od wymaganego zestawu drenów jedynie niewielkimi zmianami na lini nr 2 i 6. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie, jako alternatywnego rozwiązania, zestawu drenów o konfiguracji zgodnej ze schematem M484011D.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 kaniule tętnicze bez rozmiaru 16 Fr? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy w pozycji nr 3 kaniule tętnicze bez rozmiaru 16 Fr.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1  złożenie oferty z oksygenatorami   noworodkowymi Capiox FX05 wraz z zestawem drenów, produkcji firmy Terumo, pracującego w technologii samoczynnego odpowietrzania, z wbudowanym filtrem tętniczym 0,32 mikrometry, o parametrach  technicznych jak niżej:

  - Oksygenator z sztywnym zbiornikiem żylnym, powlekanymi membranami biokompatybilnymi, wbudowanym filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła;

  - Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (SEVOFLURAN);

  - Membrana oksygenatora wykonana z polipropylenu;

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym  15 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- krwi żylnej na wlocie do zbiornika;

- krwi tętniczej na wylocie z oksygenatora;

  - Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną;

  - Czas pracy oksygenatora nie mniejszy niż 6 godzin;

  - Zbiornik żylno - kardiotomijny posiada dwa filtry, tworzące filtr dwusekwencyjny:  kardiotomijny 20 µm i żylny 47 µm;

  - Rekomendowany maksymalny przepływ krwi  1500 ml/min;

  - Rekomendowany minimalny przepływ krwi nie większy niż 200 ml/min;

  - Minimalna szybkość usuwania CO2 przy maksymalnym rekomendowanym przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 70 ml/min;

  - Minimalna szybkość wymiany O2 przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 90 ml/min;

  - Minimalna efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 60%;

  - Dynamiczna objętość primingu maksymalnego po stronie żylnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora 15 ml;

  - Powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 0,5 m2;

  - Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,035 m2;

  - Statyczna objętość wypełnienia oksygenatora 43 ml;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia po stronie krwi nie mniejsza niż 750 mmHg;

  - Wlot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Wylot gazów o średnicy 5/16 cala;

  - Przyłącze wody o średnicy 1/2 cala typu Hansen;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość różnicy temperatur woda/krew nie mniejsza niż 8°C;

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o pojemności 1000 ml;

  - Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala;

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala;

  - Zbiornik żylno - kardiotomijny posiada:

- 3 złącza luer lock filtrowane, 1 złącze niefiltrowane, 2 złącza luer lock na wejściu

żylnym;

- przyłącza do ssaków : 5 o rozmiarze  3/16"-1/4" (4.8mm- 6.4mm) obrotowe,

pozostałe wymagania dotyczące parametrów pakietu są spełnione?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2  złożenie oferty z oksygenatorami   niemowlęcymi nowej generacji Capiox FX05 wraz z zestawem drenów, produkcji firmy Terumo, z wbudowanym filtrem tętniczym 0,32 mikrometry, pracującego w technologii samoczynnego odpowietrzania, o parametrach  technicznych jak niżej:

•	Oksygenator z sztywnym zbiornikiem żylnym, powlekanymi membranami

biokompatybilnymi, wbudowanym filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła;

•	Oksygenator pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas

krążenia pozaustrojowego;

•	Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (sevofluran)

•	Membrany propylenowe;

•	Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

•	Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym 15 ml;

•	Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

•	Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną

•	Czas pracy oksygenatora  6 godzin

•	Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny, kardiotomijny 20 µm i

żylny 47 µm;

•	Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej  o sprawności powyżej 0,6 dla 1,5 L/min

i przepływie wody w zakresie 15 l/min

•	Rekomendowany zakres przepływu krwi w przedziale 0,1 – 1,5 L/min

•	Powierzchnia membrany 0,5 m2.

•	Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła i

wbudowanym filtrem tętniczym) 43 ml

•	Zbiornik kardiotomijny twardy o wypełnieniu 1.000 mL

•	Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala

•	Wyjście krwi tętniczej: 3/16 -1/4 cala

•	Zbiornik żylno - kardiotomijny posiada:

- 3 złącza luer lock filtrowane, 1 złącze niefiltrowane, 2 złącza luer lock na wejściu

żylnym;

- przyłącza do ssaków : 5 o rozmiarze  3/16"-1/4" (4.8mm-6.4mm) obrotowe,

- Zestaw drenów nie posiada filtra tętniczego, który jest integralną częścią oksygenatora,

pozostałe wymagania dotyczące parametrów pakietu są spełnione?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4  złożenie oferty z oksygenatorami   pediatrycznymi nowej generacji Capiox FX15RE30C Adventage  z wbudowanym filtrem tętniczym 0,32 mikrometry, pracującego w technologii samoczynnego odpowietrzania, o parametrach jak niżej:

  - Oxygenator pediatryczny z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła,

  - Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (SEVOFLURAN);

  - Membrana oksygenatora wykonana z polipropylenu (PP);

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym 70 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- krwi żylnej na wlocie do zbiornika;

- krwi tętniczej na wylocie z oksygenatora;

  - Oksygenator nie jest wyposażony w linię recyrkulacyjną, linia będzie będzie umieszczona w zestawie drenów;

  - Czas pracy oksygenatora  6 godzin;

  - Zbiornik żylno - kardiotomijny posiada dwa filtry, tworzące filtr dwusekwencyjny:  kardiotomijny 20 µm i żylny 47 µm;

  - Rekomendowany maksymalny przepływ krwi 5.000 ml/min;

  - Rekomendowany minimalny przepływ krwi 500 ml/min;

  - Minimalna szybkość usuwania CO2 przy maksymalnym rekomendowanym przepływie oksygenatora powyżej 300 ml/min;

  - Minimalna szybkość wymiany O2 przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora powyżej 300 ml/min;

  - Minimalna efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora powyżej 50%;

  - Dynamiczna objętość primingu maksymalnego po stronie żylnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora 70 ml;

  - Powierzchnia wymiany gazowej 1,5 m2;

  - Powierzchnia wymiennika ciepła  0,14 m2;

  - Statyczna objętość wypełnienia oksygenatora 144 ml;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia po stronie krwi nie mniejsza niż 750 mmHg;

  - Wlot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Wylot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Przyłącze wody o średnicy 1/2 cala typu Hansen;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość różnicy temperatur woda/krew nie mniejsza niż 8°C;

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o pojemności 3000 ml;

  - Powrót żylny: 3/8 cala;

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/8 cala;

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony :

- 3 złącza luer lock filtrowane, 1 złącze niefiltrowane, 2 złącza luer

lock na wejściu żylnym;

- 6 przyłącza do ssaków o średnicy 1/4 cala,

pozostałe wymagania dotyczące parametrów pakietu są spełnione?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5  złożenie oferty z oksygenatorami   (duże dzieci – mali dorośli nowej generacji Capiox FX15RE30C Adventage  z wbudowanym filtrem tętniczym 0,32 mikrometry, pracującego w technologii samoczynnego odpowietrzania, o parametrach jak niżej:

  - Oxygenator pediatryczny z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła,

  - Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (SEVOFLURAN);

  - Membrana oksygenatora wykonana z polipropylenu (PP);

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym 70 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- krwi żylnej na wlocie do zbiornika;

- krwi tętniczej na wylocie z oksygenatora;

  - Oksygenator nie jest wyposażony w linię recyrkulacyjną, linia będzie będzie umieszczona w zestawie drenów;

  - Czas pracy oksygenatora  6 godzin;

  - Zbiornik żylno - kardiotomijny posiada dwa filtry, tworzące filtr dwusekwencyjny:  kardiotomijny 20 µm i żylny 47 µm;

  - Rekomendowany maksymalny przepływ krwi 5.000 ml/min;

  - Rekomendowany minimalny przepływ krwi 500 ml/min;

  - Minimalna szybkość usuwania CO2 przy maksymalnym rekomendowanym przepływie oksygenatora powyżej 300 ml/min;

  - Minimalna szybkość wymiany O2 przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora powyżej 300 ml/min;

  - Minimalna efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora powyżej 50%;

  - Dynamiczna objętość primingu maksymalnego po stronie żylnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora 70 ml;

  - Powierzchnia wymiany gazowej 1,5 m2;

  - Powierzchnia wymiennika ciepła  0,14 m2;

  - Statyczna objętość wypełnienia oksygenatora 144 ml;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia po stronie krwi nie mniejsza niż 750 mmHg;

  - Wlot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Wylot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Przyłącze wody o średnicy 1/2 cala typu Hansen;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość różnicy temperatur woda/krew nie mniejsza niż 8°C;

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o pojemności 3000 ml;

  - Powrót żylny: 3/8 cala;

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/8 cala;

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony :

- 3 złącza luer lock filtrowane, 1 złącze niefiltrowane, 2 złącza luer

lock na wejściu żylnym;

- 6 przyłącza do ssaków o średnicy 1/4 cala,

pozostałe wymagania dotyczące parametrów pakietu są spełnione?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 1,2,4 i 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 możliwość dostarczania oksygenatorów i zestawów drenów w oddzielnych, autonomicznych opakowaniach, pozostałe wymagane parametry opakowań bez zmian?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 1,2,4 i 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 możliwość dostarczania jedynie holderów mocujących do oksygenatorów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z  poważaniem