ZAŁĄCZNIK NR  9

WADIUM: 9 500,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Zestaw | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System laserowy HoYag z instrumentarium do kruszenia kamieni | 1 |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | System laserowy przeznaczony do: - leczenie kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - nacinanie zwężeń dróg moczowych - ablacja powierzchniowych nowotworów dróg moczowych | Tak/Opisać |  |
|  | Zasilanie 230VAC wg PN | Tak/Podać |  |
|  | Obudowa na podstawie jezdnej w obudowie stojącej, koła wyposażone w hamulce | Tak |  |
|  | Zintegrowany system chłodzenia | Tak |  |
|  | Źródło promieniowania HoYag | Tak |  |
|  | Długość fali promieniowania minimum 2080 nm | Tak/Podać |  |
|  | Moc lasera min.35W | Tak/Podać |  |
|  | Energia impulsów w zakresie 500÷3500 mJ | Tak/Podać |  |
|  | Częstość impulsów 4÷20 Hz | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja impulsu 150÷500 µs | Tak/Podać |  |
|  | Wejście na światłowody typu SMA 905 | Tak |  |
|  | Prezentacja parametrów pracy dla danego zabiegu | Tak/Opisać |  |
|  | Regulacja intensywności plamki | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja średnicy zamontowanego włókna | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja światłowodów jedno i wielorazowych | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie mocy i częstotliwości pracy | Tak |  |
|  | Laser bez mechanizmu ograniczenia ilości użyć włokien światłowodowych, po podłączeniu laser automatycznie wykrywa średnicę i rodzaj włokna (nie wymaga potwierdzenia przez użytkownika parametrów włókna) | Tak |  |
|  | Posiadanie w stałej ofercie włókien światłowodowych wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Wszystkie włókna producenta lasera w tym włókno najcieńsze 272 µm o mocy końcowej co najmniej 30 W | Tak |  |
|  | Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | Tak |  |
|  | Sterowanie laserem za pomocą pedała nożnego bezprzewodowego, trójprzyciskowego – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min 7” | Tak |  |
|  | Wiązka laserowa naprowadzająca, zielona o mocy min 390 µW | Tak/Podać |  |
|  | Minimum sześć aplikacji fabrycznie zaprogramowanych dla lasera, między innymi : Program standardowy, Program pojedynczego impulsu, Program kruszenia na pył tzw. “Dusting”, Program do fragmentacji kamienia, Program zaawansowanego kruszenia kamienia, Program do nacinania tkanki | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja mocy i częstotliwości pracy lasera bez konieczności przechodzenia w tryb czuwania (Standby) | Tak |  |
|  | Sterowanie a także wyświetlanie paramertów pracy lasera (energia, częstotliwość ) oraz sumarycznych danych nt. ilości wypromieniowanych impulsów, mocy z jaką pracuje laser, informacji o długości czasu emisji promieniowania laserowego, na głównej stronie menu ekranu dotykowego. | Tak |  |
|  | Uruchomienie urządzenia za pomocą włącznika na panelu głównym urządzenia bez konieczności użycia fizycznego klucza | Tak |  |
| II | Wyposażenie |  |  |
|  | Wielorazowe włókno producenta tego co laser - 365 µm o mocy min 30 W – 3 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Okulary ochronne zgodne z promieniowaniem lasera – 3 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Stripper światłowodów – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Cutter światłowodów - 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Nitinolowa spirala zewnętrzna średnica 3 Fr i długość 115 cm – 1 szt. | Tak/Podać |  |
| II | Instrumentarium do kruszenia kamieni |  |  |
|  | Cysto-Uretroskop miniaturowy kompaktowy o średnicy zewnętrznej końcówki 4,5Charr./Fr. Płaszcz rozszerzający się do max. 6,5 Charr./Frpłaszcz z atraumatycznym zakończeniem od strony wprowadzania do kanału cewki moczowej, o kącie patrzenia optyki 50 , soczewki Panoview plus o panoramicznym polu widzenia, długość robocza cystoskopu 120 mm, kanał narzędziowy 3,3 Charr./Fr. okular w jednej linii z płaszczem, kanał narzędziowy zakończony gumową uszczelką umożliwiający pracę narzędzami. Przyłącze światłowodu od góry instrumentu, kanały dopływu i odpływu płynu zamykane plastikowymi kranikami umieszczone prostopadle po obu stronach instrumentu, Całość autoklawowalna w 134 0 C, - 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kosz metalowy do bezpiecznego transportu, mycia w myjniach maszynowych oraz sterylizacji Cysto-Uretroskopu kompaktowego o wymiarach zewnętrznych 472 x 132 x 74mm W koszyk wmontowany na stałe mały koszyczek na akcesoria drobne.- 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Światłowód o średnicy 2,5 mm i długości 300 cm, w nieprzezroczystej osłonie nie powodującej utraty emisji światła, kompatybilny z posiadanym źródłem światła bez dodatkowego stosowania adapterów. Montaż od strony instrumentu na złącze Snap-on (bez gwintów) – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Elektroda igłowa do Cysto-Uretroskopu o średnicy min. 2,4 Charr./Fr długość robocza 255 mm, wielorazowa – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki do usuwania ciał obcych o średnicy 3 Charr./Fr , długość robocza 230 mm, wielorazowe – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 3 Charr./Fr , długość robocza 230 mm, wielorazowe – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Uszczelki samozamykające do kanału roboczego Cysto-Uretroskopu – 10 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Uretro-cystoskop kompaktowy o średnicy zewnętrznej 14 Charr./Fr. płaszcz o kształcie owalnym z atraumatycznym zakończeniem od strony wprowadzania dokanału cewki moczowej, o kącie patrzenia optyki 250 , soczewki Panoview plus o panoramicznym polu widzenia, długość robocza cystoskopu 218 mm, kanał narzędziowy 5 Charr./Fr. okular w jednej linii z płaszczem, kanał narzędziowy z kranikiem i uszczelką umożliwiający pracę narzędziami giętkimi i półsztywnymi o niewielkim kącie odgięcia od linii instrumentu. Przyłącze światłowodu od góry instrumentu, kanały dopływu i odpływu płynu zamykane kranikami umieszczone prostopadle po obu stronach instrumentu, Całość autoklawowalna w 134 0 C, - 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kosz metalowy do bezpiecznego transportu, mycia w myjniach maszynowych oraz sterylizacji uretro-cystoskopu kompaktowego o wymiarach zewnętrznych 450 x 80 x 62 mm | Tak/Podać |  |
|  | Światłowód o średnicy 2,5 mm i długości 300 cm, w nieprzezroczystej osłonie nie powodującej utraty emisji światła, kompatybilny z posiadanym źródłem światła bez dodatkowego stosowania adapterów. Montaż od strony instrumentu na złącze Snap-on (bez gwintów) – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki typu aligator o średnicy 5 Charr./Fr. dwuczęściowe (wkład pracujący obrotowy 3600 oraz rączka z ochroną przeciwprzeciążeniową) długość robocza kleszczy 340 mm, wkład wyposażony w pierścień do obracania narzędziem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 5 Charr./Fr. dwuczęściowe (wkład pracujący obrotowy 3600 oraz rączka z ochroną przeciwprzeciążeniową) długość robocza kleszczy 340 mm, wkład wyposażony w pierścień do obracania narzędziem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Mikro-nożyczki ostro zakończone o średnicy 5 Charr./Fr. dwuczęściowe (wkład pracujący obrotowy 3600 oraz rączka z ochroną przeciwprzeciążeniową) długość robocza kleszczy 340 mm, wkład wyposażony w pierścień do obracania narzędziem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Uretro-cystoskop kompaktowy o średnicy zewnętrznej 17 Charr./Fr. płaszcz o kształcie owalnym z atraumatycznym zakończeniem od strony wprowadzania dokanału cewki moczowej, o kącie patrzenia optyki 250 , soczewki Panoview plus o panoramicznym polu widzenia, długość robocza cystoskopu 225 mm, kanał narzędziowy 7 Charr./Fr. okular w jednej linii z płaszczem, kanał narzędziowy z kranikiem i uszczelką umożliwiający pracę narzędziami giętkimi i półsztywnymi o niewielkim kącie odgięcia od linii instrumentu. Przyłącze światłowodu od góry instrumentu, kanały dopływu i odpływu płynu zamykane kranikami umieszczone prostopadle po obu stronach instrumentu, Całość autoklawowalna w 134 0 C, - 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kosz metalowy do bezpiecznego transportu, mycia w myjniach maszynowych oraz sterylizacji uretro-cystoskopu kompaktowego o wymiarach zewnętrznych max. 450 x 80 x 62 mm | Tak/Podać |  |
|  | Światłowód o średnicy 2,5 mm i długości 300 cm, w nieprzezroczystej osłonie nie powodującej utraty emisji światła, kompatybilny z posiadanym źródłem światła bez dodatkowego stosowania adapterów. Montaż od strony instrumentu na złącze Snap-on (bez gwintów) – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki typu aligator o średnicy 7 Charr./Fr. dwuczęściowe (wkład pracujący obrotowy 3600 oraz rączka z ochroną przeciwprzeciążeniową) długość robocza kleszczy 325 mm, wkład wyposażony w pierścień do obracania narzędziem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 7 Charr./Fr. dwuczęściowe (wkład pracujący obrotowy 3600 oraz rączka z ochroną przeciwprzeciążeniową) długość robocza kleszczy 325 mm, wkład wyposażony w pierścień do obracania narzędziem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Nożyczki półgiętkie o średnicy 7 Charr./Fr długość robocza 375 mm, wielorazowe , nierozbieralne – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Ureterorenoskop sztywny o średnicy końcówki 4,5 Fr rozszerzający się do 6,5 Charr./Fr., kat patrzenia optyki 5 stopni, Kanał irygacyjny i instrumentowy o wymiarach 3,15 x 3,15 Fr. możliwość użycia instrumentów 1x3 Fr , kanał prosty w jednej linii z ureterorenoskopem zakończony uszczelką zewnętrzną z otworem oraz wewnątrz druga okrągła uszczelka widoczna po odkręceniu zaworu, długość robocza 430 mm, długość całkowita 570 mm, dopływ i odpływ zamykane plastikowymi kranikami, w zestawie uchwyt do manipulowania ureterorenoskopem– 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki do usuwania ciał obcych o średnicy 3 Charr./Fr , długość robocza 530 mm, wielorazowe – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 3 Charr./Fr , długość robocza 530 mm, wielorazowe – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kosz do mycia mechanicznego i transportu ureterorenoskopów 640 x 132 x 74 mm – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Koszyk nitynolowy, Dormia , sterylny, spiralny, średnica 2,5 Fr., czworo-drutowy, długość 90cm, długość kosza 30 mm, średnica kosza 12 mm, długość końcówki 3 mm, - 3 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Uretrotom - płaszcz uretrotomu o średnicy 8,5 Fr wraz z obturatorem – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Nasadka z jednym kanałem prowadzącym do uretrotomu współpracująca z optyką o średnicy 1,9 mm, dla noworodków i małych dzieci – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Element roboczy tnący pasywnie z zamkniętym uchwytem do uretrotomu optycznego kompatybilny z optyką o średnicy 1,9 mm dla noworodków i małych dzieci – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Skalpel ze szlifem sierpowatym (do współpracy z uretrotomem optycznym 8,5 mm dla noworodków i dzieci | Tak/Podać |  |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk, wymiary max. 300x200x60mm, Pojemnik wyposażony w maty typu „jeż” zapobiegające przemieszczaniu się instrumentów , w zestawie tabliczka znamionowa i pisak do opisania zestawu– 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Optyka od uretrotomu o średnicy 1,9 mm , kat patrzenia 0 stopni , kompatybilna z płaszczem 8,5 mm oraz z elementem roboczym do uretrotomu – 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kosz metalowy z silikonowymi uchwytami do sterylizacji optyki o wymiarach min. 54 x 59 x287 mm – 1 szt. | Tak/Podać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pedał nożny do sterowania laserem bezprzewodowy (bez kabla) | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Program do kruszenia Fabrycznie zaimplementowany program umożliwiający pracę lasera w specjalnym trybie litotrypsji pozwalającym uzyskać zmniejszoną retropulsję kamienia (o innej charakterystyce impulsu niż standardowy tryb „dusting” | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu na którym są wyświetlane parametry pracy lasera | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Wbudowany schowek na okulary ochronne i inne akcesoria | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy lasera na torze wizyjnym | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2019 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie/a).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.