ZAŁĄCZNIK NR  14

WADIUM: 10 000,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO | VAT w % | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko ITM dla dzieci - kardiochirurgia | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko ITM młodzieżowe - kardiochirurgia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko ITM -kardiochirurgia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne- kardiochirurgia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Waga łóżkowa najezdna | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wybudzeniowy obserwacyjny (3 szt. –BOCH ,1-szt - Kardiochirurgia) | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko wyburzeniowo - obserwacyjne -BOCH | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko dla rodziców | 12 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz.1- 9): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz. 1 - 9): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Łóżko  ITM  dla dzieci-kardiochirurgia   – 9 szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | Łózko wyposażone w akumulator z diodową kontrolką informującą o stanie naładowania | Tak |  |
|  | Długość całkowita łóżka 1580 ± 30mm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka 800 ± 30mm | TAK/podać |  |
|  | Długość leża 1400 ±50 mm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość leża 650 ±50 mm | TAK/podać |  |
|  | Leże oparte na min dwóch kolumnach, podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża - płynna, bezstopniowa | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 550-800 +/- 50 mm | TAK/podać |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR dźwigniami umieszczonymi z obu stron łóżka | Tak |  |
|  | Regulacja barierek bocznych teleskopowa z możliwością zablokowania na trzech wysokościach, blokada zwalniana w górnej części barierki | Tak |  |
|  | Barierki boczne zintegrowane ze szczytami głowy i nóg, w celu zapewnienia ochrony na całej długości | Tak |  |
|  | Szczyt od strony głowy oraz nóg z przezroczystego tworzywa, zapewniający możliwość obserwacji pacjenta przez personel. Szczyty wyjmowane z obu stron | Tak |  |
|  | Leże wypełnione tworzywowymi panelami z otworami i systemem odprowadzania cieczy pod leże | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min +/-15 stopni | TAK/podać |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie min 0-40 stopni | TAK/podać |  |
|  | Odległość górnej krawędzi segmentu pleców od szczytu głowy w każdym położeniu, również w trakcie podnoszenia max 3cm | TAK/podać |  |
|  | Funkcja Autoregresji segmentu pleców, min 10cm | TAK/podać |  |
|  | Panel sterujący funkcjami elektrycznymi umieszczony od strony nóg | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w specjalny przycisk aktywujący możliwość regulacji elektrycznych oraz osobny przycisk deaktywujący możliwość wszelkich regulacji elektrycznych. Przyciski muszą być oznaczone w wyraźny, czytelny sposób, w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Cztery koła o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół i kołem kierunkowym | Tak |  |
|  | Materac dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, min. 10cm | TAK/podać |  |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 75kg | TAK/podać |  |
|  | Wyposażenie: - wysuwana spod szczytu od strony nóg półka/kosz na pościel i akcesoria do pielęgnacji dzieci. Głębokość kosza minimum 10cm | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko posiada szczelne kolumny cylindryczne | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Łóżko posiada wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Stała odległość oparcia pleców od szczytu niezależnie od położenia segmentu | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Panel sterowania trwale wbudowany w konstrukcję łóżka od strony nóg | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Łóżko  ITM   młodzieżowe    – 2   szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | W budowany akumulator do zasilania podczas transportu z diodową sygnalizacją naładowania | Tak |  |
|  | Całkowita długość zewnętrzna – maksymalnie 190 mm | Tak, Podać |  |
|  | Całkowita szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – maksymalnie 970 mm | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka min 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | Tak |  |
|  | Chromowane lub lakierowane, składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu leża | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | Tak |  |
|  | Szczyty tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, Pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacji. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg służącego do regulacji wszystkich dostępnych funkcji elektrycznych. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Panel sterowania i pilot wyposażone w przycisk aktywacji funkcji elektrycznych. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywacje wszystkich sterowników | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70(+/-5( | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Minimalna wysokość leża poniżej 390mm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Wysokość maksymalna leża powyżej 750 mm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( – sterowanie z panelu sterowniczego+/- 4( montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym i pilocie ) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | Tak |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | Tak |  |
|  | pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | Tak |  |
|  | funkcja autoregresjii | Tak |  |
|  | mechaniczna funkcja CPR. Dźwignie umieszczone z obu stron łóżka | Tak |  |
|  | 4 kółka odbojowe | Tak |  |
|  | Położenie pacjenta o wadze minimum 180 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie: -materac o grubości min 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; | Tak |  |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka na szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Pilot sterowania posiada wbudowaną w latarkę | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Szerokość całkowita z barierkami poniżej 95cm | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Łóżko  ITM    – 2  szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak |  |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania | Tak |  |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | TAK/podać |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm). | TAK/podać |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach | Tak |  |  |
|  | Podstawa łóżka bez widocznych kabli, silników, siłowników itp. Podstawa przykryta osłoną z tworzywa sztucznego. | Tak |  |  |
|  | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. | Tak |  |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak |  |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem. | Tak |  |  |
|  | Barierki dzielone , tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową /sprężyna zabudowana nie widoczna z zewnątrz/ | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami i przyciskami uruchamiającymi regulację wysokości służące jako wsparcie dla pionizowanych pacjentów | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem kolorowej cieczy, informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - uzyskaniu kąta oparcia pleców 30 stopni - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża /wskaźnik sygnalizuję zmianą koloru cieczy/ | Tak |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Podświetlanych paneli sterujących w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu, wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, Dodatkowych przycisków uruchamiających regulację wysokości wbudowanych w barierki boczne - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. - Sterowników nożnych do regulacji wysokości i pozycji egzaminacyjnej | Tak |  |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak |  |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowanego na min 9 min | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75+/- 5° | TAK/podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 39 +/- 5° | Tak, Podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20°(+/- 4°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak/Podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak/Podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
|  | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |  |
|  | Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę naładowania akumulatora | Tak |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje wszystkie dostępne sterowniki | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterownika nożnego – konieczność podniesienia osłony zabezpieczającej | Tak |  |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |  |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe piąte koło kierunkowe blokowane w osi długiej łóżka | Tak |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o odblokowanych kołach przy podłączeniu łózka do sieci | Tak |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie : Barierki boczne Wieszak do kroplówki Wysięgnik z uchwytem ręki Wysuwana spod leża pólka z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek Listwa z tworzywowymi odejmowanymi uchwytami na zawieszanie worków urologicznych | Tak |  |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z pompą - Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Komory połączone ze sobą technologią zgrzewania. Brak możliwości włożenia dłoni pomiędzy komory składające się na dany moduł – łatwe i szybkie czyszczenie, Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca. Trzy statyczne komory w sekcji głowy. Pod komorami powietrznymi piankowy wkład wewnątrz pokrowca. Bezpieczne obciążenie robocze min 200 kg Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, - diodowy wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej zlokalizowany na panelu sterowania - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji - wskaźnik CPR - min 3 aktywne przewody powietrzne, podłączone do komór materaca, każdy z przewodów tłoczący powietrze do komór, przewody w pokrowcu. Przewody łączone z pompą za pomocą szybko złączki. Szybko złączka umożliwiająca uruchomienie trybu transportowego za pomocą przekręcanej, okrągłej zaślepki, uniemożliwiającej wypuszczenie powietrza z materaca. Trzy tryby pracy materaca: - Tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły lub w celu zapewniania komfortu snu pacjentowi. Tryb symulacyjny wyposażony w akustyczną sygnalizację co 2 godziny pracy. Możliwość przełączenia w tryb zmiennociśnieniowy jedynie przez personel medyczny. - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty. Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa Akustyczny alarm spadku ciśnienia oraz odłączenia pompy od zasilania elektrycznego Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) Wymiary materaca: 200cm x 86cm Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna powłoka pokrowca koloru białego. Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem Materac połączony z pompą szybko złączką Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. | TAK/podać |  |  |
|  | Łóżko oraz materac tego samego producenta | Tak |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Szczyty blokowane za pomocą jednego przycisku | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Łóżko posiada system elektryczny wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Łóżko  szpitalne      – 2  szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). | TAK/podać |  |
|  | Skracanie i wydłużania leża o min 100 mm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | TAK/podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
|  | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-5o) | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-5o) | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm. | TAK/podać |  |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. | Tak, Podać |  |
|  | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 15(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak/Podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak,/Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
|  | Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | TAK/podać |  |
|  | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac z pianki poliuretanowej. Twarda piana na bokach i spodzie. Górna warstwa wykonana z pianki Viscoelastic z funkcją pamięci kształtu ciała na całej powierzchni materaca. Materac posiadający w strefie styku z ciałem pacjenta dodatkową warstwę, wykonaną z materiału zmiennofazowego, odpowiedzialną za kontrolę temperatury. Funkcja odprowadzania nadmiaru temperatury spod ciała pacjenta. Bezpieczne obciążenie robocze min 230kg Wymiary materaca min 200cm x 86cm Wysokość materaca min 14cm Pokrowiec wyposażony w uchwyty do przenoszenia Materac o właściwościach przeciwodleżynowych, chroniący do IV stopnia odleżyn Waga materaca maksymalnie 17kg Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek dookoła 3600, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Pokrowiec wykonany z materiału rozciągliwego w dwóch kierunkach. Wewnętrzna strona górnego pokrowca jasnego koloru – w przypadku uszkodzenia pokrowca i dostania się cieczy do wewnątrz, na jasnej stronie pokrowca widoczne zabrudzenie. Górna część pokrowca trwale oznaczona, min: - producent - model - wymiary - instrukcja prania i dezynfekcji pokrowca | TAK/podać |  |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | Tak |  |
|  | wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki – do wszystkich łóżek - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Opuszczanie barierek bocznych za pomocą przycisku wbudowanego w górną poprzeczkę barierki | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Pilot łóżka posiada wbudowaną latarkę | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Waga łóżkowa najezdna – 1 szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Waga łóżkowa składająca się z min. 4 podnośników z wbudowaną wagą. | Tak |  |
|  | Wbudowany alarm dźwiękowy informujący o przekroczeniu granicy dopuszczalnego obciążenia. | Tak |  |
|  | Zasilanie poprzez zasilacz lub akumulatory w przypadku awarii prądu. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu wózek do przewozu podnośników. | Tak |  |
|  | Kółka wózka wyposażone w hamulce. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 500 kg. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 250 kg. | Tak |  |
|  | Dopuszczalna wielkość kółek łóżka do 200 mm | Tak |  |
|  | Wymiary wózka min. 520 x 927 x 562 mm. | Tak |  |
|  | Waga własna podnośnika maks. 6,2 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V. | Tak |  |
|  | Klasa wyrobu I. | Tak |  |
|  | Funkcje min. TARA, PRE-TARA, HOLD, BMI, wartość graniczna, ustawiana amortyzacja. | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

BOCH ORAZ KARDIOCHIRURGIA

Wózek  wybudzeniowy  obserwacyjny  – 4 szt

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 50 mm) | TAK /podać |  |
|  | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 50 mm) | TAK/podać |  |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka w zakresie 550 - 900 mm (+/- 50 mm) | TAK/podać |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka w minimalnym zakresie +/- 18 ˚ | TAK/podać |  |
|  | Leże 2 segmentowe, w tym segment pleców ruchomy. | TAK |  |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. | Tak,/podać |  |
|  | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5-te koło | TAK,/podać |  |
|  | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się min 65mm nad podłogą. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 300 kg | TAK/podać |  |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle min 15l z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK/podać |  |
|  | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu | TAK |  |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony głowy pacjenta | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka do zawieszenia np. respiratora - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie - odchylana pólka na dokumentację pacjenta która może również służyć jako miejsce transportu monitora parametrów pacjenta. Posiada uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indykator wychylenia kątowego oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta położenia segmentu | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Minimum 4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone z obu dłuższych j strony wózka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Opuszczanie barierek bocznych wspomagane za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | 5 koło kierunkowe wspomagane za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Łóżko  wyburzeniowo - obserwacyjne   – 3 szt BOCH

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją podłączenia do sieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu z diodową sygnalizacją naładowania | TAK |  |
|  | Całkowita długość zewnętrzna – maksymalnie 190 mm | TAK/podać |  |
|  | Całkowita szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – maksymalnie 970 mm | TAK/podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | TAK |  |
|  | Chromowane lub lakierowane, składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu leża | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | TAK |  |
|  | Szczyty tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | TAK |  |
|  | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, Pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacji. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg służącego do regulacji wszystkich dostępnych funkcji elektrycznych. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Panel sterowania i pilot wyposażone w przycisk aktywacji funkcji elektrycznych. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywacje wszystkich sterowników | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Minimalna wysokość leża poniżej 390mm gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście. | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża.. Wysokość maksymalna leża powyżej 750 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( – sterowanie z panelu sterowniczego+/- 4( montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym i pilocie ) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK |  |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | TAK |  |
|  | Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresjii | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR. Dźwignie umieszczone z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe | TAK |  |
|  | Położenie pacjenta o wadze minimum 180 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: -materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; | TAK |  |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka na szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Pilot sterowania wyposażony w latarkę | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Szerokość całkowita z zamontowanymi barierkami poniżej 95cm | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Szafka przyłóżkowa z  blatem bocznym szt.11

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym szt.11 | Tak |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
|  | konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej. Szafka odporna na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm ) | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 480 mm ( + 50 mm ) | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm) | Tak |  |
|  | Blaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z galeryjką. | Tak |  |
|  | Blat górny wyposażony w dwa uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 30 mm ) oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki | Tak |  |
|  | Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ (±5˚ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach | Tak |  |
|  | Szafka dwustronna. Szuflada Górna i dolna wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane na prowadnicach. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w koła blokowane układem hamulcowym, z pokrętłem do blokowania i odblokowywania łatwo dostępną dla pacjenta leżącego pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. Pokrętło wbudowane w konstrukcję szafki na wysokości jej blatu górnego | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | Tak |  |
|  | Szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy szafki o dodatkowe elementy takie jak uchwyt telefonu, możliwość zamykania szuflad na klucz | Tak |  |
|  | Szafka odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki – dopasowane do kolorów szczytów w łóżkach. | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Lóżko dla rodziców  szt 12

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lóżko dla rodziców szt 12 | Tak |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Łóżko przeznaczone dla rodziców przebywających na oddziale dziecięcym. | Tak |  |
|  | Wykonane w całości z kształtowników stalowych. | Tak |  |
|  | Leże z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Materac wykonany z pokrowca porofleksu wypełnionego pianką poliuretanową. | Tak |  |
|  | Wyposażony w kosz na pościel lub koc. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające 4 mobilne koła z hamulcem oraz stopki w dwóch przednich nogach łóżka. | Tak |  |
|  | Wymiary łóżka złożonego min. 670 x 970 x 980 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary łóżka rozłożonego min. 670 x 360 x 1930 mm. | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2019 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie/a).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.