ZAŁĄCZNIK NR  1

WADIUM: 5 000,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do diagnostyki VNG/ENG | 1 |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | SYSTEM DO VIDEONYSTAGMOGRAFII | Tak |  |
|  | Kompleksowy pakiet badań służących do diagnozowania zaburzeń związanych z brakiem równowagi czy zawrotami głowy, umożliwiając opiekę nad pacjentem od postawienia diagnozy po leczenie z oprogramowaniem posiadającym wspólną bazę danych dla badań ENG i VNG. System modułowy pracujący w oparciu o komputer. Kompaktowe, przenośne urządzenie współpracujące z komputerem | Tak |  |
|  | Podczas badania VNG ruchy gałek ocznych są zapisywane i mierzone bezpośrednio przez video gogle lub poprzez ruch mięsni gałek ocznych | Tak |  |
|  | Podglądu oczu pacjenta w każdym momencie, nagranie ruchów gałki ocznej | Tak |  |
|  | Brak przesunięć wykresu podczas śledzenia ruchów gałek ocznych-próba wodzenia | Tak |  |
|  | Urządzenie do stymulacji optokinezy | Tak |  |
|  | Wykonania badania ENG dwu- lub czterokanałowego -do wyboru | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu pilot do zdalnej obsługi urządzenia | Tak |  |
|  | System wyposażony w komputer typu laptop z systemem operacyjnym kolorową drukarkę, w zestawie komputerowy wózek jezdny | Tak |  |
|  | Wymagania szczegółowe | Tak |  |
|  | próby kaloryczne próby położeniowe próby optokinetyczne próba wodzenia oczopląs spojrzeniowy oczopląs fiksacyjny próba Dix-Hallpike’a próby sakadowe oczopląs spontaniczny | Tak |  |
|  | Akwizycja sygnałów realizowana poprzez minimum 2 kamery na podczerwień – rejestracja obuoczna | Tak |  |
|  | System rejestracji obuocznej, min 4 kanałowy | Tak |  |
|  | Wybor rejestracji jedno- lub obuocznej jednocześnie przynajmniej dla następujących prób: - próba sakadowa; - próba wodzenia; | Tak |  |
|  | Videogogle wyposażone w klapkę umożliwiającą przeprowadzenie badań w zaciemnieniu – z fiksacją i bez, wyposażone w kamerę z chipem rejestracji min ¼’ umożliwiające rejestrację obrazu o rozdzielczości minumum 320 x 240 | Tak |  |
|  | Zakres widzenia gogli w poziomie min +/-55°, zakres widzenia gogli w pionie min +/-30° | Tak |  |
|  | Videogogle wyposażone w niezależne regulatory ustawienia kamer w płaszczyźnie poziomej i pionowej, regulator ostrości obrazu, wspólny dla obu oczu, jednoczesna rejestracja sygnałów płynących z prawego i lewego oka | Tak |  |
|  | Videogogle zasilane napięciem bezpiecznym , spełniają standardy izolacji Klasy II w zgodności z EN 60601-1 | Tak |  |
|  | Minimalna rozdzielczość VNG 0,1º w pionie i w poziomie | Tak |  |
|  | Zakres śledzenia: minimum +/-30º w poziomie; minimum +/- 20º w pionie, Minimalna dokładność pomiaru prób śledzenia 0.4° w pionie i w poziomie | Tak |  |
|  | Emiter światła podczerwonego: laser LED o mocy 470µW +/- 10µW, Długość fali światła podczerwonego: 950nm +/-5nm | Tak |  |
|  | Wymagania techniczno-użytkowe | Tak |  |
|  | Interfejs USB–PC | Tak |  |
|  | Wejście VNG: 2 oczu/4 kanały, pełne badanie obuoczne (jednoczesny odbiór sygnałów z obu oczu) | Tak |  |
|  | Zaimplementowany system ENG: 2 lub 4 kanały | Tak |  |
|  | Współczynnik CMR: >100 dB przy 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 12dB/oktawę o częstotliwości granicznej 35 Hz | Tak |  |
|  | System umożliwia nagrywanie i odtwarzanie ruchu gałek ocznych jedno lub obuocznie | Tak |  |
|  | System umożliwia komponowanie raportów i ich wydruków według układu użytkownika | Tak |  |
|  | System wyposażony w sieciowy transformator izolacyjny dostarczany przez producenta systemu | Tak |  |
|  | Jasność i kontrast obrazu wyświetlanego sterowane automatycznie systemowo oraz z możliwością zmiany i ustawienia ręcznego | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanych celów na listwie świetlnej minimum co 30° w pionie i minimum 30° w poziomie, zapewnienie liniowości w zakresie minimum 1% w pełnej skali w poziomie i 1,2% w pełnej skali w pionie | Tak |  |
|  | Wbudowany system ENG: 2 lub 4 kanałowy | Tak |  |
|  | System przygotowany do współpracy stymulatora kalorycznego | Tak |  |
|  | System VNG niewymagający ponownych kalibracji całego urządzenia począwszy od początkowych ustawień fabrycznych | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów wraz z funkcjami wyświetlania danych pomiarowych testów oraz danych referencyjnych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie: | Tak |  |
|  | Zapisywanie wyników pomiarów w bazie danych, Dane zapisywane są po ich zebraniu, a następnie analizowane i wyświetlane automatycznie, Zaawansowane zarządzanie danymi pacjentów i wynikami badań, Oprogramowanie wspomagające proces interpretacji wyników, możliwość wygenerowania szczegółowych, spersonalizowanych raportów | Tak |  |
|  | Ustalenie własnych wartości odcięcia dla różnych parametrów badań kalorymetrycznych i statycznych badań pozycyjnych | Tak |  |
|  | Opcje zapisywania wyników badania VNG: dla sprzężonych ruchów gałek ocznych zapisywana jest średnia ruchów lewej i prawej gałki ocznej dla chaotycznych ruchów gałek ocznych równocześnie zapisywane są niezależne ruchy każdej z gałek ocznych w szczególnych przypadkach zapisywane są ruchy gałek ocznych dla jednego oka | Tak |  |
|  | Kalorymetr wodny: | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przełącznik nożny do rozpoczęcia podawana bodźca, wyposażone w system ciągłej cyrkulacji wody w celu wyeliminowania konieczności czyszczenia systemu przed użyciem, rączka do podawania bodźca wyposażona w wymienne autoklawowalne końcówki oraz osłonę przeciwrozbryzgową, automatyczny 5 minutowy proces dekontaminacji po włączeniu urządzenia; akustyczna sygnalizacja nieprawidłowo odłożonej rączki irygatora; | Tak |  |
|  | Czas podawania wody ustawiany w przedziale od min 0-99 s, z automatycznym wyłączaniem bodźca stymulującego po upływie zadanego czasu stymulacji połączone z sygnałem dźwiękowym, automatyczne wyłączanie bodźca stymulującego po upływie zadanego czasu stymulacji | Tak |  |
|  | Ustawienie zakresu temperatur: od 25 ° do 50 ° C ± 1°C z systemem odcięcia podgrzewania przy przekroczeniu maksymalnej wartości temperatury, Dokładność czujika temperatury: ±0,6°C, wskazanie temperatury na wyświetlaczu LED | Tak |  |
|  | Kalorymetr powietrzny | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w sondę do aplikacji powietrza z u systemem soczewkowym do podglądu błony bębenkowej oraz zintegrowany system oświetlenia wraz z przyciskiem do uruchamiania aplikacji powietrza | Tak |  |
|  | Urządzenie zasilanie powietrzem poprzez wewnętrznie zamontowany kompresor | Tak |  |
|  | Czas podawania powietrza ustawiany w przedziale od min 0-99 s, z automatycznym wyłączaniem bodźca stymulującego po upływie zadanego czasu stymulacji połączone z sygnałem dźwiękowym, regulacja prędkości przepływu od 4 do 10 litrów na minutę, dokładność regulacji +/- 0,4 l/min | Tak |  |
|  | Ustawienie zakresu temperatur: od 12 ° do 50 ° C, bodziec zimny: 12 ° do 37 ° C, bodziec ciepły: 37 ° do 50 ° C z systemem odcięcia podgrzewania przy przekroczeniu maksymalnej wartości temperatury, Cyfrowy wyświetlacz temperatury, Dokładność regulacji temperatury: ± 0,3°C | Tak |  |
|  | Bezpośrednia integracja kolorymetru z oferowanym systemem VNG/ENG - jednoczesna inicjacja podawania bodźca i rozpoczęcia nagrywania badania VNG/ENG | Tak |  |
|  | Wybór protokołu zabiegowego powoduje automatyczne ustawienie odpowiedniej temperatury (wysokiej lub niskiej) | Tak |  |
|  | Leżanka | Tak |  |
|  | Leżanka do wykonywania badań VNG/ENG w pozycji siedzącej i leżącej, Leże co najmniej 2 segmentowe, Hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana przy pomocy dźwigni nożnej | Tak |  |
|  | Barierki zabezpieczające po obu stronach (prawa i lewa) | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową | Tak |  |
|  | Zdejmowany materac | Tak |  |
|  | Odchylanie w pozycji: Trendelenburg min 12˚, Anty – Trendelenbung - 12˚ | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultradźwiękowy miernik odległości wbudowany w panel świetlny, umożliwiający weryfikację odległości między panelem a pacjentem (goglami) | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE – 1pkt. |
|  | Funkcja automatycznego włączania światła umożliwiająca nastawienie czasu włączania się i wyłączania światła podczas badań kalorymetrycznych | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE – 1pkt. |
|  | Listwa świetlą LED do stymulacji optokinezy | Tak/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE – 1pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2019 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie/a).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 7 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.