Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 22/13)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

do badań parametrów krytycznych  (wraz z dzierżawą analizatora - umowa na okres 3 lat)

Producent / Firma …………………………………………………….

Urządzenie / Typ ………………………………………………………

Rok produkcji ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań parametrów krytycznych,

w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 66 000 badań (parametry zgodnie z zapisem Tabela 1 Lp.12), wraz z dzierżawą analizatora

przystosowanego do przeprowadzenia badań

- serwis techniczny i aplikacyjny

- przyłączenie analizatora do systemu Eskulap,  Wykonawca zapewni zestaw komputerowy do pracy w systemie informatycznym

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników

- zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe: - interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

- naprawy analizatora, obsługa serwisowa

- przeglądy okresowe analizatora minimum 2 w ciągu roku, co 6 miesięcy

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

monitor w formacie 5:4 min.19” LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA.

Minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy. System operacyjny: Win 7 Professional – 32 bit.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela 1. Lp. 4-24 i parametrów punktowanych Tabela 2. Lp. 1-2 odpowiednimi materiałami informacyjnymi (tj.: instrukcje, ulotki, opracowania, metodyki),

- Spis wszystkich elektrod / sensorów w wymaganym zakresie parametrów oraz ich okresy gwarancji.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim

oraz deklaracje CE dla analizatora i odczynników.

Ilość badań: 66 000 badań zgodnie z wymaganymi parametrami

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na dwóch różnych poziomach (normalnym i patologicznym)  każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne

oraz materiały eksploatacyjne zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanego analizatora.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych)

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych - rok produkcji od 2011 do 2013, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | TAK |  |  |
| 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie 220 - 240 V; zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut | TAK |  |  |
| 4 | Kalibracje automatyczne i na żądanie; czas pełnej kalibracji poniżej 10 minut | TAK |  |  |
| 5 | Natychmiastowe przerwanie kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito” | TAK |  |  |
| 6 | Wydajność: minimum 20 oznaczenia na godzinę | TAK |  |  |
| 7 | Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund | TAK |  |  |
| 8 | Pełny cykl pomiaru i przygotowania do podania następnej próbki maksymalnie 160 sekund | TAK |  |  |
| 9 | Analizator wyłącznie z jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów, z jedną elektrodą odniesienia | TAK |  |  |
| 10 | Każda z elektrod/sensorów wymieniana niezależnie; po zużyciu każdej z elektrod/sensorów | TAK |  |  |
| 11 | Objętość badanej próbki maksymalnie do 100 µl do pomiaru minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na, K, Ca zjon., Cl | TAK |  |  |
| 12 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | s02 | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 13 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 14 | Parametry wprowadzane: |  |  |  |
|  | temperatura pacjenta | TAK |  |  |
|  | numer identyfikacyjny pacjenta | TAK |  |  |
| 15 | Podawanie badanego materiału bezpośrednio z : |  |  |  |
|  | kapilar | TAK |  |  |
|  | strzykawek | TAK |  |  |
|  | ampułek | TAK |  |  |
| 16 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 17 | Materiał badany: |  |  |  |
|  | krew pełna heparynizowana | TAK |  |  |
|  | materiał kontrolny | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego | TAK |  |  |
| 19 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach | TAK |  |  |
| 20 | Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |  |
| 21 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 22 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |  |
| 23 | Odprowadzanie ścieków do jednorazowych pojemników | TAK |  |  |
| 24 | Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na koszt Wykonawcy (minimum 1 próbka w każdym miesiącu) podać rodzaj zaoferowanej kontroli | TAK |  |  |
| 25 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 26 | Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 27 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap | TAK |  |  |
| 28 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 2 tygodni od instalacji analizatora | TAK |  |  |
| 29 | Telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze | TAK |  |  |
| 30 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy minimum 2 przeglądy okresowe w roku, co 6 miesięcy, czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 31 | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem | TAK |  |  |
| 32 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |

Tabela 2: Zestawienie parametrów punktowanych

(Kryterium - ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry punktowane | Wymagana odpowiedź | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał badany: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy | Tak / Nie |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 2 | Objętość próbki krwi do oznaczania wszystkich wymaganych parametrów (Tabela 1 Lp.12): ≤ 95 µl | Tak / Nie |  | TAK -10 NIE - 1 |

### Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga!

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20%)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań

na dwóch poziomach, tj. normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

* * * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 3 lat

…………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy