Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 25/16)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

## do oznaczania prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: ............................................................................. Rok produkcji: ……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do oznaczania prokalcytoniny - w ilości

17 000 badań wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań  (umowa na okres 30 miesięcy)

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap do zestawu komputerowego w pracowni (wszystkie materiały potrzebne

do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- dostawę drukarki kodów kreskowych, która umożliwi współpracę w systemie LIS Eskulap,

- serwis techniczny i aplikacyjny - naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin możliwość wykonania badań na koszt

Wykonawcy w innym laboratorium; możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora,

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

- kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana na dwóch poziomach każdego dnia trwania umowy

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowni,

- zapewnienie klimatyzacji pracowni na cały okres umowy, konserwacje po stronie Wykonawcy

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Centralnego Laboratorium) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać w Tabeli ofertowej.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników.

- Instrukcje obsługi oferowanego analizatora.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp.1 i 5 do 10 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 2. Lp.1 do 2. Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych,

potwierdzających w/w wymagane parametry.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej.

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany: 
- w klasie energetycznej chłodzenia „A++”
- systemem automatycznego czyszczenia filtrów
- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty

Dostawca przedstawi harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji .

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia wskazanego przez Kierownika Centralnego Laboratorium. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca.

Tabela nr 1  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny, do ilościowego oznaczania prokalcytoniny metodą chemiluminescencji | Tak |  |  |
| 2. | Analizator rok produkcji 2014 do 2016, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Analizator do ustawienia na blacie. Ze względu na warunki zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego. Oferenci na własne ryzyko przeprowadzają inwentaryzację wskazanego pomieszczenia przeznaczonego do pracy oferowanego sprzętu i zobowiązani są do dostarczenia wyposażenia, które zapewni funkcjonalną pracę w pracowni. | Tak |  |  |
| 5. | Czas oznaczania prokalcytoniny maksymalnie 20 minut | Tak |  |  |
| 6. | Automatyczna identyfikacja próbek badanych i odczynników przez kody kreskowe oraz możliwość „manualnego” programowania badań | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja – zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych; podać częstotliwość wykonywania wymaganych kalibracji na oferowanym analizatorze. | Tak |  |  |
| 8. | Wymagana liniowość testu minimum do 100 ng/ml W przypadku zaoferowania testu z liniowością poniżej 100 ng/ml, Wykonawca zapewni 15% większą od wymaganej ilość oznaczeń i doliczy do ilości wymaganych badań. Należy podać liniowość oferowanego testu. | Tak |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny i kalibratory należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą. Podać stosowane objętości. | Tak |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga, aby analizator automatycznie wykonywał rozcieńczenia próbek w przypadku zaoferowania odczynników o liniowości poniżej 100 ng/ml | Tak |  |  |
| 11. | Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli badania na dwóch poziomach normalnym i patologicznym) każdego dnia umowy, 7 dni w tygodniu. | Tak |  |  |
| 12. | Ilości oznaczeń przeznaczonych do wykonywania kontroli i kalibracji na zaoferowanym analizatorze należy doliczyć do ilości wymaganych badań | Tak |  |  |
| 13. | Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 60% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań | Tak |  |  |
| 14. | Wykonywanie oznaczeń w kubeczkach pediatrycznych; Wykonawca zamieszcza w ofercie 17 000szt. kubeczków odpowiednich do oferowanego analizatora | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych | Tak |  |  |
| 16. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania na minimum 30 min (dostawa UPS) | Tak |  |  |
| 17. | Instalacja w Pracowni nr 125 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy | Tak |  |  |
| 18. | Dostarczenie instrukcji obsługi analizatora w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą analizatora | Tak |  |  |
| 19. | Zapewnienie dwustronnej komunikacji analizatora z LIS szpitala Eskulap (podłączenie, obsługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania) | Tak |  |  |
| 20. | Dostawa drukarki kodów kreskowych, która umożliwi współpracę w systemie LIS Eskulap, | Tak |  |  |
| 21. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 22. | Pełny serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne, minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy | Tak |  |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego | Tak |  |  |
| 24. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium – należy wskazać adresy laboratorium | Tak |  |  |
| 25. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów - w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej wraz z dostawą analizatora | Tak |  |  |
| 27. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na lata 2017, 2018 i 2019: jedna próbka kontrolna przynajmniej 2 razy w każdym roku umowy; podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli | Tak |  |  |
| 28. | Zapewnienie klimatyzacji pracowni na cały okres umowy, konserwacje po stronie Wykonawcy | Tak |  |  |
| 29. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS OFEROWANYCH WARUNKÓW”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela 2:   Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametry punktowane | Wymagana odpowiedź | Opis faktycznych warunków Oferowanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczenia łącznie z przestrzenią martwą: maksymalnie 150 µl | Tak/Nie |  | TAK –10 NIE - 1 |
| 2. | Wykonawca zapewnia możliwość wykonania prokalcytoniny – ewentualnej weryfikacji wyników w innym laboratorium na terenie Poznania, tym samym zestawem odczynników co zaoferowany; podać adresy | Tak/Nie |  | TAK –10 NIE - 1 |

W Tabeli 2  w rubryce „Opis faktycznych warunków  oferowanych przez Wykonawcę” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

W Tabeli należy podać wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* * * * z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych rodzajów materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy