ZAŁĄCZNIK NR 1- formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: ………..............................................................

Urządzenie / Typ: ….................................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań moczu (w ilości i asortymencie określonym w Tabeli 1)

wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań oraz aparatu back-up, na okres 48 miesięcy,

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorami a LIS Eskulap),

- dostawa zestawu komputerowego, który umożliwi pracę analizatorów w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań,

- serwis techniczny i aplikacyjny  - naprawy aparatury i przeglądy okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h,

- szkolenia z zakresu obsługi sprzętu i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

- zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres obowiązywania umowy, tj. przez okres 48 miesięcy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem CL) w celu funkcjonalnego ustawienia oferowanego sprzętu oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2. Lp. 3, 5 do 15, 17 oraz

w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3. Lp. 1, 2;

- Metodyki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów - w wersji elektronicznej (Pendrive);

- Instrukcje obsługi aparatury oraz metodyki badań - w wersji elektronicznej (Pendrive).

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Kierownikowi CL):

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,

- Instrukcje obsługi aparatury oraz metodyki badań - w wersji papierowej (w języku polskim).

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza:

procesor: 2-rdzeniowy, 4-watkowy, min. częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 4 GB

dysk twardy: min. 500 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

obudowa: Small Form Factory

porty i złacza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

serial port -RS 232, 2 szt. PS/2, porty video: 1szt. VGA - 1 szt. DVI-D

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Win8 Pro/ 64-bit.

Monitor: 19 cali w formacie 5:4

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str./min.

Czytnik kodów kreskowych: podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym, a komputerem

Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab., a szpitalnym oprogramowaniem Eskulap

Drukarka kodów kreskowych

TABELA 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość analiz / 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Odczynniki i inne materiały do wykonania 96 000 badań moczu za pomocą analizatora metodą automatyczną i 12 000 badań moczu metodą półautomatyczną B. Materiały kontrolne i kalibratory C. Materiały eksploatacyjne | • Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych oraz wielkości opakowania, które zapewnią wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 48 miesięcy • Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli na dwóch poziomach codziennie, tj. 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy • Oznaczenia kalibracji - zgodnie z zaleceniem producenta • Ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 30% badań będzie wykonywana pojedynczo, poza seriami (dotyczy analizatora automatycznego) | 108 000 analiz moczu ilość analiz na badania pacjentów oraz oznaczenia kontrolne i kalibracje |
| 2. | Dzierżawa aparatury | Opis analizatora podstawowego i back up - parametry graniczne Tabela 2 Załącznika nr 1. Opis parametrów zestawu komputerowego - str. 2 Załącznika nr 1. |  |

TABELA 2: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych

| Lp. | Analizator moczu - parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator pasków testowych do moczu | Tak |  |  |
| 2. | Analizator, rok produkcji nie wcześniej niż 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa analizatora minimum 200 oznaczeń na godzinę; analizator pracujący w trybie ciągłym tj. 7 dni w tygodniu | Tak |  |  |
| 4. | Paski testowe, materiały kalibracyjne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta – tj. producenta analizatora | Tak |  |  |
| 5. | Ocena minimum następujących parametrów : pH, leukocyty, erytrocyty, białko, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, ciężar właściwy, | Tak |  |  |
| 6. | Sposób podawania próbki: aparat wyposażony w podajnik probówek - na min. 50 próbek - z możliwością ciągłego dostawiania badań w trakcie pracy bez konieczności przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 7. | Mieszanie próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego | Tak |  |  |
| 8. | Analizator wyposażony w detektor poziomu cieczy | Tak |  |  |
| 9. | Czyszczenie igły pobierającej po każdej analizie | Tak |  |  |
| 10. | Kalibracja systemu przy pomocy pasków kalibracyjnych z możliwością drukowania raportów | Tak |  |  |
| 11. | Paski testowe zapewniające eliminację interferencji kwasu askorbinowego na wynik glukozy | Tak |  |  |
| 12. | Paski testowe w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie załadowanie do analizatora, przechowywane na pokładzie analizatora do czasu zużycia i/lub daty stabilności na pokładzie | Tak |  |  |
| 13. | Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady | Tak |  |  |
| 14. | Materiały kontrolne dla wszystkich oznaczanych parametrów - minimum 2 poziomy (fizjologiczny i patologiczny) | Tak |  |  |
| 15. | Codzienne procedury konserwacyjne, które wymagają przerwę w pracy analizatora maksymalnie do 15 minut / dobę | Tak |  |  |
| 16. | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość wyboru jednostek | Tak |  |  |
| 18. | Czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 19. | Przeglądy okresowe aparatury - minimum 2 w ciągu roku, Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis | Tak |  |  |
| 20. | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej na minimum 20 min.); zapewnienie ciągłej sprawności zaoferowanego UPS: przeglądy, naprawy | Tak |  |  |
| 21. | Dwukierunkowa transmisja danych - komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 22. | Dostarczenie, montaż i uruchomienie analizatora do 3 tygodni (od dnia podpisania umowy) | Tak |  |  |
| 23. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji aparatu (materiały dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 24. | Szkolenie personelu w obsłudze i interpretowaniu wyników | Tak |  |  |
| 25. | Dostarczenie z dostawą aparatury instrukcji obsługi analizatora w języku polskim (w wersji papierowej) | Tak |  |  |
| 26. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 27. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie trwania umowy: lata 2019, 2020, 2021, 2022 (1 próbka kontrolna 4 razy w roku (testy paskowe, elementy morfotyczne, składniki chemiczne) np. program Labquality Należy podać rodzaj oferowanej kontroli | Tak |  |  |
| 28. | Potwierdzenie parametrów wymaganych zawartych w tabeli 2 Lp. 3, 5 do 15, 17 oraz spełnienia parametrów ocenianych w tabeli 3. Lp. 1, 2. wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta | Tak |  |  |
| 29. | Zaoferowanie aparatu stanowiącego back up do analizatora automatycznego, który spełnia minimum następujące warunki: - pełna gwarancja eksploatacyjna - półautomatyczny analizator moczu - kalibracja systemu przy pomocy pasków kalibracyjnych -spełnia parametry wymagane dla analizatora podstawowego tabela 2 Lp. 5, 11, 14, 19, 21 do 26 Należy podać producenta i nazwę aparatu oraz rok produkcji | Tak |  |  |

TABELA  3:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane dotyczy analizatora podstawowego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość moczu wymagana do badania poniżej 2 ml | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 2. | Fizyczny pomiar przejrzystości i fizyczny pomiar ciężaru właściwego moczu, a nie tylko odczyt z paska testowego | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

### Uwaga!

### Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli  2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku  traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

### W Tabeli 3  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku (i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela ofertowa: Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki* (aparat podstawowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator podstawowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały zużywalne, eksploatacyjne (analizator podstawowy) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki * (analizator back up) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator back up) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne *** (analizator back up) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa systemu (wymienić wszystkie składowe) |  |  |  | 48 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*    z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz.

* *    z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz.

* * *   z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości zgodnie z siwz.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy