##### ZAŁĄCZNIK NR 1

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny Wykonawcy (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

## Zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do elektroforezy białek

## wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ:  ...................................................................................

Rok produkcji        ……………………………………………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań elektroforezy na żelach agarozowych

w ilości 22 800 oznaczeń, w okresie 48 miesięcy wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań,

- ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli na dwóch poziomach (normalnym lub patologicznym) naprzemiennie każdego dnia roboczego, tj. 5 razy w każdym tygodniu umowy,

- serwis techniczny i aplikacyjny,

- przyłączenie analizatora do systemu szpitalnego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- zapewnienie zestawu komputerowego do pracy w systemie informatycznym,

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników,

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe:

- naprawy analizatora w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego,

- przeglądy okresowe analizatora minimum 1 raz w każdym roku umowy.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 4 lat pracy zaoferowanego analizatora. Ilość wymaganych oznaczeń tj. 22 800 badań uwzględnia oznaczenia kontrolne.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 256 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.19”  LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy, złącze COM

System operacyjny: Win 10 Prof. PL – 64 bit. 
Czytnik kodów: kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1szt. (odpowiednia długość kabla między aparetem a komputerem)
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt. (lub nowszy)

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry). (odpowiednia długość kabla między aparatem a komputerem)

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min.; port USB Hi-Speed 2.0 i port Ethernet 10/100

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników;

- Pełna Instrukcja obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej (pendrive);

- Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela 1, Lp. 2–6 i 10-11 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych Tabela 2,

Lp.1-4. Wymagamy wskazania w treści oferty (i złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokumentach) konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających spełnienie ww. parametrów;

- Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli (pendrive);.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - w wersji elektronicznej,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań - w wersji papierowej.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroforezy na żelach agarozowych, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | Tak |  |  |
| 2 | Zautomatyzowane procesy barwienia, odbarwiania i suszenia żeli; sygnalizacja kończenia się odczynnika podczas tych procesów | Tak |  |  |
| 3 | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania zawarte w zestawie bez konieczności użycia substancji niebezpiecznych jak np. metanol czy kwas octowy | Tak |  |  |
| 4 | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli – nie dopuszcza się densytometrów | Tak |  |  |
| 5 | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: zestaw komputerowy wraz z monitorem, zasilaczem UPS | Tak |  |  |
| 6 | Rozdział białek surowicy na 6 frakcji: albuminy, globuliny: alfa1, alfa2, beta1, beta2, gamma | Tak |  |  |
| 7 | Materiał kontrolny zmianowany dla zaoferowanych żeli | Tak |  |  |
| 8 | Ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli naprzemiennie na poziomach: normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu | Tak |  |  |
| 9 | Żele agarozowe z możliwością jednoczesnego nakładania 15 do 30 próbek | Tak |  |  |
| 10 | Możliwości edycji wykresu elektroforetycznego: edycja znaczników frakcji, powiększanie zaznaczonego fragmentu, wyodrębnianie frakcji monoklonalnej z podaniem jej stężenia | Tak |  |  |
| 11 | Zachowanie w pamięci obrazów żeli, z możliwością ponownej edycji | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość tworzenia list roboczych i pobieranie danych pacjenta oraz stężeń białek z sieci | Tak |  |  |
| 13 | Flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlenia całej historii wyników i obrazów pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na koszt Wykonawcy (min. 2 próbki w każdym roku umowy) Należy podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli | Tak |  |  |
| 16 | Dostawa i instalacja całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Eskulap | Tak |  |  |
| 18 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap na koszt Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zainstalowania (wszystkie materiały w cenie oferty – dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 19 | Dostawa komputera, monitora i drukarki, które umożliwią pracę w systemie informatycznym Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 20 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego pracę aparatu i urządzeń współpracujących w przypadku awarii zasilania na min.20minut | Tak |  |  |
| 21 | Dostarczenie wraz z dostawą aparatury instrukcji obsługi w wersji papierowej w języku polskim | Tak |  |  |
| 22 | Instalacja, uruchomienie analizatora i współpracujących sprzętów oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników | Tak |  |  |
| 23 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 24 | Pełny serwis aparatury przez okres trwania umowy, minimum 1 przegląd okresowy w każdym roku umowy | Tak |  |  |
| 25 | Czas naprawy maksymalnie do 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium (podać adresy laboratorium) | Tak (Podać adresy) |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1, w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem

w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia – bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela 2: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych) – 20%

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca – TAK/NIE, podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie wymagane parametry możliwe do wykonania z 10 µl surowicy | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 2. | Aparatura, odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 3. | Aplikacja próbek za pomocą jednorazowych aplikatorów | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 4. | Zaoferowane żele agarozowe umożliwiają jednoczesne nakładanie następującej ilości próbek: w kolumnie „Wymagana odpowiedź” należy podać ilość próbek, które można nałożyć jednocześnie na zaoferowane w ofercie żele | podać ilość próbek, które można nałożyć jednocześnie na zaoferowane w ofercie żele | 15-24 –10pkt. 25-30 -1pkt. |  |

W Tabeli 2,  w rubryce „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków…” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 48 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*          z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 4 lata

* *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na przynajmniej dwóch poziomach, tj. naprzemiennie normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu w ciągu 4 lat

* * *      z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 4 lat

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy