ZAŁĄCZNIK NR  1

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Kpl | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System parkingowy | 1 |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Skład systemy: - Linia wjazdowa, czyli terminal wjazdowy, pętle indukcyjne szt. 2 oraz szybki szlaban - Linia wyjazdowa, czyli terminal wyjazdowy, pętle indukcyjne szt. 2 oraz szybki szlaban - Kasa automatyczna w której kierowcy mogą zapłacić za parking szt. 2 - Serwer/y komputery sytemu zarządzający oraz przechowujący dane. - Kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych | Tak |  |
|  | Terminal wjazdowy |  |  |
|  | Kontrolowanie wjazdu/wyjazdu z parkingu współpracujące z szybkimi szlabanami. Drukuje i wydaje bilet w oparciu o bilet kartonikowy. Dwie pętle indukcyjne sprawdzają obecność pojazdu oraz czy nastąpił faktyczny wjazd na parking (funkcja anti-passback) Wszystkie dane są przesyłane i rejestrowane w komputerze/serwerze zarządzającym | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali galwanizowana, malowana proszkowo w kolorze Podświetlany przycisk do wydawania biletów, Wyświetlacz LCD wyświetlanie informacji dla kierowców, Szybka drukarka przemysłowa. Czas wydruku poniżej 1 sek. Pojemność magazynku na bilety min 5.000 sztuk Automatyczne sterowanie szlabanem, Czytnik kart zbliżeniowych 125khz kompatybilny z posiadanymi kartami przez szpital, Regulowane ogrzewanie oraz wentylacja, Komunikacja RS 485 lub TCP-IP, Zamek z dodatkowymi ryglami drzwi, Dodatkowe tryby pracy: otwarty, zamknięty, przejazd automatyczny, tylko dla biletów, tylko dla kart Zmiana trybu pracy z programu zarządzającego Sygnalizacja stanów alarmowych także na wyświetlaczu centrali sterującej Awaryjna praca w trybie off-line z wewnętrzną pamięcią | Tak |  |
|  | Terminal wyjazdowy |  |  |
|  | Kontrolowanie wyjazdu/wjazdu z parkingu współpracujące z szybkimi szlabanami. Dwie pętle indukcyjne sprawdzają obecność pojazdu oraz czy nastąpił faktyczny wjazd na parking (funkcja anti-passback) Wszystkie dane są przesyłane i rejestrowane w komputerze/serwerze zarządzającym, | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali galwanizowana, malowana proszkowo w kolorze, panel frontowy wykończony folią z poliwęglanu Wyświetlacz LCD –wyświetlanie informacji dla kierowców Automatyczne sterowanie szlabanem Czytnik kart zbliżeniowych125khz kompatybilny z posiadanymi kartami w szpitalu Regulowane ogrzewanie oraz wentylacja Komunikacja RS 485 lub TCP-IP Zamek z dodatkowymi ryglami drzwi Dodatkowe tryby pracy: otwarty, zamknięty, przejazd automatyczny, tylko dla biletów, tylko dla kart Zmiana trybu z programu zarządzającego Sygnalizacja stanów alarmowych także na wyświetlaczu centrali sterującej Awaryjna praca w trybie off-line z wewnętrzną pamięcią | Tak |  |
|  | Tryby pracy dla terminali wjazdowego/wyjazdowego zmieniane w komputerze zarządzającym może się zmienić automatycznie np. w przypadku braku papieru w urządzeniu lub brak wolnych miejsc na parkingu | Tak |  |
|  | NORMALNY, podstawowy tryb pracy. Przejazd jest dozwolony przy użyciu zarówno biletu jak i karty zbliżeniowej. Urządzenie rozpoznaje pojazd wydaje lub sprawdza ważność biletu lub karty zbliżeniowej. Automatycznie otwiera szlaban oraz zamyka po przejeździe pojazdu TYLKO KARTY, przejazd jest dozwolony tylko przy użyciu kart zbliżeniowych. Tryb może być włączony automatycznie jeśli brak miejsc na parkingu dla klientów okazjonalnych TYLKO BILETY, parking jest dostępny tylko przy użyciu biletów. Czytnik kart są wyłączone. Tryb może być używany w specyficzne dni w których wszyscy kierowcy muszą płacić za parking normalne stawki nawet Ci którzy mają karty kontroli dostępu lub karty abonamentowe TRYB AUTOMATYCZNY, każde zbliżenie się pojazdu i aktywacja pętli indukcyjnej otwiera szlaban automatycznie bez konieczności pobrania biletu lub zbliżenia karty i zamyka szlaban po przejeździe pojazdu TYLKO JEDEN PRZEJAZD, tryb uruchamiany bezpośrednio z komputera zarządzającego w przypadku jeśli Operator parkingu chce przepuścić tylko jeden pojazd OTWARTY, parking jest otwarty a ramiona szlabanów podniesione na stałe ZAMKNIĘTY, parking jest zamknięty a ramiona szlabanów są zamknięte na stałe. STAND ALONE, tryb uruchamia się automatycznie w przypadku utraty łączności z komputerem zarządzającym. Przejazd jest możliwy za pomocą biletu i kart zbliżeniowych. Bilet jest tylko kontrolowany czy został wydany na tym parkingu a karty czy były w pamięci urządzenia przed utratą łączności. Po przywróceniu łączności wszystkie dane są przesyłane do komputera zarządzającego | Tak |  |
|  | Kasa Automatyczna szt 2 | Tak |  |
|  | Kasa automatyczna akceptująca monety w czterech nominałach (np. 0,5; 1; 2; 5 PLN) oraz banknoty (10;20;50;100;200). Kasa wydaje reszty w monetach .Wszystkie pojemniki uzupełniają się samoczynnie podczas kolejnych płatności. Automatyczny odczyt biletów. W obu wypadkach dodatkowo automatyczny odczyt biletów. Obydwie kasy wyposażona w pełną płatność elektroniczną - Czytnik kart płatniczych (karty stykowe, bezstykowe) moduł NFC | Tak |  |
|  | Dodatkowe warunki dla kasy | Tak |  |
|  | Komunikacja z programem zarządzającym TCP/IP Obudowa wykonana ze stali o grubości min 2 mm, zabezpieczona antykorozyjne dopuszcza się rozwiązanie elementy z tworzyw sztucznych Obsługa języków. Min : polski, angielski, Zabezpieczenie wrzutu monet, szczelina monetowa otwierana tylko w trakcie dokonywania opłaty Lub inny system zabezpieczający Moduł sterujący składają się z komputera przemysłowego z systemem nie gorszym niż np. Windows Embedded Kolorowy wyświetlacz min 6.5” z animowaną grafiką Odczyt biletów za pomocą skanera kodów kreskowych Akceptor monet do min 6 sześciu nominałów Wszystkie pojemnik uzupełniają się samoczynnie w trakcie kolejnych płatności. Zapas monet min 5 x 50 sztuk plus min 2 x min. 1000 monet w dowolnej konfiguracji monet Osobny zamykany i wyjmowany pojemnik na utarg Zasobnik na banknoty o min pojemności 200 szt. banknotów Przycisk żądania wydania pokwitowania płatności Przycisk żądania wydania biletu zagubionego/karnego. Opłata za taki bilet jest edytowana w programie zarządzającym Raporty kasowe drukujące się automatycznie lub na żądanie zawierające informacje o wszystkich operacjach i zdarzeniach. Np. Ilość otwarć drzwi kasy, pobrane pieniądze, uzupełnienie monet, sprzedaż biletów zagubionych, ilość restartów kasy Specjalna karta Operatora pozwalająca na sprawdzenie ilości pieniędzy w kasie lub uzupełnienie monet lub banknotów bez otwierania drzwi kasy automatycznej Zamki wraz dodatkowymi ryglami zabezpieczające urządzenie przed włamaniem. Wszystkie elementy kasy związane z gotówką zamykane dodatkowymi zamkami. Kontrolowane ogrzewanie i mechaniczna wentylacja urządzenia. W przypadku nie wydania reszty (wyczerpany zapas monet i banknotów) urządzenie wydaje specjalne pokwitowanie z kodem kreskowym do rozliczenia w kasie manualnej przez Operatora parkingu. Akceptacja wszystkich lub wybranych banknotów. Odczyt we wszystkich kierunkach. Standardowo wydawanie reszty min dwoma wybranym nominałem z samo uzupełniającego się pojemnika. Wyjmowany pojemnik na banknoty Automatyczny odczyt biletów | Tak |  |
|  | Kasa ręczna szt 1 / stanowisko kontrolne szt 2 | Tak |  |
|  | 1-Stanowisko obsługi -kasa ręczna jest wyposażone w komputer, min 19’” monitor, klawiaturę i myszkę i skaner kodów kreskowych ,drukarka fiskalna ,drukarka biletów parkingowych oraz potwierdzenia zapłaty ,system operacyjny 2- Stanowisko obsługi jest wyposażone w komputer, min 19’” monitor, klawiaturę i myszkę czytnik kart zbliżeniowych do wprowadzania kart system operacyjny 3- Stanowisko obsługi jest wyposażone w komputer, min 19’” monitor, klawiaturę i myszkę czytnik kart zbliżeniowych do wprowadzania kart system operacyjny Dopuszcza się rozwiązanie zainstalowanie oprogramowania systemu parkingowego na 3 komputerze posiadanych przez zamawiającego. Parametry komputera ( Windows 7 profesjonal 64 bity 4gb ram ,Intel i3 ) Po zeskanowaniu biletu automatycznie otwiera się okno wyświetlające wartość opłaty za bilet oraz dodatkowe dane czyli numer biletu, czas wjazdu na parking, wcześniejsze opłaty itp. Po przyjęciu opłaty Operator potwierdza ten fakt i bilet jest ważny na wyjazd w określonym czasie. Jeśli Operator ma wystarczające uprawnienia może również wydawać nowe karty abonamentowe lub prepaidowe. Może również przyjmując opłatę przedłużać abonament lub doładowywać prepaid. Wszystkie opłaty są rejestrowane i dostępne w postaci raportów przychodów. Jeśli Operator ma odpowiednie prawa może również zmieniać profil opłat lub zwalniać z opłaty. Te czynności są również rejestrowane i widoczne w raportach. Funkcje programu to: bieżący raport kasowy, historia biletu o określonym numerze, przekodowanie biletu na karnet wielodniowy, statystyki dot. rotacji na parkingu i wiele innych. Oprogramowanie umożliwia raportowanie wszystkich wydarzeń działalności parkingu, statystyk dla wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym. Raporty generowane są automatycznie do formatów pdf, csv, xls Operator ma możliwość wydawania lub sprzedaż kart zbliżeniowych. Karty mogą działać jako kontrola dostępu, karta abonamentowa lub karta prepaidowa. Przedłużanie kart lub doładowanie może odbywać się w kasie manualnej lub automatycznej Funkcje dot. całego systemu oprogramowania Sterowanie szlabanami z poziomu oprogramowania lub za pomocą specjalnych kart zbliżeniowych. „przepuść jeden pojazd” lub „otwórz szlaban na stałe”. . Konfigurowanie dowolnej ilości profili. Karty w postaci kontrola dostępu, karty abonamentowe, karty prepaid Tworzenie dowolnych taryf, cenników zarówno liniowych, rosnących, malejących W trakcie płatności kasjer może zmienić cennik lub zwolnić kierowcę z płatności. Zwalniając z płatności kasjer może być zmuszony do wpisania przyczyny. Korzystanie z trzech różnych cenników w zależności od pojazdu (jednoślad, pojazd wielośladowy, pojazd przekraczający określoną wysokość) Tworzenie abonamentów ważnych tylko w określonej porze dnia lub w określone dni tygodnia. Jeśli kierowca przekroczy te zasady system natychmiast obciąży go odpowiednimi kosztami wg wcześniej ustalonej stawki. Elastyczne programowanie profili kart. Np. wydaję jedna kartę, ale mogą parkować dwa pojazdy lub wydajemy 5 kart z opcją mogą parkować tylko trzy pojazdy. Opcja wydania/sprzedania karty zbliżeniowej np. profil abonamentu i pobieranie dodatkowo kaucji za wydaną kartę. Kaucja jest rejestrowana. Pełna opcja anti passback zarówno dla karnetów, biletów wielodniowych oraz kart zbliżeniowych. Funkcja nie pozwala na parkowanie dwóch samochodów w jednym czasie za pomocą jednej karty zbliżeniowej lub jednego karnetu. Elastyczne, edytowalne logowanie się do systemu na trzech poziomach: administrator, kasjer, serwis Wszechstronne raporty dot. zarówno operacji kasowych, przejazdów samochodów raz wszystkich zdarzeń Raporty na żądanie. Klient może zamówić dodatkowe raporty wg własnego pomysłu. Wysyłanie maili dot. nieprawidłowego działania terminali wjazdowych lub wyjazdowych. Np. niska zapas biletów, brak biletów, szlaban nie otwiera się lub terminal stracił łączność z serwerem Raporty kasowe są prowadzone osobno dla płatności gotówkowych, płatności kartą kredytową lub inne (np. przelew) Podgląd kasy automatycznej z poziomu programu lub logowanie się za pomocą specjalnie skonfigurowanej karty zbliżeniowej Pokazywanie zamknięcia szlabanu jako stan faktyczny a nie domyślny. Podgląd na ekranie zajętości pętli indukcyjnych i tych samych Podgląd stany pieniędzy w kasie automatycznej lub samego ekrany w trakcie, kiedy kierowca rozlicza bilet Osobne liczniki zajętości miejsc dla pojazdów z biletami, pojazdów z kartami i wszystkich pojazdów. Uzależnienie sygnalizacji „parking zajęty” od wybranego licznika. Np. jeśli na parkingu stoi maksymalna ilość pojazdów z biletami, parking jest blokowany dla tej grupy kierowców. Posiadacze kart mogą nadal wjeżdżać. Tworzenie dodatkowych liczników dla wybranej grupy kart. Sterowanie tablicami Wolny/Zajęty lub VMS pokazującymi rzeczywistą ilość wolnych miejsc. Automatyczne wykonywanie kopi zapasowych bazy danych nie rzadziej niż raz dziennie, | Tak |  |
|  | Szlabany szt 2 | Tak |  |
|  | Szlabany projektowane do intensywnej pracy z zalecanym ramieniem do 3 metrów. Czas otwierania max 1,5 s Maksymalna ilość cykli w ciągu doby 20 000 cykli. Minimalny parametr MCBF – 5.000.000 (średni czas pracy bez uszkodzeń). Oświetlenie ramienia czerwone/zielone LED lub zastosowanie semafora | Tak |  |
|  | Odczyt tablic rejestracyjnych Pełna współpraca z kamerami rozpoznającymi tablice rejestracyjne. Numer rejestracyjny jest drukowany na bilecie i sprawdzany na wyjeździe. Jeśli bilet jest opłacony to pojazd jest wypuszczany automatycznie bez sprawdzania biletu Kierowcy posiadający wykupione abonamenty nie muszą używać kart zbliżeniowych. Funkcja upoważniania do korzystania z parkingu tylko za pomocą numeru rejestracyjnego w określonym czasie. Np. zapowiedziany goście z określonym terminem wjazdu i wyjazdu | Tak |  |
|  | Montaż 2 znaków B-41 -zakaz ruchu pieszych na pasach ruchu pojazdów | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Ekporat bazy danych zarejestrowanych pracowników w ilości 1200 (kart zbliżeniowych 125 khz ) ze starego systemu do nowego Imie nazwisko nr karty nr rejestracyjny pojazdu nr karty | TAK |  |
|  | Dostosowanie istniejącej wysepki systemu parkingowego systemu parkingowego będącego własnością szpitala firmy Faac –Park LITE : do zaoferowanego nowego systemu parkingowego rys1 –istniejące wysepki | TAK |  |
|  | Demontaż istniejących systemu parkingowego będącego własnością szpitala firmy Faac –Park LITE : Biletomotów szt 2 Szlabanów szt 2 Terminal wj/wyj -szt 2 | TAK |  |
|  | Montaż systemy parkingowego w miejsce istniejącego systemy systemu parkingowego będącego własnością szpitala firmy Faac –Park LITE : | TAK |  |
|  | Max czas s naprawy 2 dni robocze od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Pomoc zdalna przy problemach technicznych | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na obiekcie po zgłoszeniu awarii min 3 h | Tak/podać |  |
|  | Szkolenie min 20 h podzielone na etapy | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2019 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 36 miesięcy, gwarancja maksymalna 60 miesięcy ) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.

W przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż przewidziany w siwz maksymalny termin gwarancji (który wynosi 60 miesięcy), Zamawiający przyzna Wykonawcy ilość punktów przewidzianą dla 60 miesięcy.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy