##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… (do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Nazwa urządzenia: ..................................................................................................................................

### Producent: ...............................................................................................................................................

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop diagnostyczny | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) mikroskopu diagnostycznego (z poz. nr 1) | ----- | ----- |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Mikroskop diagnostyczny z nasadką asystencką | Tak |  |
|  | Statyw, o wadze powyżej 13 kg. | Tak |  |
|  | Oświetlacz LED-owy | Tak |  |
|  | Układ oświetlenia umożliwiający100% równo oświetlonego całego pola widzenia. | Tak |  |
|  | Regulowana przysłona polowa | Tak |  |
|  | Dwustronny, podwójny ruch ogniskowania, mikro i makro | Tak |  |
|  | Przycisk do automatycznego robienia zdjęć z kamery cyfrowej tego samego producenta, którą można w przyszłości zamontować na mikroskopie lub pilota lub komputera | Tak |  |
|  | Kondensor do jasnego pola, N.A. 0.90 | Tak |  |
|  | Stolik mikroskopowy z powłoką ceramiczną. Pokrętła x-y z prawej strony. Możliwość ustawiania pokręteł w pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich przesuwu. Uchwyt na min 1 preparat. | Tak |  |
|  | Miska obiektywowa min. pięciogniazdowa | Tak |  |
|  | Nasadka binokularowa o pochyleniu okularów 15 stopni lub 30 stopni Z regulowanym rozstawem źrenic | Tak |  |
|  | Okulary szerokokątne o polu 22 mm z gumowymi osłonkami chroniącymi obserwatora pracującego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. Każdy okular z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. | Tak |  |
|  | Przystawka asystencka dla 2 dodatkowych obserwatorów: jeden po lewej stronie mikroskopu, drugi po prawej stronie mikroskopu - dla jednego mikroskopu , ruchomy wskaźnik widoczny w całym polu widzenia, wskaźnik sterowany za pomocą dżojstika,. Przystawka asystencka dla 2 dodatkowych obserwatorów: po prawej lub lewej stronie mikroskopu - dla drugiego mikroskopu , ruchomy wskaźnik widoczny w całym polu widzenia, wskaźnik sterowany za pomocą dżojstika Okulary przy stanowiskach asystenckich z polem widzenia min. 22 mm. Tubusy binokularne asystenckie o polu widzenia min. 22 mm i kącie nachylenia 30 stopni z regulowanym rozstawem źrenic | Tak |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej min 45 mm, w systemie korekcji do nieskończoności, o parametrach: Plan Achromat 10X , Apertura Numeryczna N.A. 0.25, Odległość robocza W.D. min. 10,5 mm Plan Achromat 40X, Apertura Numeryczna N.A. 0.65, Odległość robocza W.D. min. 0.36mm, spring-loaded Plan Achromat 100X Oil , Apertura Numeryczna N.A. 1.25, Odległość robocza W.D. min. 0.12mm, spring-loaded. Obiektyw przystosowany do pracy z preparatami bez szkiełka nakrywkowego. | Tak |  |
|  | Gumowe muszle oczne, pokrowiec antystatyczny na mikroskop | Tak |  |
| II | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nasadka binokularowa o regulowanym pochyleniu okularów zakresie min 0-30 stopni dla obserwatora i asystentów | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2018 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie/a jest/są kompletne i będzie/dą (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie/a).

Oferuję termin dostawy (realizacji) do 2 tygodni / do 4 tygodni licząc od daty zawarcia umowy  (Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć właściwy termin – brak wskazania terminu skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najdłuższy, przewidziany w siwz termin realizacji).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

.........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy