ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

WADIUM: 800,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ECMO mały dorosły kompatybilny z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert | 6 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła, zestawem drenów, fabrycznie połączony w całość według konfiguracji zamawiającego (patrz rys. 1). Wszystkie elementy zestawu mające kontakt z krwią pokryte powłoką biokompatybilną

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 5 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej nie mniej niż 1,2 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,14 m2

- Statyczne wypełnienie oksygenatora: max 150 ml

- Efektywność wymiany cieplnej przy przepływie 4l/minutę minimum 65%

- Dostarczenie w cenie oferty na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z pompą odśrodkową SCPC/SCP.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

RYSUNEK 1

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

WADIUM: 6 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuświatłowe kaniule do ECMO V-V Parametry do wyboru przez zamawiającego | 28 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Długość implantacji nie mniejsza niż [cm] | Kompatybilny zestaw do wprowadzania metodą Seldingera | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Fr | 8.2 | TAK | TAK | ¼” | 2-3 |
| 16 Fr | 9.5 | TAK | TAK | ¼” | 2-3 |
| 19 Fr | 13.7 | TAK | TAK | ¼” | 1-2 |
| 23 Fr | 18.2 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 28 Fr | 22.5 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 32 Fr | 25.0 | TAK | TAK | 3/8” | 1-2 |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  3

WADIUM: 1 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata do użycia w chirurgii sercowo-naczyniowej (Filamentous), poliestrowa (politereftalan etylenu), dziana (Knitted Poliester – dzianina poliestrowa). Tkanina włókienkowa dwustronnie, jedna ze stron o wyższym stopniu zwłóknienia (oznaczona znacznikiem odniesienia). | 10 opakowań (10 szt. = 1 op.) |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  4

WADIUM: 150,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw łączników z Luer Lock Parametry do wyboru przez zamawiającego | 280 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Luer Lock | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- |
| 1/4x1/4 | TAK | 40 |
| 1/4x3/16 | TAK | 20 |
| 3/8x1/4 | TAK | 30 |
| 1/2x1/4 | TAK | 10 |
| 3/8x3/8 | TAK | 20 |
| 1/2x3/8 | TAK | 20 |

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw trójników z i bez Luer Lock Parametry do wyboru przez zamawiającego | 440 |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Roczne zużycie | Luer Lock |
| --- | --- | --- |
| 1/4x1/4x1/4 | 40 | NIE |
| 3/8x1/4x1/4 | 20 | NIE |
| 3/8x 3/8x1/4 | 30 | NIE |
| 3/8x 3/8x3/8 | 20 | NIE |
| 1/2x3/8x1/4 | 20 | NIE |
| 1/2x3/8x1/4 | 20 | NIE |
| 1/4x1/4x1/4 | 20 | TAK |
| 3/16x3/16x1/4 | 20 | TAK |
| 3/16x3/16x3/16 | 40 | TAK |
| 3/8x 3/8x3/8 | 20 | TAK |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ...........................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  5

WADIUM: 5 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw noworodkowy | 320 |  |  |  |  |  |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 6) + torba na filtrat  + hemokoncentrator o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,09 m²

- Wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 8 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- Hemokoncentrator niewymagający płukania wstępnego

- Maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 55 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- Wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 200 mikronów

- Przyłącza drenów: dla krwi męski luer, dla filtratu żeński luer

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Jeśli hemokoncentrator i zestaw drenów występują w osobnych opakowaniach możliwość dokupienia samego zestawu drenów i lub hemokoncentratora.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 6

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw niemowlęcy | 70 |  |  |  |  |  |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 7) + torba na filtrat  + hemokoncentrator o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,07 m²

- Wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 14 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- Hemokoncentrator niewymagający płukania wstępnego

- Maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 30 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- Wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 620 mikronów

- Przyłącza drenów: dla krwi męski luer, dla filtratu żeński luer

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Jeśli hemokoncentrator i zestaw drenów występują w osobnych opakowaniach możliwość dokupienia samego zestawu drenów i lub hemokoncentratora.

- Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK 7

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA:..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA:..............................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  6

WADIUM: 20 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do punkcji transseptalnej - dostępne trzy różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2 - dostępne trzy różne długości: 71, 89, 98 cm - igła wykonana całkowicie ze stali - dostępna igła XS ( ekstra ostra ) do łatwiejszego nakłucia przegrody | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulki transseptalne - średnica 6F,7F, 8F; 8,5 F i 10F - dostępne 3 różne długości 61, 63 i 81 cm - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem 67 lub 85 cm oraz prowadnikiem 180 cm - dostępne 6 różnych krzywizn do wyboru SL0, SL1,SL2, SL3, SL4, MULINS - dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4 | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszulka transseptalna sterowlana endo i epikardialna - dwukierunkowa, asymetryczna - w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem - średnica 8,5 F - dostępna długość : 71 cm - dostępne 3 krzywizny: mała, średnia, duża - dostępna koszulka sterowalna epikardialna, dł. 40 cm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody diagnostyczne czterobiegunowe o stałej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru : 4F , 5F, 6F - 7 różnych krzywizn do wyboru, w tym krzywizny DAO, DA0-1, JSN, JSN-1,CRD, CRD-1, CRD-2 - 4 różne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2–5–2, 5-5-5, 10-10-10 mm - długość elektrody 120 cm - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo – irydowego | 220 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody diagnostyczne dziesięciobiegunowe o stałej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej CSL - dostępne 4 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2,5-5-5, 2-2-2 - długości robocza 120 cm lub 65 cm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody diagnostyczne dziesięciobiegunowe do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie - 4 średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F - dostępnych 7 krzywizn do wyboru przez zamawiającego - dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2,5-5-5, 2-8-2 - długość elektrody 110 lub 115 cm - dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe, asymetryczne | 150 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły docisku - 4 polowa - średnica 7F - rozstaw elektrod: 2-5-2 - końcówka elektrody: 3,5 mm - dostępne dwie jednokierunkowe krzywizny: 65 mm, 75 mm | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Koszulki hemostatyczne do wprowadzania cewników diagnostycznych i ablacyjnych - średnica 4F – 9F - z igłą i liderem | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Kable łączące elektrody diagnostyczne lub elektrody ablacyjne z systemem elektrofizjologicznym | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ...........................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  7

WADIUM: 6 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik punktowy do krioablacji posiadający możliwość rejestrowania sygnału wewnątrzsercowego z końcówki cewnika i trzech pozostałych biegunów, aby umożliwić zapis czteropolowy elektrogramu. Czujnik temperatury (termopara) wbudowany w każdą końcówkę w celu monitorowania temperatury końcówki cewnika. Parametry techniczne cewnika: Długość końcówki 6 mm Odległość między elektrodami 2-5-2 Średnica cewnika 7 Fr Długość trzonu 108 cm Zalecany zestaw do nakłucia 8 Fr Zasięg 49 mm 55 mm 60 mm | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  8

WADIUM: 3 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody nasierdziowe stymulujące, pasywne, bipolarne. Z uwalnianym sterydem, złącze IS1. Średnica korpusu poniżej 8F Długość elektrod 25 i 35 cm | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody nasierdziowe stymulujące, pasywne, unipolarne, Z uwalnianym sterydem Złącze IS1 Średnica korpusu poniżej 5F Długość elektrod 25 i 35 cm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do stymulatora VKU17 | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Klej Medical Adhesive 080118 | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ...........................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  9

WADIUM: 1 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy Rashkind 4F | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy Rashkind 6F | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ...........................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  10

WADIUM: 15 000,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda sterowalna do ablacji 4 mm Dostępność co najmniej 6 krzywizn jednokierunkowych (A,B,C,D,E,F) Dostępność co najmniej 4 krzywizn dwukierunkowych symetrycznych i asymetrycznych (D-F, F-J, D-D, F-F) Dostępna średnica elektrody 7F Długość końcówki 4mm Odległość miedzy pierścieniami 2/5/2 mm i 1/7/4 mm Długość 115 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda sterowalna do ablacji z końcówką chłodzoną Dostępność co najmniej 4 krzywizn jednokierunkowych (B,D,F,J) Dostępność co najmniej 4 krzywizn dwukierunkowych symetrycznych i asymetrycznych (D-F, F-J, D-D, F-F) Dostępna średnica elektrod 7F i 8F Długość końcówki 3,5mm Odległość miedzy pierścieniami 2/5/2 mm Długość 115 cm Dostępność elektrod z więcej niż 40 otworami irygacyjnymi o zmniejszonym zużyciu soli | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odpowiedni łącznik do elektrody ablacyjnej: wg zasady 1 łącznik – na 10 elektrod ablacyjnych | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dreny do pompy COOLFLOW | 12 |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  11

WADIUM: 1 500,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Balonowy PowerFlex pro i PowerFlex extreme - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - dwudzielny prześwit - atraumtycza końcówka - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - ciśnienie robocze – 7 – 20 atm - system OTW - kompatybilny z koszulkami 5 – 9 F - średnice: 3 – 10 mm - długość cewnika (balonu): 2 – 22 cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Balonowy MaxiLD - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - system OTW - kompatybilny z koszulką 8 – 12 F - profil wejścia 7F - ciśnienie robocze 5 – 6 atm - średnica balonu: 14 - 25 mm - długość balonu: 4 – 8 cm - balon przeznaczony do użycia w tętnicach o dużej średnicy - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ...........................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  12

WADIUM: 400,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent Genesis CRPG… PPS lub… PPX PG…PPX | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  13

WADIUM: 3 500,00  PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CardioCel Cardiovascular Patch 4 cm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy