Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Magiel z podgrzewem o wydajności rzeczywistej minimum 120 kg/h |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Zasilanie AC 230/400 V 50 Hz sieciowe | TAK/PODAĆ |  |
| II | Magiel z podgrzewem parowym, pasowy przelotowy, o wydajności rzeczywistej minimum 120 kg/h | TAK/PODAĆ |  |
| 1 | Średnica robocza walca 500÷ 800 mm | Tak |  |
| 2 | Długość robocza walca min. 2600 mm | Tak |  |
| 3 | Pasy podawcze z podciśnieniem | Tak |  |
| 4 | Obsługa – podawanie i odbiór wsadu po tej samej stronie | Tak |  |
| 5 | Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy walca min 3 - 8 m/min. | Tak |  |
| 6 | Pasy podawcze i prasujące wykonane z płótna NOMEX. Podąć należy czasookres wymiany pasów. | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe, elektroniczny wyświetlacz parametrów pracy magla | Tak |  |
| 8 | Dwa integralne wentylatory wyciągowe oparów | Tak |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed wciągnięciem palców obsługującego | Tak |  |
| 10 | Moc znamionowa maks. 2,5 kW | Tak |  |
| 11 | Ciśnienie robocze pary: do 8 bar | Tak |  |
| 12 | Urządzenie należy podłączyć elektrycznie oraz parowo (należy dostarczyć węże przewody zasilające parowe do podłączenia urządzenia) | Tak |  |

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 36 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy