Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pralnico-wirówka wysokoobrotowa czołowa o załadunku 55÷60 kg, z podgrzewem parowym |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Zasilanie AC 230/400 V 50 Hz sieciowe | TAK/PODAĆ |  |
| II | Pralnico-wirówka wysokoobrotowa czołowa o załadunku 55÷60 kg, z podgrzewem parowym | TAK/PODAĆ |  |
| 1 | Załadunek 55÷ 60 kg; objętość bębna 518÷600 litrów | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Mikroprocesor w pełni programowalny do ustawiania parametrów cyklu prania. Program diagnostyczny urządzenia | Tak |  |
| 3 | Kontrola prędkości wirowania i wyważanie wsadu za pomocą falownika | Tak |  |
| 4 | Współczynnik odwirowania wsadu G min. 350 | Tak |  |
| 5 | 5-o komorowy zasobnik do ręcznego dozowania środków piorących | Tak |  |
| 6 | Przystosowana do podłączenia automatycznego dozowania płynnych detergentów | Tak |  |
| 7 | Trzy przyłącza zasilania wody (zimna, ciepła, miękka) | Tak |  |
| 8 | Wejście do komputera PC, możliwość zewnętrznego programowania danych | Tak |  |
| 9 | Bęben wewnętrzny, bęben zewnętrzny i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 10 | Maksymalne wymiary gabarytowe: 1430÷1500 x 1400÷1750 x 1950 ÷2105mm [szer. x gł.x wys.] | TAK/PODAĆ |  |
| 11 | Moc znamionowa: maks. 8 kw, ciśnienie robocze pary do 8 bar | TAK/PODAĆ |  |
| 12 | Urządzenie należy podłączyć elektrycznie parowo-wodnie (należy dostarczyć węże przewody zasilające parowe wodne do podłączenia urządzenia) | Tak |  |

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy