ZAŁĄCZNIK (PAKIET) nr 1 - formularz ofertowy

..................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości

drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu przez okres 30 miesięcy

Producent / Firma: ......................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................

Rok produkcji: ……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania: 2950 oznaczeń identyfikacyjnych drobnoustrojów i 2700 oznaczeń lekowrażliwości

drobnoustrojów ( ilość i asortyment określony w tabeli nr 2) wraz z dzierżawą aparatu  przez okres 30 miesięcy.

- Serwis techniczny, aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu oraz dodatkowych przyrządów  przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu: w czasie do 48 godzin w dni robocze od czasu zgłoszenia telefonicznego/drogą mailową,

- usunięcie awarii:  w czasie do 5 dni w dni robocze od zgłoszenia telefonicznego awarii.

- Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatu.

- Cały oferowany sprzęt na gwarancji ( przez okres obowiązywania umowy).

- Udział w zewnątrzlabolatoryjnej kontroli jakości, dotyczy parametrów: Bakteriologia ogólna tlenowce oraz Barwienie metodą Grama, dwie kontrole na rok, na czas trwania

umowy  ( np. sprawdzian Labquality ).

- Dostawę stołu (75X75cm) oraz krzesła laboratoryjnego celem stworzenia niezależnego stanowiska pracy do wykonania testu identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości

badanych szczepów w pomieszczeniu Pracowni Mikrobiologicznej.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i

jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 3.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył (w języku polskim) do oferty:

- Opis zaoferowanego aparatu zawierający jego szczegółowe dane, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów siwz dostarczyć aktualne  np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty.

- Aktualne metodyki  i / lub informacje producenta dotyczące  wykonania testu, odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych  z uwzględnieniem warunków  ich przechowywania.

- Opis testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi rozcieńczeniami stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków oraz testami biochemicznymi do identyfikacji szczepu.

- Procedurę wykonania badania z próbki o wymaganej wg metodyki gęstości zawiesiny drobnoustroju w skali McFarlanda.

- Wykaz podłoży mikrobiologicznych, z których można wykonywać testy identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.

- Certyfikaty CE IVD dla aparatury i odczynników.

- Informacje producenta o szczepach wzorcowych, na których należy wykonywać kontrolę jakości testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów – dołączyć wykaz szczepów wzorcowych.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć  Kierownikowi Pracowni Mikrobiologicznej:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają

- podać dane do kontaktu z serwisem

- wykaz  laboratoriów, które pracowały/pracują na oferowanym  aparacie.

Tabela nr 1.1.: Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Zautomatyzowany system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący testy identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwbakteryjne | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2014 – 2015 r. | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności wykonywania dodatkowych testów manualnie oraz dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu | Tak |  |  |
| 5. | Aparat, drukarka oraz UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 6. | Pojemność aparatu z minimum 30 stacjami inkubacyjno- pomiarowymi | Tak |  |  |
| 7. | Baza taksonomiczna drobnoustrojów umożliwiająca identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich, bakterii Gram ujemnych oraz gatunków grzybów drożdzopodobnych | Tak |  |  |
| 8. | Aparat z oprogramowaniem przystosowany do pracy z testami do oznaczania lekowrażliwości zgodny z aktualnymi wymaganymi wg zaleceń EUCAST. EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości, dostarczyć wymaganą wersję na dany rok wg zaleceń Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST. | Tak |  |  |
| 9. | Aparat z oprogramowaniem weryfikujący poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją, zgodność w obrębie grupy leków. | Tak |  |  |
| 10. | System oznaczający wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki drobnoustrojów Gram dodatnich i Gram ujemnych | Tak |  |  |
| 11. | Oznaczenie wrażliwości ziarenkowców Gram dodatnich na : penicylinę, ampicylinę, oksacylinę, cefoksytynę, gentamicynę, gentamicynę wysoki stopień oporności, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę, teikoplaninę, linezolid, klindamycynę ,erytromycynę, ciprofloksacylinę, rifampicynę, tetracyklinę, imipenem, | Tak |  |  |
| 12. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu na: amikacynę. gentamicynę, tobramycynę, meropenem, imipenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, kolistynę, ciprofloksacynę , amoksycylina /kwas klawulanowy, piperacylinę / tazobactamem, tigecylinę | Tak |  |  |
| 13. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z moczu na: amikacynę. gentamicynę, ampicylinę , amoksycyline / klawulanian, ertapenem, meropenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym lub ceftriakson , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, ciprofloksacynę , norfloksacynę, piperacylinę / tazobactamem, nitrofurantoinę | Tak |  |  |
| 14. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC w kategorii S, I, R (S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny) | Tak |  |  |
| 15. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram dodatnich: Metycylinooporności - MR oporności typu MLS, (oporność na makrolidy linkosamidy streptograminy B) oporności na penicylinę oporności na glikopeptydy: VRE( Enterococcus spp. oporny na wankomycynę), GISA ( obniżona wrażliwość na glikopeptydy S. aureus), GRSA ( oporny na glikopeptydy S.aureus) oporności typu HLAR( oporność wysokiego stopnia na gentamicynę u Enterococcus spp.) | Tak |  |  |
| 16. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram ujemnych : Oporność na aminoglikozydy ESBL (poszerzone spektrum beta – laktamaz) Oporności na karbapenemy pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae Oporności na karbapenemy pałeczek niefermentujących | Tak |  |  |
| 17. | Wykonanie testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości szczepu o gęstości wymaganej wg metodyki zawiesiny drobnoustroju w skali McFarlanda. Dostawa densytometru i kalibratorów na czas umowy | Tak |  |  |
| 18. | Ciągłe kontrolowanie badanych testów w aparacie. Co najmniej trzykrotny pomiar w ciągu godziny | Tak |  |  |
| 19. | Test do identyfikacji i lekowrażliwości szczelny po napełnieniu zawiesiną szczepu | Tak |  |  |
| 20. | Niezależny zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem testów oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania w oparciu o szczepy wzorcowe | Tak |  |  |
| 21. | Przeszkolenie personelu z zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 22. | Przechowywanie wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu przez minimum 1 roku. Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci | Tak |  |  |
| 23. | Przechowywanie testów do identyfikacji i lekowrażliwości oraz bulionów do przygotowania zawiesiny drobnoustroju w temperaturze pokojowej. W przypadku wymogu przechowywania testów oraz bulionów w temperaturze +4 - +8 dostarczyć chłodziarkę na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 24. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 25. | Serwis aparatu oraz sprzętu dodatkowego jak: UPS, drukarka, densytometr, pipeta automatyczna, czytnik kodów kreskowych i inne wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 27. | Naprawa usuniecie awarii analizatora do 5 dni w dni robocze od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 28. | Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Użytkownika w przypadku awarii aparatu | Tak |  |  |
| 29. | Termin ważności odczynników minimum 4 - 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 30. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub jego spadku i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii . Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 31. | Praca aparatu odbywająca się w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 32. | Utworzenie niezależnego stanowiska pracy do nastawiania testów w pomieszczeniu pracowni. Dostarczenie stołu do nastawiania testów i krzesła laboratoryjnego | Tak |  |  |
| 33. | Dostarczenie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów: Bakteriologia ogólna tlenowce oraz barwienie metodą Grama np. program Labquality, dwa testy na rok, na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 34. | Serwis densytometru , dostarczenie kalibratorów do codziennej pracy | Tak |  |  |

Tabela 1.2.: Zestawienia parametrów ocenianych ( ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów ( wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF1. | Tak / Nie |  |  | Tak –10pkt Nie – 1pkt |
| 2. | Możliwość zastosowania procedury bezpośredniej inokulacji testu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem separującym 2. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC wynikającego wprost z postępu geometrycznego rozcieńczonego leku, bez pomijania stężeń pośrednich w kategorii S, I, R (S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny) | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 4. | Minimalna wartości MIC dla Etrapenemu 0,25 µg/ ml dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 5. | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości grzybów na leki: amfoterycynę, kaspofunginę, flukonazol, mykafunginę, worikonazol | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |

dotyczy tabeli nr 1.2.

1. Dołączyć procedurę wykonania badania identyfikacji i lekowrażliwości z próbki zawiesiny bakteryjnej o gęstości 0.25 McF

2. Dołączyć procedurę wykonania testu do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji z bezpośrednio dodatniej płynnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem

separującym, procedura producenta oferowanego systemu.

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  1.1. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 1.2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 2.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich.1. |  | 1000 |
| 2. | Identyfikacja istotnych klinicznie występujących u ludzi pałeczek Gram ujemnych 1. |  | 1700 |
| 3. | Identyfikacja istotnych gatunków grzybów drożdżopodobnych |  | 250 |
| 4. | Oznaczenie wrażliwości ziarenkowców Gram dodatnich na : penicylinę, ampicylinę, oksacylinę, cefoksytynę, gentamicynę, gentamicynę wysoki stopień oporności, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę, teikoplaninę, linezolid, klindamycynę ,erytromycynę, ciprofloksacylinę, rifampicynę, tetracyklinę, imipenem |  | 1000 |
| 5. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu na: amikacynę. gentamicynę, tobramycynę, meropenem, imipenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, kolistynę, ciprofloksacynę , amoksycylina /kwas klawulanowy, piperacylinę / tazobactamem, tigecylinę |  | 1250 |
| 6. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z moczu na: amikacynę. gentamicynę, ampicylinę , amoksycyline / klawulanian, ertapenem, meropenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym lub ceftriakson , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, ciprofloksacynę , norfloksacynę, piperacylinę / tazobactamem, nitrofurantoinę |  | 450 |
| 8. | Kalibratory | Wyszczególnić ilość wzorców do przeprowadzenia wymaganej kalibracji densytometru na czas trwania umowy tj. 30 miesiące |  |
| 9. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkości opakowania do wykonania wymaganej ilości testów |  |

Dotyczy tabeli nr 2:

- Dopuszcza się wykonanie jednocześnie w pozycji 1 i 2 badania identyfikacji i lekowrażliwości szczepu.

Oszacować wówczas ofertę dla punktu 1, dla punktu 2 i pominąć pozycję nr 4 oraz pozycję nr 5 i nr 6, testy do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich i ujemnych wycenić łącznie jako jedno badanie.

Tabela nr 3:Tabela ofertowa ( cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc(b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa systemu - Wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

1.Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ

2.Wyszczególnićwszyskie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji

3.Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ

.........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy