Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera cyfrowa HD |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

Kamera cyfrowa HD

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa z sensorem CMOS Wielkość sensora: 1/2.3 do mikroskopu DM4000 B firmy Leica | Tak |  |
|  | Praca bez użycia komputera | Tak |  |
|  | Wysokorozdzielczy obraz live 1920x1080p, 30kl/s Obrazy JPG z rozdzielczością 5mln pixel (2592x1944)Wielkość pixela 3,34µ x 3,34µ | Tak |  |
| 4. | Czas ekspozycji 0,5msec – 500msec | Tak |  |
| 5. | Sterowanie kamerą z poziomu komputera i pilota | Tak |  |
| 6. | Zapis obrazów bezpośrednio na komputerze lub karcie SD z wykorzystaniem LAS, LAS-EZ lub Acquire (Mac) Port USB 2 | Tak |  |
| 7. | Zestaw zawiera; kamerę HD, przewód USB2 1.5m, przewód HDMI 2.5m, zasilacz 5V, pilot RC2, oprogramowanie Leica na kompatybilny z : WinXP/Win7/Win8/ | Tak |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy