Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| KARUZELOWY PROCESOR TKANKOWY |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

KARUZELOWY PROCESOR TKANKOWY

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor tkankowy o budowie karuzelowej | TAK |  |
| 2. | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, zaopatrzone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę dotykową | TAK |  |
| 3. | Min. 12 stacji łącznie z parafiniarkami. | TAK |  |
| 4. | 2 stacje parafinowe (parafiniarki). | TAK |  |
| 5 | 10 stacji z odczynnikami – pojemniki wykonane z aluminium o pojemności min. 1,8 litra. | TAK |  |
| 6 | Ilość koszyków na preparaty: 1 | TAK |  |
| 7 | Pojemność pojedynczego koszyka min. 100 kasetek | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapamiętania 9 niezależnych programów. | TAK |  |
| 9 | Regulacja czasu infiltracji w pojedynczej stacji min do 99 godzin. | TAK |  |
| 10 | Programowe opóźnienie rozpoczęcia programu min 9 dni. | TAK |  |
| 11 | Blokowanie przycisków sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów programu. | TAK |  |
| 12 | W przypadku całkowitego zaniku zasilania lub awarii urządzenie powinno umożliwiać użytkownikowi wyjęcie kasetek z preparatami. | TAK |  |
| 13 | W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzenie powinno sygnalizować usterką za pomocą np. kodu liczbowo-cyfrowego. | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi urządzenia powinna zawierać opis kodów sygnalizujących usterkę. | TAK |  |
| 15 | Parametry pracy urządzenia takie jak numer aktualnej stacji oraz czas infiltracji powinny być na bieżąco monitorowane na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 16 | System odciągu oparów wyposażony w wymienny filtr węglowy oraz przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji. | TAK |  |
| 17 | Osłona pozwalająca na zamknięcie powierzchni roboczej urządzenia zabezpieczająca przed wydostawaniem się oparów do pomieszczenia. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie musi posiadać zintegrowany system próżniowy, umożliwiający zmianę ciśnienia o min. 500hPa. | TAK |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy