Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

## ...........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| System pośredniej radiografii cyfrowej |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

System pośredniej radiografii cyfrowej

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Skaner do płyt obrazowych Rok produkcji 2014 (2 szt.) | x | x |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie | ≥ 1 |  |
|  | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 10 piksel/mm | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania płyt mammograficznych 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością ≥ 20 piksel/mm | Tak |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 12 bit/piksel |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 45 kaset/godz. |  |
|  | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników | Tak, min. 5 (podać) |  |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |
|  | Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu | Tak |  |
| II | Płyty z kasetami | x | x |
|  | 35x43 cm | 4 szt. |  |
|  | 24x30 cm | 4 szt. |  |
|  | 35x35 cm | 4 szt. |  |
|  | 18x24 cm | 4 szt. |  |
|  | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) | ≥ 45.000 |  |
|  | - Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna z wbudowaną/zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35x43cm – 1 sztuka, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm lub - kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna z niewbudowaną /niezintegrowana kratką rozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35x43cm. UWAGA!!! Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji dla kaset z płytą obrazowa ogólnodiagnostyczna z niewbudowaną /niezintegrowaną kratką rozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35x43cm. | Tak |  |
|  | Keseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak |  |
|  | Skanowania kasety 35 x 43 z kratką przeciwrozproszeniową. | Tak |  |
| III | Stacja technika (2 szt.) | x | x |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji i do wydruku | Tak |  |
|  | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu | Tak |  |
|  | Wprowadzenia wszystkich typów danych przy pomocy ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Wprowadzenie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak |  |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym pracownikom | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu przez technika | Tak |  |
|  | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do optymalizacji badan dzieciecych z podzialem na wiek i wagę pacjenta. | Tak |  |
|  | Wprowadzenia pola tekstowego w dowolnym miejscu na zdjęcie pacjenta | Tak |  |
|  | Wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) | Tak |  |
|  | Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak |  |
|  | Wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków | Tak |  |
|  | Wpisywania do sytemu danych o parametrach ekspozycji (kV mAs) | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora dotykowego | ≥ 19 ” (podać) |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefioniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ). | Tak |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  |
|  | Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. Podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym. | Tak |  |
|  | Dostosowanie pomieszczeń do warunków pracy urządzenia | Tak |  |

| I | OPROGRAMOWANIE STACJI DAGNOSTYCZNEJ 2 szt. | x | x |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Importowania obrazów z płyty DICOM , z dowolnego folderu, z systemu PACS firmy Eskulap PP | Tak |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Importowanie obrazów w formacie .JPEG oraz .TIFF | Tak |  |
|  | Zmiana jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) | Tak |  |
|  | Umieszczanie na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM | Tak |  |
|  | wyświetlenie jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań | Tak |  |
|  | oznaczanie istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) | Tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania badania w formie filmu | Tak |  |
|  | Podział ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów | Tak |  |
|  | Konfiguracji “Hanging protocols” dla każdego użytkownika osobno i synchronicznego podglądu obrazów z wybranych badań | Tak |  |
|  | Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 | Tak |  |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku – konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |
|  | Zapisanie układów prezentacji badań dla każdego użytkownika | Tak |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. Obrotu) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. Pomiary, kąty, strzałki) | Tak |  |
|  | Export obrazów (JPEG) oraz obsługi wydruków papierowych wysokiej jakości | Tak |  |
|  | Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP | Tak |  |
|  | Aktualizacja stacji lekarskich szt 2 do aktualnego w danym roku oprogramowania dedykowanego do opisu badan RTG typu E FILM w raz z konfiguracją | Tak |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne pracowników szpitala (lekarzy techników rtg, informatyków ) Zdalna diagnostyka i pomoc dla całego systemu | Tak |  |
|  | Podłączenie sytemu informatycznego do RIS i PACS Szpitala firmy Eskulap PP | Tak |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

UWAGA!!! Pkt II. Płyty z kasetami - w przypadku zaoferowania kasety z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna z niewbudowaną /niezintegrowana kratką rozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35x43cm. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji dla kaset z płytą obrazowa ogólnodiagnostyczna z niewbudowaną /niezintegrowaną kratką rozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 35x43cm.

Uwaga! W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy