dot.: PN 36/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  10 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Manometr (opcja przełykowa i anorektalna) i elektrogastrograf z wyposażeniem

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometr (opcja przełykowa i anorektalna) i elektrogastrograf z wyposażeniem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Modułowy procesor główny aparatu umożliwiający późniejszą rozbudowę o: Funkcję pomiaru EMG, Biofeedback, Funkcję testów neurofizjologicznych – PNS (stymulacja nerwu sromowego) oraz pomiar motorycznego przewodnictwa nerwowego, Funkcję manometrii zwieracza Oddiego Kompatybilny z dołączonym modułem elektrogastrograficznym. | Tak/ opisać |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł pobierania parametrów ciśnienia umożliwiający współpracę zarówno z cewnikami wodnymi jak i mikroprzetwornikowymi (solid state) | Tak |  |
|  | Odczyt minimum 24 kanałów ciśnienia za pomocą cewników wodnych | Tak/ podać |  |
|  | Odczyt minimum 36 kanałów ciśnienia za pomocą cewników mikroprzetwornikowych (solid state) | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar minimum 12 kanałów impedancji podczas manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak/ podać |  |
|  | Aparat wraz z wszystkimi modułami pomiarowymi oraz komputerowa stacja robocza i drukarka zabudowane na mobilnym wózku | Tak/ opisać |  |
|  | Transformator separacyjny wbudowany w wózek aparatu, zasilany napięciem sieciowym AC 230V 50 Hz | Tak/ opisać |  |
|  | Pompa do perfuzji cewników wodnych, zasilana elektrycznie, wyposażona w kompresor oraz zasobnik na płyn perfuzyjny. Pompa wyposażona w funkcję automatycznego wypełniania balonu podczas manometrii anorektalnej | Tak/ opisać |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania umożliwiający sterowanie aparatem podczas wykonywania badania. | Tak |  |
| II | Oprogramowanie komputerowe do manometrii wysokiej rozdzielczości z impedancją górnego odcinka przewodu pokarmowego |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowo analityczne do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości z impedancją, zgodne z klasyfikacją Chicago 3.0. | Tak |  |
|  | Prezentacja obrazu ciśnień w trakcie badania w formie skali kolorów i w formie wykresów liniowych z możliwością przełączania w czasie rzeczywistym: skala kolorów / wykresy liniowe. | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości impedancji w formie wykresów liniowych, wyświetlanych na tle obrazu ciśnień z możliwością włączania i wyłączania w czasie rzeczywistym widoku kanałów impedancji. | Tak |  |
|  | Podział ekranu w trakcie badania i równoczesny podgląd przebiegu badania „on line” oraz dotychczas zapisanych danych ciśnień. Możliwość włączania i wyłączania podziału. | Tak |  |
|  | Panel anatomiczny odwzorowujący anatomię przełyku, z markerami graficznymi górnego zwieracza przełyku (UES), dolnego zwieracza przełyku (LES), żołądkowym, strefy przejściowej (TZ), PIP, widoczny na ekranie w trakcie trwania badania. Możliwość włączania i wyłączania panelu. | Tak |  |
|  | Przeprowadzanie, oznaczanie i analizy testów takich jak relaksacja, przełykanie. | Tak |  |
|  | Nanoszenie w czasie rzeczywistym markerów zdarzeń o dowolnie konfigurowalnej nazwie | Tak |  |
|  | Nagrywanie komentarzy głosowych w trakcie trwania badania. | Tak |  |
|  | Funkcja wirtualnego pilota zdalnego sterowania, wyświetlanego na ekranie badania i umożliwiającego sterowanie wszystkimi funkcjami badania. | Tak |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisanego badania w formie: slajdów obrazujących zapisane zdarzenia z możliwością dynamicznego odtwarzania przebiegu danego zdarzenia linii czasu z możliwością powiększania i pomniejszania widoku oraz z możliwością dynamicznego odtwarzania zapisu slajdów statycznych z możliwością włączenia trójwymiarowego widoku ciśnień | Tak/ opisać |  |
|  | Prezentacja ciśnień podczas przeglądania / analizy zapisanego badania w formie skali kolorów i wykresów liniowych | Tak |  |
|  | Prezentacja danych impedancji podczas przeglądania / analizy zapisanego badania w formie: skali kolorów wykresów liniowych skali kolorów i wykresów liniowych równocześnie | Tak |  |
|  | Kalkulacja i analiza parametrów: IRP (zintegrowane ciśnienie relaksacji) dla UES i LES Parametry odległościowe dla UES i LES DCI (wskaźnik skurczu dystalnego) Przerwy w perystaltyce DL (opóźnienie dystalne) | Tak |  |
| III | Oprogramowanie komputerowe do anorektalnej manometrii wysokiej rozdzielczości 3D |  |  |
|  | Prezentacja obrazu ciśnień w trakcie badania w formie skali kolorów i w formie wykresów liniowych z możliwością przełączania w czasie rzeczywistym: skala kolorów / wykresy liniowe. | Tak |  |
|  | Podział ekranu w trakcie badania i równoczesny podgląd przebiegu badania „on line” oraz dotychczas zapisanych danych ciśnień. Możliwość włączania i wyłączania podziału. | Tak |  |
|  | Panel anatomiczny odwzorowujący anatomię odbytu, z markerami graficznymi początku i końca kanału odbytu oraz markerem odbytnicy, widoczny na ekranie w trakcie trwania badania. Możliwość włączania i wyłączania panelu. | Tak |  |
|  | Przeprowadzanie oznaczanie i analizy testów takich jak: relaksacja, skurcz, skurcz przedłużony, parcie, kaszel, symulowana defekacja, RAIR, progi czucia | Tak |  |
|  | Nanoszenie w czasie rzeczywistym markerów zdarzeń o dowolnie konfigurowalnej nazwie | Tak |  |
|  | Nagrywanie komentarzy głosowych w trakcie trwania badania. | Tak |  |
|  | Funkcja wirtualnego pilota zdalnego sterowania, wyświetlanego na ekranie badania i umożliwiającego sterowanie wszystkimi funkcjami badania. | Tak |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisanego badania w formie: slajdów obrazujących zapisane zdarzenia z możliwością dynamicznego odtwarzania przebiegu danego zdarzenia linii czasu z możliwością powiększania i pomniejszania widoku oraz z możliwością dynamicznego odtwarzania zapisu slajdów statycznych z możliwością włączenia trójwymiarowego widoku ciśnień trójwymiarowego cylindra z możliwością obracania i możliwością obrzaowania 2D i 3D (funkcja anorektalnej manometrii wysokiej rozdzielczości 360º (3D)) | Tak/ opisać |  |
|  | Prezentacja ciśnień podczas przeglądania / analizy zapisanego badania w formie skali kolorów i wykresów liniowych | Tak |  |
|  | Kalkulacja i analiza parametrów: Ciśnienia spoczynkowego Ciśnienia skurczu Symulowanej defekacji Występowaniu RAIR % relaksacji przy odruchu rektoanalnym Progów czucia | Tak |  |
| IV | Oprogramowanie komputerowe do manometrii żołądkowo-dwunastniczej i jelita cienkiego |  |  |
|  | Prezentacja obrazu ciśnień w trakcie badania w formie skali kolorów i w formie wykresów liniowych z możliwością przełączania w czasie rzeczywistym: skala kolorów / wykresy liniowe. | Tak |  |
|  | Podział ekranu w trakcie badania i równoczesny podgląd przebiegu badania „on line” oraz dotychczas zapisanych danych ciśnień. Możliwość włączania i wyłączania podziału. | Tak |  |
|  | Panel anatomiczny, widoczny na ekranie w trakcie trwania badania. Możliwość włączania i wyłączania panelu. | Tak |  |
|  | Przeprowadzanie, oznaczanie i analizy testów takich jak: posiłek | Tak |  |
|  | Nanoszenie w czasie rzeczywistym markerów zdarzeń o dowolnie konfigurowalnej nazwie | Tak |  |
|  | Nagrywanie komentarzy głosowych w trakcie trwania badania. | Tak |  |
|  | Funkcja wirtualnego pilota zdalnego sterowania, wyświetlanego na ekranie badania i umożliwiającego sterowanie wszystkimi funkcjami badania. | Tak |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisanego badania w formie linii czasu z możliwością powiększania i pomniejszania widoku oraz z możliwością dynamicznego odtwarzania zapisu | Tak |  |
|  | Prezentacja ciśnień podczas przeglądania / analizy zapisanego badania w formie skali kolorów i wykresów liniowych z możliwością przełączania skala kolorów / wykresy liniowe | Tak |  |
| V | Oprogramowanie komputerowe do manometrii okrężnicy |  |  |
|  | Prezentacja obrazu ciśnień w trakcie badania w formie skali kolorów i w formie wykresów liniowych z możliwością przełączania w czasie rzeczywistym: skala kolorów / wykresy liniowe. | Tak |  |
|  | Podział ekranu w trakcie badania i równoczesny podgląd przebiegu badania „on line” oraz dotychczas zapisanych danych ciśnień. Możliwość włączania i wyłączania podziału. | Tak |  |
|  | Panel anatomiczny, widoczny na ekranie w trakcie trwania badania. Możliwość włączania i wyłączania panelu. | Tak |  |
|  | Nanoszenie w czasie rzeczywistym markerów zdarzeń o dowolnie konfigurowalnej nazwie | Tak |  |
|  | Nagrywanie komentarzy głosowych w trakcie trwania badania. | Tak |  |
|  | Funkcja wirtualnego pilota zdalnego sterowania, wyświetlanego na ekranie badania i umożliwiającego sterowanie wszystkimi funkcjami badania. | Tak |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisanego badania w formie linii czasu z możliwością powiększania i pomniejszania widoku oraz z możliwością dynamicznego odtwarzania zapisu | Tak |  |
|  | Prezentacja ciśnień podczas przeglądania / analizy zapisanego badania w formie skali kolorów i wykresów liniowych z możliwością przełączania skala kolorów / wykresy liniowe | Tak |  |
| VI | Oprogramowanie komputerowe – pozostałe funkcje |  |  |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie bazy danych do przechowywania danych pacjentów i badań | Tak |  |
|  | Funkcja filtra bazy danych służąca do przeszukiwania bazy pod kątem zadanych przez Użytkownika kryteriów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające Użytkownikowi kontrolę poprawności działania wszystkich modułów aparatu | Tak |  |
|  | Minimum 5 definiowalnych przez użytkownika protokołów badań dla każdego testu manometrycznego | Tak/ opisać |  |
|  | Generowanie raportów z badań w formie: wydruku na papierze plików PDF plików DOC plików JPG plików XLS | Tak |  |
|  | Dołączanie do raportu graficznych obrazów analizowanych zdarzeń | Tak |  |
| VII | Moduł elektrogastrograficzny wraz z oprogramowaniem |  |  |
| 1. | Moduł elektrogastrograficzny obsługujący min. 6 kanałów EGG i min. 1 kanał artefaktów | Tak |  |
| 2. | Oprogramowanie pomiarowe i do analizy | Tak |  |
| 3. | Zestaw kabli do badań | Tak |  |
| VIII | Cewniki i akcesoria |  |  |
|  | Cewnik wodny wielokrotnego użytku do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości z impedancją, dla pacjentów dorosłych, minimum 22 kanały ciśnienia, minimum 7 kanałów impedancji, maksymalna średnica 4,2 mm – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Cewnik wodny wielokrotnego użytku do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości z impedancją, dla dzieci, minimum 22 kanały ciśnienia, minimum 7 kanałów impedancji, maksymalna średnica 4,2 mm – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Cewnik wodny wielokrotnego użytku do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości z impedancją, dla niemowląt, minimum 16 kanałów ciśnienia, minimum 7 kanałów impedancji, maksymalna średnica 3,5 mm – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Cewnik mikroprzetwornikowy (solid state) wielokrotnego użytku do anorektalnej manometrii wysokiej rozdzielczości 3D, minimum 20 kanałów ciśnienia + 1 kanał dla balonu, maksymalna średnica 12 Fr. – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Cewnik wodny wielokrotnego użytku do manometrii żołądkowo – dwunastniczej i manometrii jelita cienkiego, minimum 12 kanałów ciśnienia, maksymalna średnica 4,6 mm – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Cewnik wodny wielokrotnego użytku do manometrii okrężnicy, minimum 12 kanałów ciśnienia, maksymalna średnica 4,6 mm – 1 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Komplet pozostałych akcesoriów niezbędnych do używania zaoferowanych cewników wodnych | Tak/ opisać |  |
| IX | Komputerowa stacja robocza |  |  |
|  | Komputerowa stacja robocza przystosowana do współpracy z oferowanym aparatem: System operacyjny: Windows 10 w wersji Professional Klawiatura Myszka Monitor typu flatscreen minimum 20”, matryca IPS Drukarka laserowa, kolor | Tak/ opisać |  |
| X | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Rekomendowane procesy sterylizacji lub dezynfekcji | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z aparatami do pH-metrii z impedancją tego samego producenta co oferowany aparat do manometrii wysokiej rozdzielczości | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy do odczytu 36 kanałów ciśnienia za pomocą cewników wodnych na dzień składania ofert | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy