# dot.: PN 36/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM:  1 500,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY - Ph-metr przełykowy z funkcją pH-impedancji z wyposażeniem

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph-metr przełykowy z funkcją pH-impedancji z wyposażeniem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat przenośny. | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez złącze USB i bezprzewodowo w technologii Bluetooth. | Tak |  |
|  | Zewnętrzny nadajnik / odbiornik Bluetooth podłączany do komputera przez USB w komplecie z zestawem. | Tak |  |
|  | 1 ciśnieniowy lokalizator LES wbudowany w rejestrator. | Tak |  |
|  | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA (paluszek) lub jednym akumulatorem NiMH o pojemności >2500 mAh | Tak |  |
|  | Czas rejestracji na jednej baterii / akumulatorze minimum24 godziny | Tak/podać |  |
|  | Wewnętrzna pamięć rejestratora minimum 64 Mb | Tak/ podać |  |
|  | Łącznie 5 przycisków markerów, w tym: Jeden przycisk służący do oznaczania symptomów Dwa definiowalne przez Użytkowanika przyciski markerów z funkcją oznaczenia jako symptom i uwzględnienia nanoszonych za ich pomocą markerów w analizie symptomów Jeden przycisk służący do oznaczania okresów posiłku Jeden przycisk służący do oznaczania okresów pozycji leżącej Wszystkie przyciski markerów z możliwością zdefiniowania przez Użytkownika nazwy nanoszonych przez nie markerów | Tak/ opisać |  |
|  | Przeprowadzanie procedury kalibracji sondy pomiarowej i rozpoczęcia badania zarówno z poziomu oprogramowania komputerowego jak i bez udziału komputera, tylko z użyciem samego rejestratora impedancji / pH | Tak |  |
|  | Współpraca z wszystkimi typowymi roztworami kalibracyjnymi o wartościach pH: 0,95; 1,00; 1,07; 4,00; 4,01; 7,00; 7,01 | Tak |  |
|  | Współpracy zarówno z cewnikami jednorazowego użytku wyposażonymi w wewnętrzną elektrodę referencyjną jak i z cewnikami wielorazowego użytku wyposażonymi w zewnętrzną elektrodę referencyjną | Tak |  |
|  | Współpraca z wszystkimi rodzajami czujników pH: antymonowymi szklanymi ISFET | Tak |  |
|  | Odczyt: minimum 4ch kanałów pH dla elektrod antymonowych minimum 2ch kanałów pH dla elektrod szklanych minimum 2ch kanałów pH dla elektrod ISFET | Tak/ podać |  |
|  | Zakres pomiaru pH minimum: 0,0 – 14,0 pH | Tak/ podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru pH < 0,1 pH | Tak/ podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla kanału pH minimum 8 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Odczyt minimum 12 kanałów impedancji | Tak/ podać |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji minimum 0 – 15 kΩ | Tak/ podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru impedancji < 5Ω | Tak/ podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla kanałów impedancji minimum 50 Hz | Tak/ podać |  |
|  | Futerał do przenoszenia aparatu, umożliwiający powieszenie rejestratora na ramieniu lub przyczepienie do paska | Tak |  |
|  | Stanowisko do kalibracji sond pomiarowych wyposażone w probówki na płyny kalibracyjne oraz stojak na probówki | Tak |  |
| II | Oprogramowanie komputerowe |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z aparatami do manometrii tego samego producenta co oferowany rejestrator do pH-metrii z impedancją. | Tak | Parametr oceniany |
|  | Oprogramowanie pomiarowo analityczne do ambulatoryjnych testów impedancji / pH: Pomiar i analiza pH (pomiar pH przełykowego i żołądkowego) Pomiar i analiza impedancji Analiza symptomów (SI, SSI, SAP), Analiza zgodna z DeMeester, Vandenplas, Boix-Ochoa, Kaye Połączona analiza impedancji i pH Analiza pH dla osób dorosłych i pediatryczna | Tak/ opisać |  |
|  | Moduł oprogramowania instruujący użytkownika o kolejnych krokach przeprowadzania badania. | Tak/ opisać |  |
|  | Program do budowy protokołów badań dla każdego typu sond, z definiowaniem rodzaju sondy przez użytkownika. Definiowanie i zapisywanie minimum 10 różnych protokołów badań. | Tak/ opisać |  |
|  | Wykonywanie i analizy badań: pH-metrii pH-metrii z impedancją | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy podgląd badania na ekranie komputera (za pomocą technologii Bluetooth), w czasie jego trwania. | Tak |  |
|  | Przesyłanie badania do komputera i wykonywanie jego analizy bez kończenia rejestracji, w celu weryfikacji poprawności dotychczasowego zapisu. | Tak |  |
|  | Prezentacja zarejestrowanych wartości impedancji w formie wykresów liniowych i w formie skali kolorów, z możliwością przełączania: wykresy liniowe / skala kolorów | Tak |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisanego badania w formie linii czasu z możliwością powiększania i pomniejszania widoku oraz z możliwością dynamicznego odtwarzania zapisu | Tak |  |
|  | Panel anatomiczny odwzorowujący anatomię przełyku, z markerami graficznymi i odległościowymi kanałów impedancji, widoczny na ekranie w trakcie analizy zapisu badania. Funkcja włączania i wyłączania panelu. | Tak |  |
|  | Generowanie raportów z badań w formie: wydruku na papierze plików PDF plików DOC plików JPG plików XLS | Tak |  |
|  | Dołączanie do raportu graficznego obrazu zarejestrowanego badania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie bazy danych do przechowywania danych pacjentów i badań | Tak |  |
|  | Funkcja filtra bazy danych służąca do przeszukiwania bazy pod kątem zadanych przez Użytkownika kryteriów | Tak |  |
|  | Program serwisowo diagnostyczny do weryfikacji poprawności działania aparatu | Tak |  |
| III | Cewniki i akcesoria |  |  |
|  | Cewnik antymonowy, wielokrotnego użytku (5-10 badań) do pomiaru pH-metrii z impedancją, pediatryczny, minimum 6 kanałów impedancji, minimum 1 kanał pH, zewnętrzna elektroda referencyjna –min 20 szt. | Tak/ opisać |  |
|  | Komplet płynów do kalibracji czujnika pH, z fosfatem, pH 4,01 oraz pH 7,0 – 2 komplety | Tak |  |
| IV | Komputerowa stacja robocza |  |  |
|  | Komputerowa stacja robocza typu laptop, przystosowana do współpracy z oferowanym aparatem: System operacyjny: Windows minimum w wersji Professional Myszka Przekątna ekranu minimum 14” Drukarka laserowa, kolor | Tak/ opisać |  |
| V | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa całkowita rejestratora (bez baterii) maksymalnie 300g | TAK |  |  | Do 200g - 10 pkt 201g do 300g -1 pkt |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z aparatami do manometrii tego samego producenta co oferowany rejestrator do pH-metrii z impedancją. | TAK |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy