# dot.: PN 36/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  4 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY - Kalorymetr  z wyposażeniem

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalorymetr z wyposażeniem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Stacjonarny system do badań aktywności fizycznej, typu „oddech-po-oddechu” | Tak |  |
|  | Moduł RMR do pomiarów kalorymetrii spoczynkowej z kopułą „canopy hood“ | Tak |  |
|  | Pomiar pochłaniania tlenu (VO2) | Tak |  |
|  | Pomiar minutowego zużycia tlenu na 1 kg masy ciała (VO2/kg) | Tak, przedstawić wydruk badania określonych parametrów |  |
|  | Pomiar wydalania dwutlenku węgla (VCO2) | Tak |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej płuc (VT) | Tak |  |
|  | Pomiar wentylacji minutowej (VE) | Tak |  |
|  | Pomiar częstości skurczów serca (HR) | Tak |  |
|  | Pomiar współczynnika oddechowego (RQ) | Tak |  |
|  | Pomiar równoważnika wentylacyjnego dla tlenu (VE/VO2) | Tak |  |
|  | Analiza tlenu: Czujnik typu paramagnetycznego Zakres pomiaru min. 0 – 60% Czas reakcji (odpowiedzi) <130 ms Dokładność pomiaru: 0,02% lub dokładniej | Tak/podać |  |
|  | Analiza dwutlenku węgla: Czujnik: absorber podczerwieni Zakres pomiaru min. 0 – 10% Czas reakcji (odpowiedzi) <130 ms Dokładność pomiaru: 0,02% lub dokładniej | Tak/podać |  |
|  | Pomiar przepływu: Cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa Zakres przepływu 0 – 15 l/s Zakres wentylacji: 0 – 300 l/min Dokładność dla przepływu i wentylacji +/- 2% Opór przepływomierza <0.7 cmH2O /l/s przy 14 l/s | Tak/podać |  |
|  | Funkcje oprogramowania Podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 podczas testu Podgląd innych danych online podczas testu Przegląd danych w formie tabel i graficznej Krzywe przepływu objętości gazu podczas wysiłku na tle wartości spoczynkowych Automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego Możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych Edytor parametrów i wartości przewidywanych Możliwość natychmiastowego wydruku wyników | Tak/podać |  |
|  | Turbina przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów, 1 kpl. | Tak |  |
|  | Trzy maski w rozmiarach: M, S, XS wraz z czapkami mocującymi | Tak |  |
|  | Pas do pomiaru tętna, z odbiornikiem, 1 kpl. | Tak |  |
|  | Zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objętościowej, 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek medyczny do instalacji systemu | Tak |  |
|  | Zapasowy zestaw kopuły „canopy hood“, 1kpl. | Tak |  |
|  | Zapasowe dreny do próbkowania gazów, 4 szt. | Tak |  |
|  | Zapasowa turbina pomiarowa. 1 szt. | Tak |  |
|  | Dodatkowe maski z czepkiem mocującym, 3 szt. | Tak |  |
|  | Zapasowa butla z gazem kalibracyjnym | Tak |  |
|  | Zestaw filtrów antybakteryjnych (200 szt.) | Tak |  |
|  | Dodatkowy dren łączący kaptur z pompą kalorymetru, 5 szt. | Tak |  |
|  | Stacjonarny zestaw komputerowy do obsługi systemu, z monitorem min. 21" LCD , oraz z drukarką kolorową atramentową | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł do badań wykonywanych w basenie (opcjonalnie) | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 PKT NIE - 1 PKT |
|  | Moduł spirometrii | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 PKT NIE - 1 PKT |
|  | Moduł pulsoksymetrii | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 PKT NIE - 1 PKT |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy