dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

WADIUM:  40 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Aparat ultrasonograficzny (4szt.)

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHIRURGII wg zał. n/w specyfikacji | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 | --- |  |  |  |
| 3 | Aparat ultrasonograficzny DLA POTRZEB ODDZIAŁU ONKOLOGII wg zał. n/w specyfikacji | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 3 | --- |  |  |  |
| 5 | Aparat ultrasonograficzny DLA POTRZEB ODDZIAŁU DIABETOLOGII wg zał. n/w specyfikacji | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 5 | --- |  |  |  |
| 7 | Aparat ultrasonograficzny DLA POTRZEB ODDZIAŁU PULMUNOLOGII wg zał. n/w specyfikacji | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 7 | --- |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA - PARAMETRY OGÓLNE - 4 SZTUKI |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich blokowania na stałe i do jazdy na wprost oraz wadze poniżej 80 kg | TAK |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 400VA | TAK |  |
| I - JEDNOSTKA GŁÓWNA - KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA - 4 SZTUKI |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo, góra-dół, pochył, obrót | TAK |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min 21” o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 1000 klatek | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Płynna regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo, góra/dół, obrót wokół osi | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie | TAK |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  |
|  | Wyjście HDMI lub równoważne do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| II - JEDNOSTKA GŁÓWNA - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU - 4 SZTUKI |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego oraz wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia z aparatem w chwili jego dostawy min. od 1,0 do 18,0 MHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek. | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), | TAK |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
|  | Pakiet badań ogólnodiagnostycznych zawierający specjalistyczne oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej; - naczyniowych; - małych narządów (sutki, tarczyca, jądra, powierzchniowe); - układu kostno-szkieletowego; - pediatrycznych; - urologicznych; - ginekologiczno-położniczych; - transkranialnych | TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| III - JEDNOSTKA GŁÓWNA - FUNKCJE UŻYTKOWE - 4 SZTUKI |
|  | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |
|  | Funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| IV - JEDNOSTKA GŁÓWNA - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na oferowanych głowicach: convex i liniowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru Intima Media z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET, X-Ray, Mammo celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii typu ShearWave z ,możliwością uzyskania w raporcie min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań pediatrycznych Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 12 MHz Ilość kryształów min. 64 Kąt pola skanowania min. 90° Szerokość czoła głowicy max. 15 mm | TAK |  |
| V – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHIRURGII – 1 SZT |
| 1. | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 192 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica microconvex do badań pediatrycznych: jamy brzusznej i przezciemieniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 128 Kąt pola widzenia głowicy min. 120° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa sródoperacyjna w kształcie litry „T” lub „L” Zakresie częstotliwości min. 8,0 – 15,0 MHz (+/-1 MHz) Szerokość pola skanowania max. 25 mm Liczba kryształów min. 128 | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 2,0 – 11,0 MHz (+/-1 MHz) Liczba kryształów min. 160 Szerokość pola skanowania 40mm +/- 5% Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości Obrazowanie trapezowe Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica dwupłaszczyznowa do badań endokawitarnych Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 10 MHz (±1 MHz) Kąt pola skanowania min. 150° Ilość kryształów dla każdej z płaszczyzn min. 96 | TAK, podać |  |
|  | Tryb obrazowania wysokiej czułości do oceny przepływów o niskiej energii w mikro-naczyniach (np. B-flow) | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących | TAK |  |
|  | Opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK |  |
|  | Moduł Wi-fi | TAK |  |
| VI – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU ONKOLOGII – 1 SZT |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 160 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 192 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica microconvex do badań pediatrycznych: jamy brzusznej i przezciemieniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 128 Kąt pola widzenia głowicy min. 120° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 2,0 – 11,0 MHz (+/-1 MHz) Liczba kryształów min. 160 Szerokość pola skanowania 40mm +/- 5% Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości Obrazowanie trapezowe Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania wysokiej czułości do oceny przepływów o niskiej energii w mikro-naczyniach (np. B-flow) | TAK |  |
| VII – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU DIABETOLOGII – 1 SZT |
| 8 8 8 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 160 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
| 9 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 192 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
| 10 | Głowica microconvex do badań pediatrycznych: jamy brzusznej i przezciemieniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 128 Kąt pola widzenia głowicy min. 120° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
| 11 | Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii | TAK, podać |  |
| 12 | Elastografia typu strain (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio | TAK |  |
| 13 | Tryb obrazowania wysokiej czułości do oceny przepływów o niskiej energii w mikro-naczyniach (np. B-flow) | TAK, podać |  |
| VIII – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU PULMUNOLOGII – 1 SZT |
| 14. | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 160 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 192 Kąt pola widzenia głowicy min. 100° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica microconvex do badań pediatrycznych: jamy brzusznej i przezciemieniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz) Obrazowanie harmoniczne Liczba kryształów min. 128 Kąt pola widzenia głowicy min. 120° Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 13,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii | TAK, podać |  |
| IX INNE – DOTYCZY 4 ZESTAWÓW |
|  | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca min 24 miesiące od momentu dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim / dostawa z aparatem / | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne : |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA - PARAMETRY OGÓLNE - 4 SZTUKI |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych nie mniej niż 2 500 000 | TAK |  |  | > 4 500 000 – 30 pkt 4500000-3500000 – 10 pkt >3500000 – 1 pkt |
|  | Dynamika aparatu min. 220 dB | TAK |  |  | >270 db - 20 pkt 270-220 – 10 pkt < 220 – 1 pkt |
| I JEDNOSTKA GŁÓWNA - KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA - 4 SZTUKI |
|  | Funkcja prezentacji obrazu diagnostycznego na obszarze min 70% powierzchni ekranu monitora | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0 mm - 14 mm | TAK |  |  | ≥1 mm÷20mm - 20 pkt <1 mm÷20mm - 1 pkt |
|  | Możliwość powielenia obrazu z monitora na panelu dotykowym z funkcją regulacji jego parametrów | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
| V – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHIRURGII – 1 SZT |
| 1 | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
| VI – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU ONKOLOGII – 1 SZT |
| Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii |
| 1. | Liczba kryształów min. 1550 Szerokość pola skanowania 50mm +/- 5% Głowica wykonana w technologii wielorzędowej lub matrycowej | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |
| VII – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU DIABETOLOGII – 1 SZT |
| Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii |
| 1. | Liczba kryształów min. 1550 Szerokość pola skanowania 50mm +/- 5% Głowica wykonana w technologii wielorzędowej lub matrycowej | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |
| VIII – WYPOSAŻENIA APARATU DLA POTRZEB ODDZIAŁU PULMUNOLOGII – 1 SZT |
| Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 13,0 MHz (+/-1 MHz) Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości Obrazowanie trapezowe Obsługa trybu elastografii |
| 1. | Liczba kryształów min. 256 Szerokość pola skanowania 50mm +/- 5% | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie/a.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie/a.

Oferowane urządzenie/a musi/zą być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy