Tabela 1. Graniczne parametry dotyczące glukometrów i pasków do glukometrów.

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE |
| --- |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE | WARUNKI GRANICZNE TAK | Potwierdzenie Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Wymagane, aby paski testowe były kompatybilne z oferowanymi glukometrami. | TAK |  |  |
| 2 | Wymagane, aby termin ważności pasków wynosił minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 3 | Wymagane, aby stabilność paska testowego po otwarciu fiolki była taka sama, jak data ważności pasków podana na opakowaniu. | TAK |  |  |
| 4 | Wymagana metoda pomiaru - biosensoryczna/elektrochemiczna z zastosowaniem oksydazy glukozowej (GOD) lub dehydrogenazy glukozowej (odmiany GDH-NAD, FAD-GDH, Mut.Q-GDH). | TAK |  |  |
| 5 | Wymagany minimalny zakres pomiaru glikemii 20-600 mg/dl. | TAK |  |  |
| 6 | Wymagane, aby wynik oznaczenia przedstawiony był jako wartość stężenia glukozy w osoczu krwi w mg/dl | TAK |  |  |
| 7 | Wymagana jest kalibracja do osocza krwi. | TAK |  |  |
| 8 | Wymagane, aby minimalny zakres hematokrytu dla prawidłowego pomiaru glikemii wynosił 20% - 60%. | TAK |  |  |
| 9 | Wymagane, aby dostarczenie krwi do okienka w pasku było przez zasysanie. | TAK |  |  |
| 10 | Wymagane, aby krew pobierana była na zewnątrz aparatu (bezpieczeństwo personelu i pacjentów). | TAK |  |  |
| 11 | Wymagane, aby paski testowe były przeznaczone do ilościowego oznaczania stężenia glukozy we krwi włośniczkowej w warunkach klinicznych. | TAK |  |  |
| 12 | Wymagane, aby wielkość próbki krwi była nie większa niż 0,6 μl. | TAK |  |  |
| 13 | Wymagane, aby czas pomiaru nie był dłuższy niż 8 sekund. | TAK |  |  |
| 14 | Wymagana technologia bez kodowania. | TAK |  |  |
| 15 | Wymagane, aby była możliwość alternatywnych miejsc wkłuć AST. | TAK |  |  |
| 16 | Wymagane uwzględnienie w cenie oferty fiolki płynu kontrolnego (jeden poziom), z zapewnieniem ciągłości w dostawie, która uwzględnia termin ważności produktu, przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |  |
| 17 | Wymagane jest dostarczenie z glukometrami instrukcji obsługi w języku polskim oraz przeszkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 18 | Wymagane jest zapewnienie bezterminowej gwarancji na glukometry, a w przypadku wadliwego sprzętu jego wymiana na sprawny w ciągu 24h. | TAK |  |  |
| 19 | Wymagane jest załączenie do oferty informacji technicznych potwierdzających spełnienie opisanych wymagań (ulotki, opisy techniczne) w języku polskim. | TAK |  |  |
| 20 | Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikowanie produktu jako wyrobu medycznego - posiadanie oznakowania CE i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/CE. | TAK |  |  |
| 21 | Wymagane jest załączenie do oferty certyfikatu potwierdzającego spełnienie normy ISO 15197:2013 wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą (np. TÜV). Norma wg zaleceń PTD z 2014 r. | TAK |  |  |

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy