# dot.: PN 38/16

### Załącznik nr 4

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

Nazwa urządzenia: ........................................................ (

### Producent: ...................................................................... (

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto 1 szt. | VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa objętościowa do żywienia pozajelitowego i podaży leków | 4 szt. |  |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne/oceniane):

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Model/typ | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  | Bez oceny punktowej |
| I | Pompa objętościowa |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego , dojelitowego pozajelitowego sterowana elektronicznie | Tak/podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych (dołączyć ulotkę z drenami) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dokładność mechaniczna <±0,5% | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Masa pompy max.2,5 kg | Tak/podać |  | Najmniejsza wartość <1,8 kg -10pkt, ≥ 1,8 kg -1 pkt |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 4h | Tak/podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
|  | Podświetlany ekran | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost- utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,1ml/godz. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,1ml/godz. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjo terapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 50 leków | Tak/podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika . | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 500 µl | Tak |  | Najmniejsza wartość ≤ 250 µl - 20pkt, > 250 µl -1 pkt |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
| II | INNE |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzeń) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (wraz z dostawą urządzeń) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Deklaracja CE | TAK (wraz z dostawą urządzeń) |  | Bez oceny punktowej |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzeń) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymagane przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów ) | TAK/podać |  | Bez oceny punktowej |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenia.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenia. Na czas naprawy (w okresie gwarancji) Dostawca zapewni urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach.

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzeń spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenia są kompletne i będą (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

- wypełnić