# dot.: PN 38/16

### Załącznik nr 5

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

Nazwa urządzenia: ........................................................ (

### Producent: ...................................................................... (

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT (w %) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideobronchoskop pediatryczny z wyposażeniem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne/oceniane):

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Model/typ | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  | Bez oceny punktowej |
| I | Wideoprocesor i źródło światła wysokiej rozdzielczości |
|  | Kompatybilny z oferowanym endoskopem. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Współpraca z wideopleuroskopem | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Funkcja obrazowania w zmodyfikowanym świetle realizowana poprzez filtr optyczny wbudowany w źródło światła (NBI). | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Funkcja uwydatniania struktury naczyń krwionośnych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja uwydatniania struktury tkanek | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja zoom elektroniczny | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyjścia sygnału min.: DVI, Y/C, HD-SDI | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja „obraz w obrazie” dla zewnętrznych źródeł obrazu realizowana przez procesor wizyjny. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej o pojemności min 2 GB | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min 2, na klawiaturze – min 4. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | Tak/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 1pkt |
|  | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, min. ustawienia przycisków głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Typ oświetlenia w źródle światła -ksenon – moc min. 300 W | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Regulacja oświetlenia w źródle światła automatyczna i manualna | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Włączenia/ wyłączania lampy bez konieczności wyłączenia procesora wizyjnego (źródła światła). | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wbudowana lampa zapasowa włączana automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej. Moc lampy pozwalająca dokończyć badanie. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pełna kompatybilność endoskopów wysokiej rozdzielczości HDTV 1080p, standardowej rozdzielczości SD oraz echoendoskopów EBUS. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pompa powietrza z min czterostopniową regulacją nadmuchu (0,1,2,3). | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem symbolu i numeru fabrycznego endoskopu. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wideobronchoskop pediatryczny |
|  | Średnica kanału roboczego ≥. 2,0 mm | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Średnica końcówki dystalnej max 4,2 mm | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kąt obserwacji (widzenia) min. 110° | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Głębia ostrości min. od 2-50 mm | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zagięcie końcówki min. Góra/Dół 210°/130° | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Długość robocza min. 600 mm | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej w zakresie120° | Tak/NIE |  | TAK – 20pkt NIE – 1pkt |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła, uruchomiana poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła | Tak/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE – 1pkt |
|  | Jednostopniowe, cyfrowe złącze konektora. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Aparat przekazujący sygnał cyfrowy do procesora ze źródłem światła. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Endoskop - sterylizacji tlenkiem etylenu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| II | INNE |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Deklaracja CE | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kontener do sterylizacji fiberoskopów na 1 szt | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wykaz rekomendowanych środków do dezynfekcji fiberoskopu | Tak (wraz z dostawą urządzenia) |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szczotki do czyszczenia fiberoskopu dostosowane do śr kanału – 3szt | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymagane przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów ) | TAK/podać |  | Bez oceny punktowej |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

- wypełnić