Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do drenażu klatki piersiowej | 1 szt. |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

Przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej

| L.p. | Parametr | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lekki przenośny zestaw ssący (max. 1 kg) o niewielkich wymiarach (max.10 x 20 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia | TAK |  |
| 2. | Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej | TAK |  |
| 3. | Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym | TAK |  |
| 4. | Wbudowany panel elektroniczny z menu obsługi w języku polskim, umożliwiający sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci. Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym (w czasie rzeczywistym) i graficznym (z ostatnich 24 godzin) System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o: - konieczności wymiany kanistra - zatkaniu drenów - nieszczelności układu - rozładowanej baterii | TAK |  |
| 5. | Port USB i oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC (System Windows) | TAK |  |
| 6. | System utrzymujący podciśnienie po stronie pacjenta (system suchy - bez zastawki wodnej) w sytuacji awaryjnej. | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący. | TAK |  |
| 8. | W wyposażeniu: Nietłukący jednorazowy sterylny kanister do zbierania wydzieliny o pojemności: 0,3l - 5 szt. i 0.8L 5 szt. i oraz jednorazowy dren sterylny dwukanałowy z końcówką pojedynczą – 3 szt. i podwójną – 3 szt. z zatyczkami | TAK |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim.- przy dostawie | TAK |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy