Załącznik nr 5 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG | 1 szt. |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

automatyczna analiza i interpretacja pomiaru

praca w trybie Auto lub Manual

sygnał EKG: 12 odprowadzeń

klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna

kolorowy ekran TFT min (6,5”)

panel dotykowy umożliwiający łatwą obsługę aparatu

prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG

możliwość podłączenia monitora zewnętrznego (złącze VGA)

możliwość podłączenia klawiatury zewnętrznej (złącze PS/2)

wydruk na papierze 112 mm

wydruk bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4

wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów

czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV

prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s

EES System (Electronic Easy Load) – system łatwego automatycznego wprowadzania papieru

baza pacjentów z pamięcią 1024 badań

zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive)

detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału

detekcja stymulatora serca

ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu

dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń

cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego

cyfrowy filtr pływania izolinii

Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive)

zasilanie sieciowo-akumulatorowe

sygnalizacja stanu naładowania akumulatora

menu wyświetlane na ekranie

możliwość konfiguracji wyglądu i kompozycji ekranu

możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania

współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG

zasilanie w drugiej klasie bezpieczeństwa

waga < 2,1 kg

wyposażenie

Wózek

Drukarka laserowa A4

Kabel EKG KEKG

Elektrody przyssawkowe

Elektrody kooczynowe klipsowe)

Żel EKG 250g

Papier do EKG - 1 rolka)

Kabel zasilający

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

Podana wartość - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy