Załącznik nr 6 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| KASA AUTOMATYCZNA BILONOWO - BANKNOTOWA |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - granicznych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

KASA AUTOMATYCZNA BILONOWO-BANKNOTOWA

dla systemu Park-Lite: z komputerem zarządzającym:

- urządzenie pozwala na płatność za parking w sposób automatyczny bez obecności operatora

- ekran LCD wyświetla wys. płatności oraz inne informacje ułatwiające obsługę użytkownikom, posiada czytelne

oznakowanie poszczególnych czynności rozliczeniowych

- przyjmuje należność zarówno w bilonie (0,50, zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł) jak i w banknotach (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł)

- istnieje możliwość wyboru akceptowalnych nominałów banknotów

- kasa rozpoznaje i odrzuca fałszywe lub uszkodzone banknoty i bilon

- wydaje resztę w bilonie w 3 nominałach (1 zł, 2 zł, 5 zł)

- kasa wyposażona w pojemniki na bilon (hoppery) – pojemność każdego ok. 800 szt. w zależności od wielkości

monet

- kasa drukuje paragon (niefiskalny)

- zapas papieru na ok. 3400 pokwitowań

- kasa umożliwia zapłatę za tzn. bilet zagubiony

- wyposażona w ogrzewanie i wentylator, może działać w różnych warunkach atmosferycznych

- kasa w trybie on-line przesyła do komputera zarządzającego informacje o:

- otwarciu drzwi kasy,

- zapełnieniu pojemników na bilon

- wyjęciu pojemników

- małym zapasie papieru

- uszkodzeniach

- innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu kasy

- wszystkie powyższe zdarzenia są zapisywane w historii

- kasa rejestruje też historię zdarzeń wykonywanych przez płacącego z datą i  i godziną wykonywanych operacji, kwotą do zapłaty użytego nominału bilonu/banknotu, kwotą wydanej ewentualnie reszty - urządzenie może działać 24 godziny na dobę i pozwala na wyjazd z parkingu w dowolnym czasie

- kasa wyposażona w UPS z podtrzymaniem 10 min.

- kasa współpracuje z programem zarządzającym systemem parkingowym PARK - LITE firmy FAAC

Oprogramowanie zainstalowane w kasie master i w komputerze podrzędnym - Park-Lite należy zaktualizować do wersji najnowszej. Należy opisać urządzenie dodatkowymi informacjami w formie naklejek wodoodpornych kolorowych   tu wrzucasz bilon wraz z wzorem monet.

Wszelkie prace dodatkowe takie jak wykonanie zasilania 230V, doprowadzenie okablowania strukturalnego, prace malarskie są po stronie wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie oferty.

Gwarancja na wszystkie urządzenia - 24 miesiące (wraz bezpłatnymi przeglądami).

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

Podana wartość - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy