Poznań, dnia 15.11.2017 r.

dot.: PN 40/17

DZP 414/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (Spirometr z modułem do oscylacji wymuszonych; Aparat diagnostyczny do oznaczania parametru LCI) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 40/17).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2, Aparat diagnostyczny do oznaczania parametru LCI

Oferowane urządzenie wymaga gazów nie będących przedmiotem dostawy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni gazy niezbędne do wykorzystania urządzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zapewni gazy niezbędne do wykorzystania urządzenia.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1, Spirometr z modułem do oscylacji wymuszonych

Czy   Zamawiający   dopuści   do   udziału w postępowaniu system o poniższych parametrach:

Charakterystyka aparatu Resmon Pro Full

- Aparat pracujący samodzielnie lub pod kontrolą dedykowanego oprogramowania na pc.

- Posiada mikroprocesor i ekran dotykowy oraz bazę danych.

- Analiza wzorca oddechowego "w czasie oddechu" przy wysokiej częstotliwości próbkowania wynoszącej 200hz

- Wyświetlanie rezystancji (R), reaktancji (X) i objętości oddechowej w czasie rzeczywistym

- Dokładne obliczenie parametrów wdechowych, wydechowych i całkowitych

- Unikalny algorytm dopuszczający lub odrzucający oddech z obliczeń reaktancji Rrs i impedancji Xrs

- Do wiarygodnego wyniku niezbędne jest uzyskanie jedynie 10 oddechów.

- Automatyczna regulacja amplitudy bodźca (wychylenia głośnika) w oparciu o impedancję pacjenta, podczas pierwszych 3 oddechów dla optymalnego komfortu pacjenta i zgodnie z wytycznymi ERS dla szczytowego ciśnienia w jamie ustnej.

- Automatyczna weryfikacja po teście wyników uzyskanych w wybranym trybie pomiaru, z ostrzeżeniem po teście i wyborem trybu alternatywnego dla pacjentów o wysokiej impedancji i reaktancji (Rrs i Xrs) po teście, co pozwala uzyskać lepszą jakość wyników i lepszą dokładność

- Cichy wewnętrzny system wentylatora "active-wash" podczas testu, do usuwania co2 w obwodzie oddechowym, ze skuteczną redukcją martwego obszaru do zaledwie 35 ml, idealny i wyjątkowy dla pacjentów pediatrycznych.

- W pełni zgodny ze wszystkimi wytycznymi ERS

- Tryb pomiaru pojedynczej częstotliwości - 5, 6, 8, 10 Hz (dla dzieci, pacjentów z ciężkimi obturacjami i dla specjalnych potrzeb badawczych)

- Innowacyjny, zoptymalizowany tryb wielu częstotliwości 5-11-19 Hz

- Ulepszony tryb pseudo random noise (psn) 5-37 Hz

- Unikatowe automatyczne wykrywanie i określanie ograniczenia przepływu wydechowego z opatentowanym  wykresem wskaźnika ΔXrs i wartością procentową oddechów z ograniczonym przepływem (FL%), stosowane  również w testach pre-post z lekiem rozszerzającym oskrzela i porównaniach przed i po zastosowaniu leczenia

- Pomiar w trakcie testu wyszystkich parametrów wzorca oddechowego pre i post: TI, TE, TI/TOT, RR, VT, VT/TI (średni przepływ wdechowy), VT/TE, VE

- Automatyczna regulacja  (na podstawie impedancji pacjenta)  amplitudy bodźca podczas  pierwszych trzech oddechów dla optymalnego komfortu pacjenta

- Wyposażony w specjalne, opublikowane przez ERJ, narzędzie do weryfikacji poprawności dziłania aparatu, kontrolujące zarówno opór (Rrs), jak i reaktancję (Xrs). Informacja o teście aparatu zawierająca czas, datę /  godzinę weryfikacji drukowana jest na raporcie.

- Interfejs z oprogramowaniem komputerowym do dwukierunkowego przesyłania danych z Resmon do komputera i odwrotnie poprzez port sieciowy, zapis danych na komputerze może generować numeryczne, graficzne, raporty trendów w formacie A4, dodaje łączność HL7 do systemów szpitalnych.

- Możliwość integracji z opcjonalnym modułem FeNo (Medisoft FeNo +) do pomiaru stężenia wydychanego tlenku azotu w oskrzelach, pęcherzykach płucnych i (opcjonalnie nosa) za pomocą tego samego oprogramowania na komputery pc w celu pełnej integracji danych, raportowania i śledzenia zmian w czasie.

- Wymiary fizyczne

wysokość: 55 cm

szerokość: 89 cm

głębokość: 26 cm

masa  7 kg

- Ciśnienie w jamie ustnej  zakres: ±2.5 cm H2O

- Liniowość ciśnienia w jamie ustnej  0.05% pełnej skali

- Rozdzielczość  0.015 cm H2O

- Tryby testu

-  pojedyncza częstotliwość 5, 6, 8, 10 Hz

- wiele częstotliwości 5 + 11 + 19 Hz

- częstotliwość pseudolosowa (PSRN) 5 - 37 Hz

- Dokładność pomiaru  ±0.1 cm H2O/L/S lub 10% wartości pomiaru

- Kalibracja fabryczna zgodnie z międzynarodowymi normami + automatyczne zerowanie czujników przed każdym   testem + kontrola kalibracji z testowanym pacjentem (zapewniona)

- Obciążenie pacjenta  0.46-0.54 cm H2O/L/S  w częstotliwościach normalnego 
oddychania (0.1-1 Hz)

- Martwa przestrzeń   35 cm 3

- Połączenia  2 porty usb / port  ethernet

- Procesor i pamięć  procesor w technologii dual core, 64 mb ram, 4gb pamięci flash

- Ekran  Lcd 5,7" podświetlany, dotykowy

- Zasilacz dopuszczony do użytku medycznego; wejście 100/240 v, 50/60 Hz 60 W; wyjście: AC/15 vdc (dołączony)

- Pobór w trybie czuwania   250 mA

- Pobór średni   1500 mA

- Materiały obudowy   ABS

- Ramię ułatwiające pozycjonowanie aparatu wykonane z aluminium

- Membrana głośnika   guma silikonowa

- Certyfikacja   MDD 93/42 EEC, FDA

- Zintegrowany z systemem FOT moduł SPIRO dla testów SVC i FVC. Zintegrowane wyniki i zmiany w czasie zawarte w bazie oprogramowania na pc

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system spełniał WSZYSTKIE wytyczne ATS/ERS dotyczące techniki FOT m.in. dot. przestrzeni martwej systemu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony system FOT był kompatybilny i został zintegrowany z analizatorem FeNO posiadanym przez Zamawiającego umożliwiając sterowanie ze wspólnego oprogramowania i generowanie wspólnych raportów (FeNO, spirometria, FOT)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem