Załącznik nr 3 (formularz ofertowy)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..........................................

### Producent: .......................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR NOWORODKOWY OTWARTY |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Model/typ | PODAĆ |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | TAK /PODAĆ |  |
| I | Promiennik | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | TAK |  |
|  | Zintegrowana fototerapia białym światłem (sterowana z pulpitu inkubatora) | TAK |  |
|  | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora | TAK |  |
|  | Odchylane ścianki boczne | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | TAK |  |
|  | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | TAK |  |
|  | Wymiary materaca :min 65 cm x 49 cm | TAK |  |
| Podstawa |
|  | Na kółkach z hamulcami: | TAK |  |
|  | Z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | TAK |  |
| Regulacja temperatury |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | TAK |  |
|  | Pomiar oraz wyświetlania temperatur skóry | TAK |  |
|  | W komplecie 10 czujników temperatury skóry | TAK |  |
| Wyświetlane informacje |
|  | Wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | TAK |  |
| Układy alarmowe |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Półka pod kardiomonitor | TAK |  |
|  | Szyna pod pompy infuzyjne możliwość montażu po obu stronach urządzenia | TAK |  |

Termin gwarancji: ….. miesiące/miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy