Poznań, dnia 20.10.2015 r.

dot.: PN 46/15

DZP 313/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu w Pracowni RTG w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 46/15).

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy przedmiot przetargu dotyczącego dostawy (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o zakresie pionowego ruchu kołpaka 1500mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o zakresie obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej +/-90 st.?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o zakresie obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej wynoszącym +/- 110 st.?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o mocy małego ogniska wynoszącej 27kW?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o mocy dużego ogniska wynoszącej 75kW?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie wynoszącym 1 mmAl lub 1 mmAl+0.1 / 0.2 /0.3 mmCu ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o zakresie ruchu poprzecznego blatu 140 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o zakresie ruchu wzdłużnego blatu 450 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ posiadającego przyciski nożne do sterowania ruchami stołu z jednej strony?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o najniższej wysokości promienia poziomego od podłogi wynoszącym 36cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o ekwiwalencie Al. płyty pacjenta statywu wynoszącym 1.7 mmAl ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o wadze panelu detektora wraz z baterią 5,1 kg?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego wynoszące 100kg?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy RTG w wielu punktach przewyższające parametrami opisany aparat w SIWZ o ekwiwalencie Al. płyty pacjenta statywu wynoszącym 1.7 mmAl ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem