ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr 1: Zestaw komputerowy: jednostka centralna + klawiatura + mysz Monitor 19 cali Monitor 21,5 cali Monitor 23 cale Drukarka Drukarka – Kopiarka – Skaner Laptop | 60 szt. 25 szt. 13 szt. 2 szt. 25 szt. 1 szt. 1 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-7):…………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-7):…………………………....

PAKIET Nr 1

- Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, muszą być dostarczone przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

- Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania  w poszczególnych jego rodzajach.

- Wszystkie oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

- Wykonawca musi dostarczyć sprzęt z niezbędnym okablowaniem.

1.)  Zestaw komputerowy: jednostka centralna + klawiatura + mysz – 60 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 2-rdzeniowy, 4 wątki, min 3.00GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4,810 punktów. Wraz z dostawą sprzętu należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dostarczyć Kierownikowi Działu Informatyki) |
|  | Pamięć operacyjna | 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB. |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 300 punktów. Wraz z dostawą należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dostarczyć Kierownikowi Działu Informatyki) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS; wbudowany głośnik |
|  | Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 zewnętrzną półkę 3,5”, 1 wewnętrzną półkę 2,5” oraz 1 wewnętrzną półkę 3,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 82% przy 100% obciążeniu (80 PLUS Bronze) |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32/64 bit oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART 5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera |
|  | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 |
|  | Warunki gwarancji | 3 letnia gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D - min. 9 x USB w tym min 8 szt wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt USB 3.0 4 portów USB z tyłu - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232 - 2 szt PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI Płyta główna z chipsetem min H81, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1 - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB oznaczona logiem producenta komputera z czytnikiem kart układzie polski programisty Mysz laserowa USB oznaczona logiem producenta komputera z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW |

2.) Monitor 19 cali – 25 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | Min. 18.9'' |
|  | Proporcje matrycy | 5:4 |
|  | Powierzchnia matrycy | Matowa |
|  | Ekran dotykowy | Nie |
|  | Technologia podświetlania | Diody LED |
|  | Plamka matrycy | 0.2928 mm |
|  | Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
|  | Czas reakcji | 8 ms od szarości do szarości |
|  | Jasność | 250 cd/m² |
|  | Kontrast statyczny | 1 000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
|  | Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
|  | Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
|  | Ilość kolorów | 16,7 mln |
|  | Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x DVI-D 1 x DisplayPort |
|  | Pivot | Tak |
|  | Certyfikaty | Energy Star |
|  | Standard VESA | 100 x 100 |
|  | Pobór mocy | Max 28 W, w trybie oszczędzania energii max 0,5W |
|  | Waga | Max 5 kg |
|  | Gwarancja | 3 letnia gwarancja |

3.) Monitor 21,5 cali – 13 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
|  | Typ ekranu | Matryca IPS - 21,5” (16:9) |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1 – statyczny |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 7ms (od szarości do szarości) |
|  | Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 lub wyższa |
|  | Zużycie energii | Normalne 28W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona 3H |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Blokada Kensington |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,0 kg |
|  | Złącze | 1 port VGA 1 złącze HDMI 1 złącze DVI-D |
|  | Gwarancja | 3 - letnia gwarancja |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników producenta monitora lub głośniki wbudowane |

4.) Monitor 23 cali – 2 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Proporcje ekranu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23" |
|  | Typ matrycy | TFT IPS |
|  | Technologia podświetlania | Diody LED |
|  | Plamka matrycy | 0.265 mm |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
|  | Czas reakcji | 7 ms |
|  | Jasność | 250 cd/m² |
|  | Kontrast statyczny | 1 000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
|  | Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
|  | Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
|  | Ilość kolorów | 16,7 mln |
|  | Gniazda we/wy | 15-stykowe D-Sub HDMI DVI-D (z HDCP) |
|  | Certyfikaty | Energy Star |
|  | Pobór mocy | Max 30W, w stanie spoczynku max 0,5W |
|  | Waga | Max 3,5kg (ze statywem) |
|  | Gwarancja | 3 letnia gwarancja |

5.) Drukarki – 25 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono) | 18 str./min. |
|  | Maksymalna wydajność | 5000 str./mies. |
|  | Pojemność podajników papieru | 150 szt. |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik na 150 arkuszy |
|  | Maks. pojemność podajników papieru | 150 szt. |
|  | Pojemność tac odbiorczych papieru | 100 szt. |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do dołu) |
|  | Maks. pojemność tac odbiorczych papieru | 100 szt. |
|  | Automatyczny dupleks | Nie |
|  | Obsługa papieru - pozostałe zainstalowane opcje | dupleks ręczny |
|  | Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
|  | Prędkość procesora | 266 MHz |
|  | Zainstalowana pamięć | 8 MB |
|  | USB 2.0 | 1 szt. |
|  | Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
|  | Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g |
|  | USB 2.0 | 1 szt. |
|  | Masa netto | Max 5,3 kg |
|  | Gwarancja | 3-letnia gwarancja |

6.) Drukarka – Kopiarka - Skaner – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Laserowa |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | drukarka Kopiarka Skaner |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono) | 18 str./min. |
|  | Maksymalna wydajność | 8000 str./mies. |
|  | Złącze zewnętrzne | USB 2.0 |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
|  | Obsługiwane rozmiary papieru | papier A4 koperty |
|  | Standardowa pojemność podajników papieru | 150 szt. |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | 100 szt. |
|  | Zainstalowana pamięć | 8 MB |
|  | Rozdzielczość druku w poziomie (mono) | 600 dpi |
|  | Rozdzielczość druku w pionie (mono) | 600 dpi |
|  | Prędkość procesora | 400 MHz |
|  | Typ skanera | Płaska |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
|  | Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |
|  | Głębia koloru | 24 bit |
|  | Podajnik | Podajnik na 150 arkuszy |
|  | Masa netto | Max 7 kg |
|  | Gwarancja | 3 letnia producenta |

7.) Laptop – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: HD+ (1600x900) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 300:1. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy o TDP max 15 W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3290 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dostarczyć wraz z dostawą (Kierownikowi Działu Informatyki). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 120GB SSD |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 515 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć wraz z pierwszą dostawą (Kierownikowi Działu Informatyki). |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Max 3-cell, 50WHr, Li-Ion z ogniwami polimerowymi. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy. Zasilacz o mocy max 65W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB. |
|  | Waga i wymiary | Waga max 1,80 kg z baterią 3-cell i ekranem dotykowym Waga max 1,60 kg z baterią 3-cell i ekranem bez dotyku Szerokość: max 339 mm Głębokość: max 237 mm |
| 13 | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM,. 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja laptopa „business- rugged”, według normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card |
| 14 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |
| 15 | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); |
| 16 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera; |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 3 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.0 tzw.: dosilone, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p w obudowę ekranu komputera i mikrofon, złącze dedykowane do podłączenia dodatkowej baterii, złącze pod dedykowaną stację dokującą. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. Czytnik linii papilarnych Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL zewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Torba: Dwu komorowa Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr 2: Switch modularny Półka dyskowa do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF Dyski 600GB 6G SAS 15K 3.5 in LFF ENT HDD do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF Dyski 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF | 1 szt. 1 szt. 3 szt. 14 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-4):…………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-4):…………………………....

PAKIET Nr 2

- Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, muszą być dostarczone przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

- Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania  w poszczególnych jego rodzajach.

- Wszystkie oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

- Wykonawca musi dostarczyć sprzęt z niezbędnym okablowaniem.

5. Wdrożenie:

Wykonywane prace nie mogą wpływać na pracę szpitalu i nie mogą powodować przestojów w pracy. W związku z tym, Zamawiający zapewnia dostęp do infrastruktury serwerowej i migrowanych systemów w godzinach 08:00 – 15:00. W związku ze specyfiką wdrożenia Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny certyfikat ISO 27001 bądź równoważny.
 Zakres wdrożenia:
·         Instalacja i konfiguracja półki dyskowej
·         Instalacja dysków na miejscu u zamawiającego
·         Instalacja przełącznika modularnego w szafie
·         Instalacja modułów w przełączniku
·         Przeniesienie konfiguracji z obecnie posiadanego przełącznika D-Link xxxxx na zamawiany przełącznik
·         Konfiguracja połączeń 10 GbE z obecnie posiadanym przełącznikiem HP 5406

1.)  Switch modularny - 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | możliwość instalacji min 6 kart liniowych z następującymi portami: 24x10/100/1000BaseT, 24x1000BaseX (SFP), 20x10/100/1000BaseT+4x1000BaseX(SFP), 4x10Gbe (X2 lub CX4), karta kontrolera np. modułu do sterowania siecią bezprzewodową, karty muszą umożliwiąc funkcję wymiany w trybie hot-plug |
|  | Dodatkowe informacje na temat portów | PoE 802.3af i Cisco inline Power |
|  | Obudowa | Obudowa modularna z min. 6 slotami na karty liniowe, |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min 10 000 pozycji |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |
|  | Warstwa przełącznia | 2,3,4 |
|  | Funkcje warstwy 3 | static IP routing, RIP, RIPv2 – system musi umożliwiać rozbudowę poprzez aktywację licencji (zmianę software) o : routing OSPF, routing multicastów PIM Sparse/Dense mode, oraz o wsparcie dla VRRP, BGP, Policy Based Routing |
|  | Przepustowość rutowania | min. 528 Gbps |
|  | Przepustowość | min 392 mpps |
|  | Prędkość matrycy przełączającej | Min. 1015 Gb/s |
|  | Tabela adresów MAC | Min 64 000 |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 2048 (802.1q), w tym możliwość rozbudowy o QinQ |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), VRRP |
|  | Bezpieczeństwo | Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW, obsługa do 32 autentykowanych stacji na jednym porcie, wsparcie dla voice vlanów), Access control lists (ACLs), Identity-driven ACL, DHCP Snooping, Dynamic ARP Protection, BDPU filtering oraz BPDU Protection |
|  | auto MDIX | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |
|  | agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |
|  | QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ |
|  | Moniotorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW, zdalny port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź ACL) |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |
|  | Gwarancja | Wieczysta |
|  | Serwis | Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection, Virus Throttling, ICMP throttling, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI |
|  | Zasilanie | Możliwość instalacji czterech niezależnych zasilaczy 230VAC (przy czym do prawidłowej pracy w pełnej konfiguracji bez obciążenia POE wymagana jest instalacji min dwóch) oraz możliwość instalacji dodatkowego zewnętrznego zasilacza dostarczającego dodatkową moc dla urządzeń POE |
|  | Załączone moduły | 24x SFP – 2 sztuki 8x 10GbE SFP+ – 1 sztuka 24-port Gig-T - 1 sztuka |
|  | Wkładki SFP/SFP+ | 1GB SFP – 48 sztuk 10GbE SFP+ - 2 sztuki |
|  | Kable | 2 sztuki – 15m OM3 |

2.)  Półka LFF do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

3.)  Dyski  600GB 6G SAS 15K 3.5in LFF ENT HDD do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF – 3 sztuki

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

4.)  Dyski 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD do posiadanej macierzy HP MSA 2040 LFF – 14 sztuk

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr 3: Microsoft Office 2013 Standard w wersji Academic lub równoważny Microsoft Windows Server device CAL Roczna subskrypcja do posiadanych przez zamawiającego licencji VMware: - VMware vSphere standard academic - VMware vCenter standard | 61 szt. 61 szt. 8 szt. 1 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-3):…………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (suma poz. 1-3):…………………………....

1.)	Microsoft Office 2013 Standard w wersji Academic lub równoważny – 61 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

2.)  Microsoft Windows Server device CAL – 61 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

3.) Roczna subskrypcja do posiadanych przez zamawiającego licencji VMware:

- VMware vSphere standard academic  – 8 szt.

- VMware vCenter standard – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr 4: 1.) Drukarka etykiet | 20 szt. |  |  |  |  |  |

1.)  Drukarka etykiet – 20 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Druk: | termiczny |
|  | Rozdzielczość: | 8 pkt/mm (203 dpi) |
|  | Prędkość druku: | 127 mm/s |
|  | Max. szerokość etykiet: | 104 mm |
|  | Max. długość etykiet: | 990 mm) |
|  | Min. śr. wewn. kalki: | 12,7 mm |
|  | Max. śr. zewn. kalki: | 35mm |
|  | Waga: | 2,1 kg |
|  | Wymiary: | 254 x 193 x 191 mm, obudowa plastikowa |
|  | Temperatura pracy: | 4,4˚C– 41˚C |
|  | Wilgotność pracy: | 5% – 95% |
|  | Procesor: | RISC 32- bitowy |
|  | Język programowania: | EPL, ZPL |
|  | Pamięć: | 8 MB RAM, 4 MB Flash |
|  | Interfejs: | szeregowyRS232/ DB- 9, USB, |
|  | Zasilacz: | 100- 240V 50=60Hz |
|  | Drukowane kody kreskowe: | Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN- 13, EAN- 14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2- of - 5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmare (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 -of -5 (ZPL), UCC/ EAN- 128 (EPL), UPC- A, UPC-A i UPC- E z rozszerzeniami 2 - lub 5- cyfrowymi EAN, UPC i rozszerzenia 2- lub 5- cyfrowe EAN (ZPL), CodaBlock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroOPDF417, PDF417, QR Code |
|  | Dostępne opcje: | dyspenser z czujnikiem obecnosci etykiety, wewnętrzny Ethernet, zestawy czcionek, klawiatura KDU i KDU plus |
|  | Gwarancja | 2 lata |