# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 30

WADIUM: 6 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, pediatryczny linia plucząca 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 3cc, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, średnica wewnetrzna drenu 1,14mm o długości 150 cm (+/- 5 cm), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 220 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długości linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor | 4 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) 2 przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej przetwornika ( 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% długość linii żylnej pacjenta min. 180 cm (150 cm + 30 cm) linia pacjenta, o długości min. 200 cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę, mocowaną do płytki, o pojemności min. 12 ml oraz w dwa bezigłowe porty, zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi, umieszczone w odległości ok. 40 i 185 cm od pacjenta linie kodowane kolorystycznie – kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor prostolinijny przepływ przez przetwornik | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą – pojedynczy, pediatryczny, wyposażony w zamknięty system do pobierania krwi: jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 30cc przystosowany do pracy z pompami infuzyjnymi, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, długość lini płuczącej min 150 cm błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, o długości 32cm (+/- 5 cm), zintegrowana strzykawka o pojemności max – 3,5 ml., bezigłowy port, zakończone końcówką luer-lock, umożliwiający pobranie krwi, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 120 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru rzutu serca Flo Trac do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem analizy fali tętna | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej, 4F/16cm | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej, 5F/20cm | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkłucie centralne PediaSat, dwuświatłowe 4,5F/5cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkłucie centralne PediaSat, dwuświatłowe 4,5F/8cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 5,5F/8cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 5,5F/15cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkłucie centralne PediaSat, trójświatłowe 8F/20cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik do iniekcji dożylnych, z dwoma zastawkami jednokierunkowymi wraz z portem do pomiaru temperatury oraz możliwością pomiaru ciśnienia OCŻ | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy