Poznań, dnia 20.01.2016 r.

dot.: PN 52/15

DZP 019/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu dla kardiochirurgii i neurochirurgii, portów, czujników do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 52/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 3, wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora o następujących parametrach:

- przepływ krwi 0,5 – 3,2 l/min,

- termowymiennik metalowy,

- powierzchnia membrany oksygenatora 0,84 m2,

- powierzchnia wymiennika ciepła 0,04 m2,

- sprawność termowymiennika przy 2,0l/min krwi i 10 l/min wody – 72%,

- statyczna objętość wypełnienia 130 ml,

- maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego 2500 ml,

- wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku żylnym 80µm, w zbiorniku kardiotomijnym 40µm, filtr kaskadowy, eliminujący efekt pluskania,

- przyłącza zbiornika 6 x ¼”, 1 x 3/8”, 2x LL, 2x Pos lock, 2 x Pos lock – Luer, 1 x niefiltrowany LL,

- powrót żylny 3/8” z przejściówką na ¼”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 4, oksygenatora z wbudowanym filtrem tętniczym o parametrach:

- powierzchnia metalowego wymiennika ciepła 0,08 m2 (mała powierzchnia duża wydajność), sprawność termowymiennika przy 4,0l/min krwi i 10 l/min wody – 64%, dla 4,0l/min krwi i 10 l/min wody – 55%,

- membrana hydrofobowa ze względu na metalowy termowymiennik nie zintegrowana z jego powierzchnią, wspomaganie jej odpowietrzenia poprzez szant 3/16” z zaciskiem (szybkie odpowietrzenie),

- minimalna objętość robocza zbiornika 200 ml,

- filtr zbiornika żylno – kardiotomijnego kaskadowy, dwusekwencyjny: kardiotom 40µm, żylny 80µm, eliminujący powstawanie mikrobąbli

- filtr tętniczy dwusekwencyjny 38 i 80µm,,- przyłącza zbiornika 6 x ¼”, 2 x LL, 1 x 3/8”, 2 x Pos lock luer, 1 x niefiltrowany LL.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 5, dopuści do przetargu zestaw do podawania kardioplegii krwistej o następujących parametrach:

- powierzchnia kontaktu krwi z wodą 0,023 m2 przy dobrym współczynniku wymiany cieplnej dla 300 ml/min – 95%

- bez zaworu ciśnieniowego, ale z linią odpowietrzającą z zaciskiem.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1, 2:

1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niewykonanej części dostawy (za każdy dzień opóźnienia), jednak nie więcej niż 10% wartości netto niewykonanej części dostawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem