Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 58/14)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: .................................................

### Producent: ..............................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| System do 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG (Holter EKG) |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

System do 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG (Holter EKG) - w ilości: 1 szt.

| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rejestrator holterowski EKG szt. 3 |
| 1 | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Model/typ | PODAĆ |  |
| 3 | Zakres amplitudowy rejestrowanego sygnału w zakresie od 7 mvac do 15 mvac | Tak/podać |  |
| 4 | Aktywny filtr zakłóceń | TAK |  |
| 5 | Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | TAK |  |
| 6 | Wymienna pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG | TAK |  |
| 7 | Mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 100 x 80 x 25 mm | Tak/podać |  |
| 8 | Zwarta i odporna obudowa w standardzie wykonania IPX4 | Tak/podać |  |
| 9 | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 135g | Tak/podać |  |
| 10 | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych | TAK |  |
| 11 | Różne konfiguracje przewodów pacjenta (ilości elektrod) | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z pojedynczej baterii na cały okres rejestracji dla dowolnego trybu pracy | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | TAK |  |
| 14 | Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | TAK |  |
| 15 | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przez analizator | TAK |  |
| 16 | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu | TAK |  |
| 17 | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | TAK |  |
| 18 | Rejestrator holterowski EKG - tryb standardowy | TAK |  |
| 19 | Rejestracja w trybie 3 kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji do 48 godzin | Tak/podać |  |
| 20 | Częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz | Tak/podać |  |
| 21 | Rozdzielczość amplitudowa sygnału 12 bitów | Tak/podać |  |
| 22 | Rejestracja 3 kanałów EKG z max 5 elektrod | Tak/podać |  |
| 23 | Rejestrator holterowski EKG - tryb przedłużony | Tak/podać |  |
| 24 | Rejestracja w trybie 2 kanałowym, w sposób ciągły | Tak/podać |  |
| 25 | Częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 250 Hz | Tak/podać |  |
| 26 | Rozdzielczość amplitudowa sygnału 10 bitów | Tak/podać |  |
| 27 | Bieżąca kontrola podłączenia elektrod z sygnalizacją rozłączenia | Tak/podać |  |
| 28 | Automatyczne przerywanie i wznawianie rejestracji EKG po dłuższej przerwie związanej z utratą połączenia z pacjentem | Tak/podać |  |
| 29 | Automatyczne wznawianie rejestracji po przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem rejestratora (np. Wymiana przewodu pacjenta) | Tak/podać |  |
| 30 | Rejestrator holterowski EKG - tryb 12 kanałowy | Tak/podać |  |
| 31 | Zapis 12 kanałowy bez kompresji | Tak/podać |  |
| 32 | Możliwość rejestracji rzeczywistego EKG w 12 kanałach z 10 elektrod EKG | Tak/podać |  |
| 33 | Częstotliwość próbkowania powyżej 3000 Hz na kanał. | Tak/podać |  |
| 34 | Rozdzielczość amplitudowa 12 bit na kanał. | Tak/podać |  |
| II | Stanowisko Oprogramowanie do analiz zapisów holterowskich |
| 1 | Oprogramowanie składające się z modułu bazy danych opartej o MS SQL oraz modułu analizatora, | TAK |  |
| 2 | System wyposażony w: - komputer PC min.: procesor dual core 2,3GHz , Windows 7 Professional (32 bity), min 4 GB pamięć RAM, min250 GB HDD, Microsoft Word, myszka optyczna, klawiatura, nagrywarka DVD, drukarka laserowa - monitor szt 2 o min. przekątnej ekranu 24 cale i rozdzielczości 1600x1200. | Tak/podać |  |
|  | Aplikacja holterowska | TAK |  |
| 3 | Automatyczna dokładna analiza arytmii | TAK |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej) | TAK |  |
| 5 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR | TAK |  |
| 6 | Automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie | TAK |  |
| 7 | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową | TAK |  |
| 8 | Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni EKG | TAK |  |
| 9 | Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy | TAK |  |
| 10 | Funkcja uczenia systemu algorytmu analizy, poprzez wskazanie morfologii do zmiany typu i rodzaju klasyfikacji uwzględnianie w reanalizie automatycznej (bez konieczności ręcznej reklasyfikacji) | TAK |  |
| 11 | Korekcja ustawień rozpoznawania arytmii z uwzględnieniem wartości rytmu dla epizodów częstoskurczu, wartości maksymalnego rytmu dla bradykardii, długości czasu przerwy dla pauz, itp. | TAK |  |
| 12 | Automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z możliwością wyłączenia rozpoznawania przez algorytm automatyczny | TAK |  |
| 13 | Automatyczna korekcja morfologii przedwczesnej do normalnej po usunięciu przez operatora przyczyny przedwczesności (artefaktu, fałszywego pobudzenia) | TAK |  |
| 14 | Profile typowych ustawień w zakresie korekcji parametrów detekcji, klasyfikacji i arytmii z możliwością podziału ustawień na zakresy czasu dla badania | TAK |  |
| 15 | Edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie przykładu EKG z jednoczesnym widokiem kontekstu EKG (min. 1 min. Zapisu) lub tabelą arytmii, listą arytmii, trendem HR. | TAK |  |
| 16 | Edycja zapisu w trybie jednoczesnej prezentacji wielu przykładóww EKG, wegług wyboru na tabeli arytmii, z automatycznym dopasowaniem liczby prezentowanych przykładów do ich długości (np. SVE, SVT itd.) | TAK |  |
| 17 | Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach, z jednoczesną prezentacją zapisu do edycji (jeden monitor) oraz kontekstem zapisu w postaci trendu HR, strony zapisu lub podsumowania badania do raportu (drugi monitor). Synchroniczna praca oparta o wbudowaną funkcję programu analizującego, bez konieczności manipulowania oknami interfejsu okienkowego systemu operacyjnego | TAK |  |
| 18 | Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz pojedynczych podbudzeń, z możliwością oceny dokładności klasyfikacji w trybie nakładania statycznego i kontekstem zapisu ekg (synchronicznie na dodatkowym monitorze) | TAK |  |
| 19 | Bieżąca do prezentowanego EKG ocena tachogramu RR z informacją na tachogramie o maksymalnej i minimalnej wartości dobowej rytmu serca z oznaczeniem kolejnych pozycji tachogramu kolorem klasyfikacji odpowiadającego odstępowi pobudzenia | TAK |  |
| 20 | Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku ekg oraz prezentacja z zapisu ekg z osobnym kanałem informacji o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy) | TAK |  |
| 21 | Zestawienie informacji o ilości pobudzeń wystymulowanych w zależności od miejsca stymulacji | TAK |  |
| 22 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony | TAK |  |
| 23 | Podgląd raportu przed wydrukiem | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci | TAK |  |
| 25 | Zintegrowana ocena zapisów 12 kanałowych | TAK |  |
| 26 | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii | TAK |  |
| 27 | Podgląd 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji (kontekst ekg na ekg 12 na kanałowe i odwrotnie) oraz możliwość ustawienia dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla każdego widoku edycji zapisu ekg w systemie | TAK |  |
| 28 | Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg | TAK |  |
| 29 | Automatyczne detekcja migotania przedsionków z oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji | TAK |  |
| 30 | Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu bez konieczności przerywania edycji chronologicznej, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania bezpośrednio w widoku ekg | TAK |  |
| 31 | Baza danych aplikacji holterowskiej | TAK |  |
| 32 | Baza danych możliwa do rozbudowy o inne elementy diagnostyki nieinwazyjnej (ekg spoczynkowe i wysiłkowe, holter RR) | TAK |  |
| 33 | Sieciowy wielodostępowi system bazy danych i jej obsługi w raz jej instalacją na serwerze szpitala (Windows Serwer 2003 ) wraz z migracją istniejącej bazy danych | TAK |  |
| 34 | Baza danych składająca się z kartoteki pacjentów oraz kartoteki badań | TAK |  |
| 35 | Indywidualne konta użytkowników z definiowanym zakresem możliwości i uprawnień w systemie | TAK |  |
| 36 | Elektroniczne zatwierdzanie raportów | TAK |  |
| 37 | Biblioteka szablonów opisów badania z funkcją automatycznego rozwijania skrótów | TAK |  |
| 38 | Audyt historii operacji dla danych pacjenta oraz badania | TAK |  |
| 39 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci | TAK |  |
| 40 | Oprogramowanie do analizy holterowskiej EKG współpracujące z klientem bazy danych jako aplikacja sieciowa, umożliwiające zapisywania i odczytywanie danych badań i analiz z serwera danych | TAK |  |
| 41 | Licencja oprogramowania umożliwiająca niezależny i jednoczesny dostęp do bazy danych dla min. 2 stanowisk / użytkowników | TAK |  |
| 42 | Licencja oprogramowania pozwalająca na niezależne i jednoczesne wczytywanie do bazy danych badań EKG z min. 2 stanowisk i prowadzenie analizy holterowskiej EKG na min. 1 stanowisku | TAK |  |
| 43 | Współpraca i kompatybilność oferowanych: bazy danych, aplikacji holterowskiej oraz rejestratorów EKG | TAK |  |
| 44 | Pełna współpraca posiadanych przez Zamawiającego rejestratorów EKG model Lifecard prod. Del Mar Reynolds z oferowanym rozwiązaniem bazy danych i aplikacji analizującej | TAK |  |
| 45 | Instalacja oprogramowania do zapisu EKG (stacja technika) na jednostce komputerowej Zamawiającego | TAK |  |

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 12 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Urządzenie/a fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy