#### PN 60/13

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..........................................

### Producent: .......................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

##### Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
|  | Procesor Wizyjny i Źródło Światła |
|  | Kompatybilny z posiadanymi endoskopami systemu Evis Exera II serii 165 i 160. | Tak |  |
|  | Kompatybilny z systemem HDTVp 1080 (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | Tak |  |
|  | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | Tak |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | Tak |  |
|  | Zoom elektroniczny | Tak |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | Tak |  |
|  | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | Tak |  |
|  | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | Tak |  |
|  | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | Tak |  |
|  | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | Tak |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | Tak |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | Tak |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. Upscaling | Tak |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | Tak |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | Tak |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | Tak |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | Tak |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | Tak |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | Tak |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | Tak |  |
|  | Zapis ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | Tak |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | Tak |  |
|  | Min. 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | Tak |  |
|  | Czterostopniowa regulacjai intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | Tak |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | Tak |  |
|  | Zaprogramowanie dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | Tak |  |
|  | Zaprogramowanie dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | Tak |  |
|  | Zaprogramowanie dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | Tak |  |
|  | Podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | Tak | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy |
|  | Podstawa jezdna z dwoma blokowanymi kołami. | Tak |  |
|  | Ramię do montażu monitora umożliwiające regulację położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej | Tak |  |
|  | Wieszak na minimum dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Podłączenia do transformatora separującego min 10 urządzeń | Tak |  |
|  | Pompa do spłukiwania pola obserwacji |
|  | Kompatybilny z posiadanymi wideokolonoskopami | Tak |  |
|  | Uruchamianie przyciskiem nożnym | Tak |  |
|  | Włączanie/wyłączanie przyciskiem głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Słój minimum 2 litry - autoklawowalny | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ 750 ml/min | Tak |  |
|  | Stosowanie jednorazowych adapterów umożliwiających spłukiwanie poprzez kanał roboczy gastroskopu | Tak |  |
|  | Monitor medyczny 19” |
|  | Monitor LCD | Tak |  |
|  | Rozmiar ekranu – min. 19” | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu LCD – min. 1280x1024 | Tak |  |
|  | Wejście sygnału umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI | Tak |  |
|  | Wideogastroskop HDTV |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min. 140 ° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm | Tak |  |
|  | Min. 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | Tak |  |
|  | Długość robocza min. 1030 mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | Tak |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wideogastroskop diagnostyczny |
|  | Obrazowanie w standardzie SD | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min. 140 ° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | Min. 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | Tak |  |
|  | Długość robocza min 1030 mm | Tak |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z posiadanym systemem EVIS EXERA II serii 160 | Tak |  |
| Diatermia endoskopowa |
| 1 | Budowa modułowa z możliwością ustawienia na wózku endoskopowym, przy wymiarach nie przekraczających: szerokość 295 mm, głębokość 375 | Tak |  |
| 2 | Aparat mono i bipolarny z funkcją koagulacji tkanki prądem o częstotliwości radiowej | Tak |  |
| 3 | Moc prądu cięcia monopolarnego nie większa niż 120W | Tak |  |
| 4 | Moc prądu koagulacji monopolarnej nie większa niż 120W | Tak |  |
| 5 | Moc prądu koagulacji bipolarnej nie większa niż 120W | Tak |  |
| 6 | Moc prądu koagulacji bipolarnej prądem o częstotliwości radiowej nie większa niż 40W | Tak |  |
| 7 | Regulacja trybu koagulacji monopolarnej min 2 stopnie | Tak |  |
| 8 | Regulacja stopni koagulacji tkanki podczas procesu cięcia monopolarnego min 2 stopnie | Tak |  |
| 9 | Funkcja koagulacji radiofrekwencyjnej w tym koagulacja z akustycznym sygnałem zwrotnym oporu | Tak |  |
| 10 | Funkcja cięcia wysokoenergetycznego wspierająca cięcie | Tak |  |
| 11 | System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej z pacjentem | Tak |  |
| 12 | System mierzący upływowy prąd wielkiej częstotliwości - niekontrolowanej ucieczki prądu | Tak |  |
| 13 | Program serwisowy umożliwiający szybką diagnostykę ewentualnych uszkodzeń | Tak |  |
| 14 | System współpracujący z płytkami jednorazowymi co najmniej dwóch producentów | Tak |  |
| 15 | Współpraca z dedykowaną pompą typu Water - Jet | Tak |  |
| 16 | Włącznik nożny do uruchomienia wszystkich funkcji aparatu | Tak |  |
| 17 | Kabel aktywny do narzędzi endoskopowych | Tak |  |
| 18 | Funkcja wsparcia cięcia HPCS - dostarcza energii na przed cięciem nie powodując opóźnień samego cięcia. | Tak |  |

Gwarancja - 24 miesiące.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Oferowana aparatura musi być kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WYMOGI (WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE)”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy