Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO (ZA CAŁY ASORTYMENT) | VAT (w %) | CENA BRUTTO (ZA CAŁY ASORTYMENT) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE WG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA |  |  |  |

# Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego ceny jednostkowe (netto i brutto) za poszczególny asortyment wchodzący w skład pakietu.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

AUTOMATY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE

SZOROWARKA DUŻA (AUTOMAT SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCY) SZT. 2

- ZASILANIE 230V

- ZBIORNIKI WODA CZYSTA 40L. WODA BRUDNA 40L.

- ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ZDEJMOWANY Z MASZYNY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

- ŚREDNICA SZCZOTKI CZYSZCZĄCEJ 450MM.

- ŚREDNICA PADA 16”

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE MNIEJ NIŻ 21M.

- ZINTEGROWANY Z MASZYNĄ WĄŻ DO TANKOWANIA CZYSTEJ WODY

- PODNOSZONY STÓŁ SZCZOTKI POD KĄTEM 90 STOPNI

- OBROTY SZCZOTKI 150RPM.

- PŁYNNIE REGULOWANA RĘKOJEŚĆ (DOGODNIE DO WZROSTU OPERATORA)

- WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA 1600M2/H

- MASZYNA WYPOSAŻONA W SZCZOTKĘ ORAZ UCHWYT PADA

- PADY 16” SYNTETYCZNE  20 SZT

- PADY 16” PIANKOWY 10 SZT.

SZOROWARKA MAŁA (AUTOMAT SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCY) SZT. 4

- ZASILANIE 230V

- ZBIORNIKI WODA CZYSTA 18L. WODA BRUDNA 18L.

- ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ZDEJMOWANY Z MASZYNY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

- ŚREDNICA SZCZOTKI CZYSZCZĄCEJ 400MM.

- ŚREDNICA PADA 14”

- SSAWA ZBIERAJĄCA ZAMOCOWANA BEZPOŚREDNIO ZA SZCZOTKĄ CZYSZCZĄCĄ

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE MNIEJ NIŻ 21M.

- OBROTY SZCZOTKI 150RPM.

- PŁYNNIE REGULOWANA RĘKOJEŚĆ (DOGODNIE DO WZROSTU OPERATORA)

- WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA 1050M2/H

- MASZYNA WYPOSAŻONA W SZCZOTKĘ ORAZ UCHWYT PADA

- PAD 14” SYNTETYCZNY SZT. 20

- PAD 14 ”PIANKOWY SZT. 20

POLERKA (MAŁA) SZT. 3

- ZASILANIE 230V

- SILNIK 1500W

- OBROTY 1500 rpm.

- ŚREDNICA PADA 16”

- UCHWYT PADA PŁYWAJĄCY ZINTEGROWANY Z URZĄDZENIEM

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE MNIEJ NIŻ 16 m

- PAD 16” SYNTETYCZNY SZT. 15

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenia muszą być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

Podana wartość - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzeń i ich parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy